AVENIR, ING.ARCH. MARTIN CIFRA, DLHÁ 3, 949 01 NITRA

Tel.: 0903 193 831, e-mail: cifra_m@yahoo.com

KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

OKTÓBER 2007

ÚPN-O vypracovali:

urbanizmus:                   		Ing. arch. Martin Cifra

Ing. arch. Adam Cifra

doprava:                      		Ing. Miloš Gontko

vodné hospodárstvo:           	Ing. Jana Verešová

zásobovanie el. energiou:     	Ing. Peter Hrapko

spoje:                        		Ing. Peter Hrapko

plynofikácia:                 		Ing. František Janega

ekológia život. prostredia:   		Ing. arch. Martin Cifra

demografia a bytový fond:    	Ing. arch. Martin Cifra

aktualizácia polohopisu:      		Ing. arch. Martin Cifra

nakladanie s PPF:			Ing. arch. Martin Cifra

život. prostr., ekolog. stabilita:	Ing. arch. Martin Cifra

Predkladaný územný plán pozostáva z nasledovných častí:

- Textová časť včítane tabuľkovej

- Grafická časť

Obsah textovej časti:

A1.	Základné údaje

A1.1.	Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši

A1.1.1.	Údaje o dôvodoch obstarania UPD

A1.1.2.	Údaje o objednávateľovi a spracovateľovi

A1.1.3.	Hlavné ciele riešenia

A1.2.	Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, ak existuje

A1.3.	Údaje o súlade riešenia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania      konceptu alebo návrhu, ak sa nevypracoval koncept

A1.3.1.	Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD s príslušnými orgánmi štátnej  správy, obcí a verejnosťou

A1.3.2.	Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním

A1.3.5.	Súpis použitých UPP a iných podkladov so zhodnotením ich využitia pri riešení

A2.	Riešenie územného plánu obce

A2.1.	Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis

A2.1.1.	Vymedzenie riešeného územia obce /územie jednej obce, alebo viacerých obcí na základe

údajov z katastra nehnuteľností/ a záujmového územia

A2.1.2.	Vymedzenie území riešených s použitím vybraných regulatívov zóny /hlavne u malých obcí/

A.2.2.	Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu

A2.2.1.Záväzné časti ÚPN-R a spôsob ich zapracovania do návrhu ÚPN-O

A2.3.	Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

A2.3.1.	Demografia /charakteristika dynamiky rastu počtu obyvateľov, výhľadová veková skladba, index rastu, prirodzený prírastok, migrácia/

A2.3.2.	Bytový fond /celková potreba bytov a návrh novej bytovej výstavby, z toho sociálne bývanie, Celkový rozvoj bytového fondu v návrhovom období a jeho modernizácia/

A2.4.	Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia

A2.4.1.	Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové usporiadanie širšieho územia, ich vplyv na socio-ekonomický potenciál a územný rozvoj obce

A2.4.2.	Väzby obce na záujmové územie

A2.4.3.	Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny

A2.4.4.	Funkcie obce saturované v záujmovom území

A2.5.	Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

A2.5.1.	Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície obce

A2.5.2.	Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene, a ostatných plôch

A2.5.3.	Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt

A2.6.	Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území

A2.6.1.	Základné rozvrhnutie funkcií v riešenom území, prevádzkových a komunikačných väzieb, na území obce

A2.7.	Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie

Sociálna infraštruktúra a občianske vybavenie

A2.7.1.	Koncepcia rozvoja sociálnej infraštruktúry

A2.7.2.	Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti /obchod a verejné služby, ostatná vybavenosť/

A2.7.3.	Návrh na lokalizáciu centier vybavenosti

A2.7.4.	Kapacity a štruktúra zariadení

Výrobné územia

A2.7.5.	Koncepcia rozvoja hospodárskej základne /priemyselná výroba, poľnohospodárska výroba, lesné hospodárstvo, stavebníctvo, remeslá, skladové hospodárstvo, cestovný ruch/

A2.7.6.	Potreba nových plôch, resp. reštrukturalizácie jestvujúcich plôch pre rozvoj hospodárskej základne a ich lokalizácia

A2.7.7.	Návrh na vymiestňovanie škodlivých prevádzok výroby a stanovenie ochranných pásiem

A2.7.8.	Štruktúra hospodárskej základne po zohľadnení plánovaných a uvažovaných zámerov

Rekreácia, cestovný ruch, kúpeľníctvo

A2.7.9.	Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, rekreácie, kúpeľníctva a športu

A2.8.	Vymedzenie zastavaného územia obce

A2.8.1.	Súčastné zastavané územie

A2.8.2.	Navrhované územie na zástavbu

A2.9.	Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

A2.10.	Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami

A2.11.	Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny

A2.12.	Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

A2.13.	Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

A2.14.	Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov

A2.15.	Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

A2.16.	Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely

A2.17.	Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska enviromentálnych, ekonomických, sociálnych a územno – technických dôsledkov

A2.18.	Návrh záväznej časti

A2.18.1. Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia  vrátane limitov využitia územia

A2.18.2.Verejnoprospešné stavby

A2.18.3.Vymedzenie častí územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti – v územnom pláne zóny

A3.	Doplňujúce údaje

Obsah grafickej časti:

- širšie vzťahy, M=1:25000

2A	komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenými regulatívmi a limitmi priestorov a usporiadania územia, M=1:10000

2B	komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenými regulatívmi a limitmi priestorov a usporiadania územia, M=1:5000

3	výkres dopravného riešenia, M=1:5000

4	výkres vodného hospodárstva, M=1:5000

5	výkres energetiky, M=1:5000

6	výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov USES, M=1:10000

7	výkres použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely, M=1:10000

8	verejnoprospešné stavby, M=1:5000

A1.	Základné údaje

A1.1.	Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši

A1.1.1. Údaje o dôvodoch obstarania UPD

Obec v čase obstarávania územného plánu nemala vyhotovenú žiadnu územnoplánovaciu dokumentáciu. Bolo to brzdou jej rozvoja, ako aj brzdou rozhodovania sa obecnej samosprávy o vhodnosti stavebných aktivít v obci. Taktiež obec bez schváleného územného plánu sa nemôže uchádzať o finančnú podporu zo štátneho rozpočtu, alebo prostriedkov Európskej únie.

A1.1.2. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi

Obstarávateľom ÚPD je obec Kráľová nad Váhom . Má  IČO 00306070.

Zhotoviteľom ÚPN-O Kráľová nad Váhom je architektonický ateliér AVENIR, Ing. arch. Martin Cifra so sídlom v Nitre,Dlhá 3, DIČ : 1031490284, číslo autorizačného osvedčenia:0524 AA 1234,

IČO: 30402468.

Osoba odborne spôsobilá na obstarávanie v zmysle § 2a stavebného zákona je Ing. arch. Gertrúda Čuboňová,č. preukazu 036, Pod Sokolom 9, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce

A1.1.3. Hlavné ciele riešenia

V súlade so zadaním definujeme   ciele riešenia nasledovne: "Cieľom  obstarania  územného  plánu  je,  aby  obec  mala zabezpečený kontinuálny  rozvoj, ktorý  vyhovuje požiadavkám  doby a  potrebám jej obyvateľstva".  Územný plán  obce rieši funkčné  vymedzenie a usporiadanie plôch a stanovuje základné zásady  organizácie územia, postup pri jeho využití a podmienky výstavby v obci. Cieľom  územného  plánu  je  zároveň  schváliť  navrhnutú urbanistickú koncepciu  na rozvoj  sídla, ako  platnú územno - plánovaciu dokumentáciu pre rozhodovanie o lokalizácii a usmerňovaní prípravy stavebných akcií v obci. Časové  riešenie územného plánu uvažuje  s návrhovým obdobím o 2O rokov, čiže s rokom 2O27.

A1.2.	Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, ak existuje a predchádzajúcej dokumentácie

Obec v čase obstarávania územného plánu nemala vyhotovenú žiadnu územnoplánovaciu dokumentáciu, korá by bola schválená.

A1.3.	Údaje o súlade riešenia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu alebo návrhu, ak sa nevypracoval koncept

A1.3.1. Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD s príslušnými orgánmi štátnej  správy, obcí a verejnosťou

Obsah tejto kapitoly  bude možné doplniť až po prerokovaní návrhu ÚPN-O. Teraz sa vyexpeduje objednávateľovi ÚPN-O v návrhu riešenia za účelom, aby mal podklad na prerokovávanie. Po definovaní pripomienok k ÚPN-O sa Obecná rada rozhodne, ktoré pripomienky zapracovať do ÚPN-O. V súlade s týmto procesom sa po jeho ukončení môže napísať táto kapitola.

A1.3.2. Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním .

Všetky požiadavky zo zadania sú v rámci ÚPN-O riešené. Sú zrejmé z výkresu záujmového územia a komplexného urbanistického riešenia, ako aj z ostatných výkresov grafickej časti. V nasledovnom hodnotení uvádzame kurzívou text zadania a následne uvádzame zhodnotenie súladu riešenia ÚPN-O kolmým písmom:

Úlohy pre územný plán obce

1.	Určiť možnosti rozvoja územia katastra obce pri zhodnotení pôdorysu a priestorového usporiadania obce, parcelácie, situovania objektov a komunikačného skeletu.

2.	Definovať nosnú vzťahovú sústavu obce, navrhnúť priestor centra obce.

3.	Určiť možnosti rozvoja všetkých funkčných zón obce, usporiadať ich bez vzájomných kolízií tak, aby vytvárali harmonický celok a komplexne zabezpečovali všetky životné potreby obyvateľov obce.

4.	Navrhnúť dobudovanie technickej  infraštruktúry, chodníkov a ciest s výhľadom do budúcnosti.

5.	Určiť koncepciu a zásady rozvoja rekreácie a chalupárčenia v katastrálnom území a v obci.

- Dbať o zachovanie a rozvoj prírodného prostredia, ekologickej stability územia.

- Navrhnúť plochy pre vybavenosť, pre pracovné príležitosti.

- Komplexne riešiť technickú infraštruktúru v katastri , ako aj v zastavanom území obce.

- Navrhnúť zmenu hraníc katastrálneho územia za účelom optimalizovania usporiadania územia regiónu a efektívnosti jeho využívania.

Riešenie ÚPN-O Kráľová nad Váhom:

Bod č. 1 je splnený navrhnutím situovania všetkých funkčných zložiek   katastrálneho územia zohľadňujúc komplexne požadované kritériá zadania.

Bod č. 2 je riešený vo výkrese č. 2, kde je navrhnuté primárne vybavenostné centrum a dve sekundárne vybavenostné centrá obce.

Možnosti rozvoja funkčných zón obce rieši výkres č.1 a 2, sú tam zakreslené novonavrhované lokality vo väzbe na existujúcu štruktúru zástavby.

Bod č. 4 je riešený vo výkresoch dopravy, vodného hospodárstva a energetiky.

Bod č. 5 je riešený v kapitole A2.7.9.Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, rekreácie, kúpeľníctva a športu.

Bod č.6 je riešený vo výkrese č.6 - výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov USES,ako aj v textovej časti v kapitole A2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny a A2.4.3.Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Bod  č.7 je riešený vo výkrese č. 02 - komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenými regulatívmi a limitmi priestorov, M=1:5000 a v textovej časti v kapitole A2.5.2.Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene, a ostatných plôch.

Bod č. 8 je riešený vo výkrese č. 1 – širšie vzťahy, č.3 výkres dopravného riešenia, M=1:5000,

č.4 - výkres vodného hospodárstva, M=1:5000, č.5 - výkres energetiky, M=1:5000. V texte je problematika riešená v kapitole A2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia.

Bod č. 9 – na zmenu hraníc katastrálneho územia je v texte ÚPN-O doporučené katastrálne konanie.

Požiadavky na riešenie záujmového územia:

- vytvoriť vhodnú dopravnú kostru záujmového územia , ktorá zabezpečí bezkolízny kontakt obytnej zóny s plochami živočíšnej, rastlinnej výroby, podnikateľských aktivít a nových pracovných príležitostí

- pri návrhu rozmiestnenia funkčných zložiek záujmového územia dbať o ich vhodné spolupôsobenie bez negatívnych dopadov

- dodržiavať ochranné pásma všetkých druhov /živočíšnej výroby voči obytnej zóne a pod/

- rešpektovať priebeh nadradených inžinierskych sietí prechádzajúcich cez územie vrátane ich ochranných pásiem

- mať na zreteli opatrenia zabraňujúce erózii pôdneho fondu

- rešpektovať a zohľadňovať pri návrhu zástavby pôdny fond a jeho bonitu

- optimalizovať koncepciu trasovania inžinierskych sietí

- pri návrhu nových funkcií mimo zastavaného územia obcí zohľadňovať priebeh prvkov územného systému ekologickej stability, ako aj trasovanie inžinierskych sietí

Riešenie ÚPN-O Kráľová nad Váhom:

Problematike sa venuje kapitola

A2.4.2. Väzby obce na záujmové územie

A2.4.4. Funkcie obce saturované v záujmovom území

A2.9.	Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

H	Osobitné požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce

Osobitné požiadavky a podmienky pre urbanistickú kompozíciu obce sú tieto:

- riešiť celkovú štruktúru katastra obce, spôsob jeho rozvoja

- riešiť hmotovú koncepciu a výškové zónovanie zastavaného územia obce

- vymedziť potrebné plošné a priestorové kapacity pre jednotlivé funkcie obce

- navrhnúť nosnú vybavenostnú kostru obce s vyznačením jej polarizácie

- dodržiavať hranicu zastavaného územia k 1.1.1990,

- rešpektovať všetky druhy ochranných pásiem

- navrhovať centrum občianskej vybavenosti v centrálnej polohe obce

- venovať pozornosť rozvoju  zelene

- v rámci možností rešpektovať aj pôvodnú parceláciu obce, ktorá je svojim  členením

a štruktúrou odkazom histórie a nositeľom regionálneho špecifika

- územno-technická príprava priemyselných a rekreačných zón /Tvorba priemyselných

(výrobných –      roľnícko-remeselníckych zón pre zriadenie hnedého parku a tvorba

rekreačných zón pre zriadenie    zeleného parku./

- pri tvorbe územného plánu obce brať na zreteľ jej kultúrnohistorický potenciál a toto špecifikum obce uchovať a rozvíjať

Ďalšie požiadavky sú definované v časti F.

Riešenie ÚPN-O Kráľová nad Váhom:

Problematike sa venujú kapitoly:

A2.5.	Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

A2.5.1.	Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície obce

A2.5.2.	Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene, a ostatných plôch

A2.5.3.	Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt

Požiadavky na obnovu obce:

-v prípade asanovaného objektu zvážiť na pôvodnom mieste  výstavbu nového objektu

rešpektujúc regulatívy a limity zo záväznej časti územný plán obce.

Riešenie ÚPN-O Kráľová nad Váhom:

Zásada sa v riešení ÚPN-O rešpektovala.

Požiadavky na prestavbu:

- v prieskumoch a rozboroch sú zakreslené objekty v nevyhovujúcom stave, ktoré je vhodné rekonštruovať

- v prieskumoch  a rozboroch sú zakreslené plochy obce vhodné k intenzifikácii územia

- v prieskumoch a rozboroch sú zakreslené bodové  estetické závady, ako aj problémové body, ktoré sme v  územnom pláne obce riešili

- uvažovať s adaptáciou a prístavbou Kultúrneho domu v zmysle vyhotoveného projektu stavby

Riešenie ÚPN-O Kráľová nad Váhom:

Uvedené zásady nás navigovali pri tvorbe ÚPN-O, boli určujúcimi pri návrhu lokalít rozvojaobce.Problematiku rieši aj kapitola:

A2.5.	Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

A2.5.1.	Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície obce

O 	Požiadavky na riešenie bývania, občianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry a výroby

Riešenie ÚPN-O Kráľová nad Váhom:

V zmysle definovaných zásad zadania sa uvedeným požiadavkám zadania v ÚPN-O venuje kapitola:

A2.5.2.	Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene, a ostatných plôch

A1.3.5.  Súpis použitých UPP a iných podkladov so zhodnotením ich využitia pri riešení

## Pri podpise zmluvy o dielo zapožičala obec zhotoviteľovi ÚPN-O nasledovné materiály:

- Publikácia Kráľová nad Váhom – obec vodných mlynárov, rok vydania 1998

- Program sociálneho rozvoja obce Kráľová nad Váhom, r.2005

- stanoviská orgánov štátnej správy, dotknutých obcí, fyzických a právnických osôb

k prípravným prácam územného plánu obce Kráľová nad Váhom

- Roep mapy z Katastrálneho úradu v Šali v digitálnom tvare

- Mapové listy katastrálneho územia Kráľovej nad Váhom z Mapovej služby v Bratislave

- územný plán obce z roku 1993, ktorý nebol schválený /vyhotovil Okresný útvar územného

rozvoja a architektúry v Nitre/

- stavebné a užívacie povolenia za rok 2003, 2004 a 2005 v obci Kráľová nad Váhom

- zadanie stavby Nový stavebný obvod Jozefovský hon, rok 2004

- zadanie stavby Bytové domy „Za štadiónom“, rok 2004

- dopravné riešenie Priemyselnej zóny v Kráľovej nad Váhom, rok2005

- sklad stavebného materiálu – projekt stavby pre územné konanie, rok 2005

- výrobno – prevádzkový areál PRO-HAND, sro – dokumentácia pre územné konanie, 2005

- adaptácia a prístavba kultúrneho domu, projekt pre stavebné povolenie, 2004

- výstavba rodinných domov a inžinierskych sietí Kráľová nad Váhom, projekt k stavebnému

konaniu, rok 2005

A2.	Riešenie územného plánu obce

A2.1.	Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis

A2.1.1. Vymedzenie riešeného územia obce  a záujmového územia

Predmetom  riešenia  ÚPN-O je  celé katastrálne územie  Kráľová nad Váhom,  ktoré je ohraničené  katastrálnou hranicou. Zastavané  územie obce  je analyzované   v  merítku l  : 5000 a ohraničuje ho čiara zastavaného územia k l. l. l99O.

Katastrálne územie obce má výmeru 950,9471 ha.

Záujmovým územím rozumieme územie strategického záujmu obce, od ktorého je nejakým spôsobom závislá.

V prípade obce Kráľová nad Váhom za záujmové územie považujeme:

- katastrálne územie obce Kráľová nad Váhom

- tie plochy susedných katastrálnych území, ktoré navrhujeme vymeniť za plochy k.ú. Kráľová nad Váhom z titulu logiky usporiadania územia. Základný rozpor s logikou usporiadania územia vznikol zásahmi človeka do prírody. Najviac reguláciou toku rieky Váh a výstavbou priehrady. Rieka Váh sa ocitla v novotrasovanom koryte, avšak hranice katastrálneho územia obce dodnes kopírujú meandre pôvodného koryta rieky. Ďalším zásahom bolo trasovanie železnice a cesty I/75. Teleso železnice, ako aj cestyI/75 prekrojili územie katastrov snáď v technicky najvýhodnejšej trase,  dôsledkom je však nelogické usporiadanie územia, dopravné problémy jednotlivých častí katastrov, obtiažnosť poľnohospodárskeho využívania  jednotlivých častí katastrov a pod.

Na výmenu plôch katastrálnych území bola v júni 1994 vypracovaná dokumentácia pre obstarávateľa Obecný úrad Kráľová nad Váhom. V intenciách tejto dokumentácie doporučujeme predmetné úpravy hraníc katastrálneho územia obce realizovať v rámci katastrálneho konania.

- rieku Váh, ktorá je v úsekoch svojho toku súčasťou katastrálneho územia obce Kráľová nad Váhom, inde z neho vychádza ale je situovaný v dotyku s katastrálnym územím obce. Za záujmové územie rieku Váh považujeme z titulu:

-  blízkej rekreácie

- trasy cyklodráhy

- nebezpečia povodní

- priehrady s hrádzou, turbínami, plavebnou komorou,  nachádzajúcej sa aj na

riešenom katasrálnom území obce

Požiadavky na riešenie záujmového územia:

- vytvoriť vhodnú dopravnú kostru záujmového územia , ktorá zabezpečí bezkolízny kontakt obytnej zóny s plochami živočíšnej, rastlinnej výroby, podnikateľských aktivít a nových pracovných príležitostí

- pri návrhu rozmiestnenia funkčných zložiek záujmového územia dbať o ich vhodné spolupôsobenie bez negatívnych dopadov

- dodržiavať ochranné pásma všetkých druhov /živočíšnej výroby voči obytnej zóne a pod/

- rešpektovať priebeh nadradených inžinierskych sietí prechádzajúcich cez územie vrátane ich ochranných pásiem

- mať na zreteli opatrenia zabraňujúce erózii pôdneho fondu

- rešpektovať a zohľadňovať pri návrhu zástavby pôdny fond a jeho bonitu

- optimalizovať koncepciu trasovania inžinierskych sietí

- pri návrhu nových funkcií mimo zastavaného územia obcí zohľadňovať priebeh prvkov územného systému ekologickej stability, ako aj trasovanie inžinierskych sietí

A2.1.2. Vymedzenie území riešených s použitím vybraných regulatívov zóny

V obci Kráľová nad Váhom sa nenachádza územie, na ktoré by boli vypracované regulatívy zóny.

A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu

## Táto kapitola reprezentuje výpis z územného plánu VÚC  Nitrianskeho kraja z roku 2002. Pre možnosť konfrontácie predložených údajov s predmetnou ÚPD sme ponechali v tejto kapitole  pôvodné číslovanie z ÚPN – VÚC Nitrianskeho kraja.

## A2.2.1. Záväzné časti ÚPN-R a spôsob ich zapracovania do návrhu ÚPN

Záväzné časti ÚPN-R uvádzame napísané kurzívou /šikmým písmom/. Spôsob zapracovania do návrhu ÚPN-O je napísaný v kolmom písme.

## Táto kapitola reprezentuje výpis z územného plánu veľký územný celok  Nitrianskeho kraja z roku 2002, ktorého záväzná časť bola vyhlásená nariadením vlády SR č. 188/1998 zo dňa 28.4.1998 a so zmenami a doplnkami ÚPN veľký územný celok NK, ktorých záväzná časť bola schválená zastupiteľstvom NSK uznesením č. 339/2004 zo dňa 8.11.2004. Pre možnosť konfrontácie predložených údajov s predmetnou územnoplánovacou dokumentáciou sme ponechali v tejto kapitole  pôvodné číslovanie z ÚPN – veľký územný celok Nitrianskeho kraja. Pre stručnosť sme vypísali len tie požiadavky zo záväznej časti územného plánu veľký územný celok  Nitrianskeho kraja, ktoré sa týkajú  obce a katastrálneho územia Kráľovej nad Váhom.

## Medzičasom sa niektoré predpisy zmenili, z toho automaticky vyplýva pre územný plán obce ich aktualizácia na platné predpisy.

## 2.19	Záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Nitrianskeho kraja

### 2.19.1	Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

Pri riadení využitia a usporiadania územia kraja je potrebné dodržať tieto záväzné regulatívy:

1.	V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry:

  - podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvorenia rovnocenných životných podmienok obyvateľov,

Spôsob zapracovania do ÚPN-O:

Uvedené zásady sú riešené v nasledovných kapitolách ÚPN-O:

A2.4.	Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia

A2.4.1.	Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové usporiadanie širšieho územia, ich vplyv na socio-ekonomický potenciál a územný rozvoj obce

A2.4.2.	Väzby obce na záujmové územie

A2.4.3.	Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny

A2.4.4.	Funkcie obce saturované v záujmovom území

A2.5.	Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

2.	V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu:

2.1.	usmerňovať funkčno – priestorový subsystém turizmu a rekreácie v zhode s prírodnými a civilizačnými danosťami a v súbežnom zabezpečovaní nárokov obyvateľov kraja, najmä mesta Nitry a ostatných väčších miest, na každodennú a koncomtýždennú rekreáciu, ako aj nárokov účastníkov širšieho aj cezhraničného turizmu na poznávací a rekreačný turizmus,

2.2.	usmerňovať tvorbu funkčno – priestorového systému na vytváranie súvislejších rekreačných území, tzv. rekreačných krajinných celkov,

2.3.	v poľnohospodárskej krajine podporovať bodové lokality, predovšetkým areály termálnych kúpalísk, vodné plochy,

2.4.	dosiahnuť čo najužšie prepojenie rekreačnej turistiky s poznávacou turistikou,

2.6.	vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a jej formy agroturistiky,

2.7.	lokalizovať potrebnú vybavenosť do obcí ležiacich v blízkosti rekreačných cieľov, do voľnej krajiny umiestňovať len tú vybavenosť, ktorá sa viaže bezprostredne na uskutočňovanie činností závislých na prírodných danostiach,

  - podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Dunaja s trasami smerom na Považie, Pohronie a Poiplie.

Spôsob zapracovania do ÚPN-O:

Uvedené zásady sú riešené v nasledovných kapitolách ÚPN-O:

A2.7.9.	Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, rekreácie, kúpeľníctva a športu

3.	V oblasti rozvoja sociálnej infraštruktúry:

3.1.	Školstvo:

3.1.1.	rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch, dobudovať absentujúcu materiálno–technickú základňu, optimálne riešiť školstvo v národnostne zmiešanom území,

3.2.	Zdravotníctvo:

3.2.1.	rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých oblastiach – preventívnej, liečebnej a rehabilitačnej,

3.3.	Sociálna starostlivosti:

3.3.1.	zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové, zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej starostlivosti tak, aby územie Nitrianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné,

3.3.2.	vo väzbe na predpokladaný demografický vývoj očakávať nárast obyvateľov v poproduktívnom veku a zabezpečiť adekvátne nároky na ubytovacie zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby,

3.4.	Duševná a telesná kultúra:

3.4.1.	podporovať rozvoj zariadení kultúry v celom priestore Nitrianskeho kraja a nadviazať na prerušenú kontinuitu rozvíjania tradícií v kultúrno-spoločenskej oblasti jednotlivých regiónov kraja,

3.4.2.	podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení lokálneho významu, predovšetkým siete knižníc, ktoré predstavujú významný článok v kultúrno-vzdelávacom procese najširších vrstiev obyvateľstva, ako aj ďalších zariadení kultúrno-rekreačného charakteru,

3.4.3.	rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky nielen vo vidieckom zázemí, ale aj v urbanizovanom prostredí, čo je dôležité pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a možnosti uplatnenia stratégie Národného programu podpory zdravia,

Spôsob zapracovania do ÚPN-O:

Uvedené zásady sú riešené v nasledovných kapitolách ÚPN-O:

A2.7.1.	Koncepcia rozvoja sociálnej infraštruktúry

A2.7.2.	Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti /obchod a verejné služby, ostatná vybavenosť/

A2.7.3.	Návrh na lokalizáciu centier vybavenosti

A2.7.4.	Kapacity a štruktúra zariadení

4.	V oblasti poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva:

4.1.	rešpektovať pri ďalšom rozvoji poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako jeden z faktorov limitujúcich urbanistický rozvoj,

4.2.	rešpektovať pri rozvoji územia ochranu trvalých kultúr vo vyhlásených vinohradníckych a chmeľových oblastiach,

4.3.	zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu prvkami vegetácie v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability,

4.4.	podporovať alternatívne poľnohospodárstvo na chránených územiach, v pásmach hygienickej ochrany a na územiach začlenených do územného systému ekologickej stability (ÚSES),

4.5.	rozširovať výmeru lesného pôdneho fondu (o 3  937,16 ha) na plochách poľnohospodársky nevyužiteľných nelesných pôd a na pozemkoch porastených lesnými drevinami, evidovaných v katastri nehnuteľnosti v druhu poľnohospodárska pôda (biele plochy),

4.6.	na základe zhodnotenia stanovištných podmienok, v súlade s platnou legislatívou v lesnom hospodárstve, zaradiť v rámci aktualizácie lesných hospodárskych plánov do kategórie ochranných lesov relatívne najsuchšie lesné typy dubového lesného vegetačného stupňa,

4.7.	vytvárať územnotechnické predpoklady pre zachovanie stability lesných porastov lužných stanovíšť, zabrániť neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred každým plánovaným zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery, vzhľadom na protipovodňové opatrenia,

4.8.	v lesnom hospodárstve zabezpečovať postupnú obnovu prirodzeného drevinového zloženia porastov, zabezpečovať obnovu porastov jemnejšími spôsobmi, zvyšovať podiel lesov osobitného určenia, zachovať pôvodné zvyšky klimaxových lesov v súvislosti s obnovami lesných hospodárskych plánov,

4.9.	pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a líniových stavieb netrieštiť ucelené komplexy lesov.

Spôsob zapracovania do ÚPN-O:

Uvedené zásady sú riešené v nasledovných kapitolách ÚPN-O:

A2.7.5.	Koncepcia rozvoja hospodárskej základne /priemyselná výroba, poľnohospodárska výroba, lesné hospodárstvo, stavebníctvo, remeslá, skladové hospodárstvo, cestovný ruch/

5.	V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdneho fondu:

5.1.	v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy vedením prvkov ÚSES a to najmä biokoridorov prevažne v oblastiach Podunajskej pahorkatiny, vlastné fyzické vytvorenie prvkov realizovať v zmysle zákona NR SR č. 330/1991 Z.z.,

5.2.	odstrániť pôsobenie stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v územiach prvkov ÚSES (problematiku riešiť na úrovni konkrétnych projektov ako aj MÚSES),

5.3.	revitalizovať skanalizované toky, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšením podielu trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií čím vzniknú podmienky pre realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov, opatrenia treba realizovať v súlade s projektmi pozemkových úprav území,

5.4.	vhodnými technickými, biologickými, ekologickými, ekonomickými a právnymi opatreniami prinavrátiť pôvodný charakter krajine v územiach dotknutých výraznou výstavbou (napr. pri vodných nádržiach) a ťažbou nerastných surovín (hliniská, štrkoviská, lomy) a území zasiahnutých nepriaznivými vplyvmi z priemyselnej činnosti,

5.7.	realizovať výsadbu lesa v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri prameništiach, podporovať zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie (hlavne pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti svahov Podunajskej pahorkatiny),

5.8.	podporovať zakladanie trávnych porastov, ochranu mokradí a zachovanie prírodných depresií, spomalenie odtoku vody v upravených korytách a zachovanie starých ramien a meandrov v okolí Dunaja, Váhu, Hrona a Ipľa,

5.9.	pri obnove vegetačných porastov uprednostňovať prirodzenú obnovu, dodržiavať prirodzené druhové zloženie drevín pre dané typy (postupná náhrada nepôvodných drevín pôvodnými), na maximálne možnú mieru obmedziť ťažbu veľkoplošnými holorubmi,

5.10.	rekultivácie vo vinohradníckych oblastiach citlivo zvažovať v zmysle zachovania prirodzených biokoridorov a pri veľkoplošných vinohradoch s eróziou zvyšovať podiel ekostabilizačných prvkov

5.11.	regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, v lesných ekosystémoch rekreačný potenciál využívať v súlade s ich únosnosťou,

5.12.	zabezpečiť aby podmáčané územia s ornou pôdou v oblasti Podunajskej roviny a pahorkatiny boli prevedené na TTP, resp. nechať zarásť vlhkomilnou vegetáciou,

5.13.	zabezpečiť sanáciu a rekultiváciu opustených ťažobní a lomov s cieľom ich začlenenia do prírodnej krajiny.

Spôsob zapracovania do ÚPN-O:

Uvedené zásady sú riešené v nasledovných kapitolách ÚPN-O:

A2.4.3.	Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny

A2.13.	Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

A2.16.	Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely

6.	V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno–historického dedičstva:

6.1.	rešpektovať kultúrno – historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené a navrhované na vyhlásenie urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma),

6.3.	pri novej výstavbe akceptovať a nadväzovať na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity a špecifičnosti pôvodného osídlenia,

6.4.	rešpektovať kultúrno – historické urbanistické celky a architektonické objekty až areály, a to nielen dodržiavaním ich ochranných pásiem, ale aj v širšom zábere, než požaduje ochrana pamiatok, tzn. podchytením aj ďalších hodnôt prostredia,

6.5.	rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych a ďalších hodnôt charakterizujúcich prostredie a to v polohe hmotnej aj nehmotnej a vytvárať pre ne vhodné prostredie,

6.7.	uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých sídiel – mestského a malomestského charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia, vrátane rurálnej štruktúry v rozptyle,

6.8.	rešpektovať potenciál takých kultúrno–historických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja (vinohradnícke tradície, etnokultúrne a spoločenské tradície, historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území),

6.9.	akceptovať v diaľkových pohľadoch a v krajinnom obraze historicky utvorené dominanty.

Spôsob zapracovania do ÚPN-O:

Uvedené zásady sú riešené v nasledovných kapitolách ÚPN-O:

A2.5.3.	Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt

7.	V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry:

7.10.	cesta I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky – zabezpečiť vybudovanie obchvatu Šale medzi Kráľovou a Šaľou v dĺžke 4,15 km s napojením sa na obchvat Trnovca nad Váhom, zabezpečiť odstránenie technických porúch v úseku Šaľa – Trnovec nad Váhom a homogenizovať parametre cesty na kategóriu S11,5/80,

7.11.	cesta I/75 – zabezpečiť vybudovanie obchvatu Trnovca nad Váhom v dĺžke 3,2 km,

7.19.	zabezpečiť homogenizáciu ciest prvej triedy na kategóriu S11,5/80, ciest druhej triedy na kategóriu S9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu S7,5/60,

7.20.	zabezpečiť výhľadové prebudovanie  úrovňových priechodov (ako bodových závad) ciest I. a II. triedy so železničnými traťami na mimoúrovňové,

7.22.	vytvoriť podmienky pre modernizáciu trate 130 Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo na traťovú rýchlosť 160km/h,

7.25.	rezervovať koridor pre výhľadové vybudovanie železničného prepojenia Nitra – Šaľa so zapojením na trať 130 v priestore Trnovca nad Váhom,

Spôsob zapracovania do ÚPN-O:

Uvedené zásady sú riešené v nasledovných kapitolách ÚPN-O:

A2.12.	Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

8.	V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry:

8.1.	Vodné hospodárstvo

8.1.1.	Na úseku ochrany pred povodňami

a.	vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít

b.	zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov za extrémnych situácií tak povodňových, ako i v období sucha

8.1.2.	Na úseku odvedenia vnútorných vôd

a.	vykonávať pravidelnú údržbu na odvodňovacích kanáloch za účelom zabezpečenia prietočnosti

8.1.4.	Na úseku verejných vodovodov

8.1.5.	Na úseku verejných kanalizácií

V súlade s Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky z roku 1994 treba:

a.	zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd do recipientov v súlade so zákonom č. 138/1973 Zb. a nariadením vlády SR č. 242/1993 Z.z.

b.	budovaním kanalizácií a ČOV zabezpečiť ochranu podzemných zdrojov vody a iných vôd

c.	zabezpečiť odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom, čím sa zníži veľký podiel obyvateľstva na znečisťovaní povrchových a podzemných vôd

d.	zabezpečiť rozvoj odkanalizovania rozvinutých sídiel, čím sa zvýši životná úroveň obyvateľov a súčasne sa zlepší životné prostredie:

3. pripraviť výstavbu verejných kanalizácií so spoločnou ČOV:

m.	do ČOV Šaľa–Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom

8.2.	Energetika

8.2.9.	rešpektovať koridory jestvujúcich vedení

8.2.10.	rešpektovať koridory súčasných plynovodov prechádzajúcich územím,

8.2.11.	zachovať koridor medzištátneho plynovodu Bratstvo DN 700 PN 64,

Spôsob zapracovania do ÚPN-O:

Uvedené zásady sú riešené v nasledovných kapitolách ÚPN-O:

A2.12.	Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

9.	V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva:

9.1.	riešiť zneškodňovanie odpadov na území Nitrianskeho kraja v súlade so schválenými aktualizovanými Programami odpadového hospodárstva SR, Nitrianskeho kraja a jeho okresov,

9.2.	uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, separovaný zber a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických a legislatívnych nástrojov,

9.3.	riešiť výhľadovo zneškodňovanie odpadov v kraji na skládkach vyhovujúcich technickým podmienkam s orientáciou na existujúce a plánované veľkokapacitné regionálne skládky odpadov,

9.4.	rozšíriť separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu do ďalších obcí kraja, vrátane separácie problémových látok,

9.5.	zabezpečiť lepšie využitie biologických odpadov vybudovaním ďalších kompostovacích zariadení,

9.6.	vybudovať zberné strediská pre nebezpečné odpady a problémové látky vrátane ich kontajnerizácie a zabezpečiť ich vyhovujúce zneškodňovanie,

9.7.	zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva určených na spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach splňujúcich stanovené

9.10.	zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení na zneškodňovanie, zhodnotenie, dotrieďovanie a kompostovanie odpadov,

Spôsob zapracovania do ÚPN-O:

Uvedené zásady sú riešené v nasledovných kapitolách ÚPN-O:

A2.12.	Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

10.	Požiadavky na spracovanie podrobnejších riešení územného rozvoja vybraných problémových území:

  - štúdia potenciálu územia pre rozvoj turizmu a rekreácie, bonifikácia krajiny a návrh funkčno – priestorového systému rekreačných území kraja a vybraných častí povodí riek Váh, Nitra, Žitava, Hron a Ipeľ,

Spôsob zapracovania do ÚPN-O:

Uvedená požiadavka bola prenesená do kapitoly ÚPN-O:

A2.7.9.	Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, rekreácie, kúpeľníctva a športu

### 2.19.2 Verejnoprospešné stavby Nitrianskeho kraja

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:

1.	V oblasti cestnej dopravy:

1.6.	Vybudovanie obchvatu Šale na I/75 vedením trasy medzi Kráľovou a Šaľou v dĺžke 4,15 km

1.7.	Vybudovanie obchvatu Trnovca na I/75 v dĺžke 3,2 km

2.	V oblasti železničnej dopravy

2.1.	Vybudovanie železničného prepojenia Nitra – Šaľa so zapojením na trať 130 v priestore Trnovca

3.	V oblasti vodnej dopravy

3.3.	Vybudovanie nového prístavu v Šali /Má to súvis s Kráľovou nad Váhom/

5.	V oblasti vodného hospodárstva

5.1.	Odtokové pomery:

5.1.8.	splavnenie Váhu stupeň Kolárovo

5.1.9.	prevod vody z Váhu do Nitry pri Hlohovci

5.3.	Verejné kanalizácie

5.3.3.	výstavba verejných kanalizácií so spoločnou ČOV:

m)	do ČOV Šaľa–Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom

8.	V oblasti odpadového hospodárstva:

8.1.	plochy a zariadenia skládok odpadov vyhovujúcich technickým podmienkam vrátane regionálnych veľkoplošných skládok,

8.2.	stavby a zariadenia na zber zneškodňovanie, recykláciu, dotrieďovanie a kompostovanie odpadov,

Pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 199/1995 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z. a nálezu Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

Spôsob zapracovania do ÚPN-O:

Uvedené stavby boli prenesené do kapitoly ÚPN-O:

A2.18.	   Návrh záväznej časti

A2.18.1. Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia  vrátane limitov využitia   územia

A2.18.2. Verejnoprospešné stavby

Navyše boli k zoznamu verejnoprospešných stavieb priradené stavby vyplývajúce z riešenia ÚPN-O.

A2.3.	Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

A2.3.1. Demografia /charakteristika dynamiky rastu počtu obyvateľov, výhľadová  veková skladba, index rastu, prirodzený prírastok, migrácia/

Uvedené údaje sú kapacitami územia. Či sa naplnia do horizontu návrhového obdobia územného plánu bude záležať od viacerých faktorov, ako rozvoj pracovných príležitostí v obci, majetkoprávne vysporiadanie dosiaľ neobývaných domov, rozvoj agroturistiky a pod.

V obci Kráľová nad Váhom žije v súčasnosti 1569 obyvateľov. Prehľad počtu obyvateľov, domov a bytov v porovnaní podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v rokoch uvádza nasledovná tabuľka:

Počet obyvateľov, domov a bytov

|  | Sčítanie v roku 1991 | Sčítanie v roku 2001 |
| --- | --- | --- |
| Počet obyvateľov | 1552 | 1531 |
| Počet domov | 486 | 535 |
| Počet bytov | 502 | 547 |

Zdroj: obecný úrad, SODB 1991 a 2001

Vychádzajúc z predpokladu, že počet obyvateľov v Kráľovej nad Váhom po roku 1991 považujeme za stabilizovaný a vyvážený, je predpoklad, že vzhľadom na blízku polohu obce k obvodnému mestu, relatívnu blízkosť k Bratislave, priamu väzbu na hlavný dopravný koridor (štátna cesta I/75) a po oživení stavebnej výroby bude vzrastať záujem o stavebné pozemky. Preto uvažujeme s postupným miernym nárastom počtu obyvateľov obce. Podľa odhadov sa v  roku 2006 predpokladá počet obyvateľov obce 1610,  v roku 2010 sa odhaduje 1700 obyvateľov a v roku 2015  sa očakáva 1750 obyvateľov obce. Pre rok 2027 /čo je návrhové obdobie ptre ÚPN-O/ predpokladáme počet obyvateľov 2298.

V obci Kráľová nad Váhom je hustota obyvateľstva 165 osôb/km². Celý okres Šaľa je druhým v poradí podľa najvyššej hustoty obyvateľstva na km²  v rámci Nitrianskeho kraja.

Prevažná časť obyvateľov obce je maďarskej národnosti – až 83,15 %. V obci žije 15,5 % obyvateľov slovenskej národnosti, 0,33 % českej národnosti a 0,13 % rómskej národnosti. Prehľad obyvateľov obce podľa národnosti uvádza nasledovná tabuľka.

Tab. č. 3 Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti

| Národnosť | Muži | Ženy | SPOLU |
| --- | --- | --- | --- |
| Slovenská | 112 | 126 | 238 |
| Maďarská | 612 | 661 | 1273 |
| Česká | 3 | 2 | 5 |
| Rómska | 2 | 0 | 2 |
| Ukrajinská | 0 | 1 | 1 |
| Poľská | 0 | 1 | 1 |
| Nezistené | 8 | 3 | 11 |
| SPOLU | 737 | 794 | 1531 |

Zdroj: ŠÚ SR: SODB 2001

Z celkového počtu obyvateľov tvoria 52 % ženy a 48 % muži. Najväčší podiel tvoria obyvatelia rímskokatolíckeho náboženského vyznania (91,8 %) a  ľudia bez vyznania (4,38 %).

Ročne pripadá na 1000 obyvateľov obce 7 narodených detí, čo je hodnota pod celoštátnym priemerom, ktorý dosahuje 10 ‰. Miera úmrtnosti je na úrovni  celoštátneho priemeru – na 1000 obyvateľov pripadá v priemere 10 zomrelých.

Rozdiel medzi počtom živo narodených a zomretých v sledovanej regionálnej jednotke indikuje prirodzený úbytok obyvateľstva. Priemerný ročný úbytok v období rokov 1994 – 2004 bol 18 osôb. Príčin prirodzeného úbytku obyvateľstva je niekoľko. Okrem špecifickej úmrtnosti sa medzi dôvodmi uvádza zhoršenie podmienok pre založenie rodiny, diferenciácia životných stratégií a orientácií mladých ľudí (sobáš už nepredstavuje jedinú cestu osamostatnenia sa od rodičovskej rodiny) a emigrácia mladých ľudí do rozvojových pólov.

Obyvatelia obce  v predproduktívnom veku tvoria 13,9 %, v produktívnom veku 59,5 % a poproduktívnom veku 26,6 % celkovej populácie obce, pričom celoštátne hodnoty sú progresívnejšie (predproduktívny 19,18 %, produktívny 62,75 % a poproduktívny 18,07 %). Zásluhou silných ročníkov 70-tych rokov populácia v produktívnom veku stále rastie, a to tak v absolútnych hodnotách, ako aj v pomere k celkovému počtu obyvateľstva. Tzv. pomer závislosti, definovaný ako podiel populácie v poproduktívnom veku k populácii v produktívnom veku, už mierne rastie (s intenzívnejším nárastom sa počíta po roku 2012, ako dôsledok výraznej redukcie miery pôrodnosti po roku 1989).

Vplyv demografických faktorov na trh práce bude v krátkodobom horizonte zrejme nepriaznivý, nakoľko ponuka pracovnej sily sa bude zvyšovať, pričom nemožno očakávať adekvátne oživenie tvorby pracovných príležitostí.

Celý región má výraznejšie priemyselný ako poľnohospodársky charakter.  V priemysle pracuje 15,5 % obyvateľov obce, čo je o 8,6 % viac ako na celoštátnej úrovni. Podiel pracujúcich v primárnom sektore je 5,3  % ekonomicky aktívneho obyvateľstva, čo je mierne pod priemernou hodnotou za celú republiku.  Tvorba nových pracovných miest v obci je stagnujúca, progresívni zamestnávatelia pôsobia skôr v obvodnom meste (závody chemického priemyslu v Šali, obchodné reťazce, ...), v Galante a v Bratislave. Pozitívny vývoj by mal nastať cca o 2 roky po výstavbe priemyselnej zóny v časti obce Jozefovský hon  po likvidácií bývalej a.s. Hydrostav, čím by sa uvoľnili priestory stavebného dvora v Kráľovej nad Váhom pre podnikateľské aktivity. Vytvorenie priestoru pre podnikateľské aktivity sa očakáva aj od vysporiadania vlastníckych vzťahov k pôde.

Z hľadiska priestorového hodnotenia dochádzky do zamestnania je významná zložka pracovnej sily zamestnávaná v okresnom meste Šaľa, ale aj  v Bratislave, vzhľadom na jej polohu (68 km), ďalej v Galante (13 km) a v Senci (40 km). Podľa výsledkov sčítania ľudu v roku 2001 až 53 % ekonomicky aktívnych osôb obce dochádza do zamestnania. V členení podľa pohlavia bola dochádzka žien do zamestnania mimo obce nižšia ako mužov. Nižšia dochádzka žien vyplýva z faktu, že ženy sú vzhľadom na svoje ma

terské povinnosti menej mobilné. V odvetvovej štruktúre hospodárstva bola zaznamenaná najvyššia intenzita dochádzky za prácou v priemyselnej výrobe, zdravotníckej a sociálnej starostlivosti a v oblasti verejnej správy a obrany.

Návrhový počet obyvateľov:

Existujúci počet obyvateľov v roku 2001					1531 obyvateľov

Navrhovaná lokalita 01							81 obyvateľov

Navrhovaná lokalita 02							70 obyvateľov

Navrhovaná lokalita 05							252 obyvateľov

Navrhovaná lokalita 07							105 obyvateľov

Navrhovaná lokalita 09							122 obyvateľov

Navrhovaná lokalita 11							137 obyvateľov

Zástavba RD na nadmerných záhradách pri lokalite 01			49 obyvateľov

Zástavba RD na nadmerných záhradách juhovýchodne od štadióna	40 obyvateľov

Spolu počet obyvateľov v návrhovom období /rok 2027/:			2387 obyvateľov

A2.3.2. Bytový fond /celková potreba bytov a návrh novej bytovej výstavby, z toho sociálne bývanie, celkový rozvoj bytového fondu v návrhovom období a jeho modernizácia/

Pri sčítaní ľudu v roku 2001 bolo v obci 604 cenzových domácností, 474 bytových domácností a 540 hospodáriacich domácností. Ich vzájomný pomer je 1,3 : 1 : 1,13. Táto vyváženosť svedčí o zvýšenej kultúre bývania a vysokom ekonomickom stupni samostatnosti domácností. Nepatrný rozdiel medzi troma uvedenými kategóriami domácností naznačuje, že v prevažnej väčšine býva v jednom byte jedna cenzová domácnosť. Z celkového počtu 604 cenzových domácností žilo v rodinných domoch 99 %, bytových domoch 0,6 % a v ostatných domoch len 0,4 %.

Na celkovom počte cenzových domácností sa 63,2 % podieľajú úplné domácnosti.

Z hľadiska zloženia domácností podľa počtu členov, prevládajú v jednotlivých typoch dvojčlenné domácnosti. Domácnosti jednotlivcov predstavujú 25 % všetkých domácností.

Úplné rodiny, v ktorých bývajú spolu obidvaja rodičia buď sami, alebo so svojimi deťmi, sú prevládajúcim typom domácností – svojím počtom 382 predstavujú 63,3% všetkých domácností. Podiel úplných rodín z celkového počtu cenzových domácností v SR bol o 6,9 % nižší, ako v Kráľovej nad Váhom.

Z celkového počtu cenzových domácností pripadá 10,4 % na domácnosti zložené z neúplných rodín, v ktorých je prítomný len jeden z rodičov. Celoštátna hodnota tohto ukazovateľa je 11,9 %. Rastúci počet neúplných rodín, najmä v dôsledku stúpajúcej rozvodovosti, je nepriaznivým javom z hľadiska reprodukcie populácie.

Veľkostná skladba cenzových domácností ukazuje, že najvyššie zastúpenie je u domácností s počtom členov dvaja (27,9 %). Rodinné domácnosti so závislými deťmi sa podieľajú na celkovom počte cenzových domácností 35,3 %. Úplné rodinné domácnosti so závislými deťmi, v ktorých sú ženy ekonomicky aktívne sú zastúpené na 45,8 %. Z úhrnu cenzových domácností pripadá na nerodinné domácnosti 1,3 % (slovenský priemer je 1,7%).

Tab. 7 Cenzové domácnosti rodinné podľa počtu závislých detí

| Počet závislých detí | Úplné rodiny | Neúplné rodiny |
| --- | --- | --- |
|  | Ženy ekonomicky aktívne | Ženy ostatné |  |
| 1 | 85 | 13 | 16 |
| 2 | 82 | 5 | 4 |
| 3 | 6 | 0 | 0 |
| 4+ | 2 | 0 | 0 |

Zdroj: SÚ SR: SODB 2001

V obci je v postavených 490 rodinných domov, rozostavaných rodinných domov je 27. Momentálne sú  rozostavané bytové domy za športovým štadiónom v kapacite 6x6 bytových domov.  Neobývaných domov je 61, na rekreáciu sa využíva 8 domov. Neobývané byty domového fondu tvoria vyše 13 %. Na jednu domácnosť pripadajú v priemere 3 členovia.

Najviac rodinných a bytových domov bolo postavených v období po druhej svetovej vojne, v rokoch 1946 – 1970. Priemerný vek rodinných domov je 39 rokov, kým u bytových domov je to len 18 rokov (okresný priemer je 40, resp. 28 rokov). 84,9 % domového fondu bolo vybudovaných po roku 1946.

Od veku bytov čiastočne závisia aj všetky ostatné charakteristiky, počínajúc veľkosťou, až po ich technické vybavenie. Veľkosť domu je nepriamo úmerná veku. Veková skladba domového fondu sa premieta do druhov podľa nosného materiálu múrov. Rodinné domy postavené z nepálenej tehly tvoria 16,6 % rodinných domov, čo je nad úrovňou celoštátneho priemeru (6,3 %).

Najvyšší podiel na domovom fonde obce majú rodinné domy (99 %), v ktorých je 533 bytov. Bytové domy zaberajú 0,6 % domového fondu, v ktorých je 12 bytov.

Zo štatistických údajov ďalej vyplýva pokles bytovej výstavby od 90. rokov, čo je priamo úmerné ekonomickým možnostiam a schopnostiam obyvateľov. V súčasnosti je v obci cca 30 voľných pozemkov určených pre bytovú výstavbu a 46 záujemcov o bytovú výstavbu.

Prehľad obdobia výstavby rodinných domov, bytových domov a ostatných budov uvádza nasledovná tabuľka.

Tab. č. 8 Rodinné a bytové domy podľa roku výstavby / Zdroj: ŠÚ SR: SODB 2001/

| Obdobie výstavby | Rodinné domy | Bytové domy | Ostatné budovy |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1899 a nezistené | 11 | 0 | 0 |
| 1900 - 1919 | 20 | 0 | 0 |
| 1920 - 1945 | 49 | 0 | 1 |
| 1946 - 1970 | 215 | 0 | 0 |
| 1971 - 1980 | 73 | 0 | 0 |
| 1981 - 1990 | 69 | 10 | 0 |
| 1991 - 2001 | 27 | 0 | 0 |
| SPOLU | 464 | 10 | 1 |

Navrhovaný stav bytového fondu :

Existujúci počet bytov v rodinných domoch					464

Existujúci počet bytov v bytových domoch					10

Navrhovaný počet bytov  - lokalita 01					38

Navrhovaný počet bytov  - lokalita 02					20

Navrhovaný počet bytov  - lokalita 05					72

Navrhovaný počet bytov  - lokalita 07					30

Navrhovaný počet bytov  - lokalita 09					35

Navrhovaný počet bytov  - lokalita 11					39

Navrhovaný počet bytov  na nadmerných záhradách pri lokalite 01	15

Navrhovaný počet bytov na nadmerných záhradách JV od štadióna	12

Spolu počet bytov pre návrhové obdobie					735

A2.4.	Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia

A2.4.1. Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové usporiadanie širšieho územia, ich vplyv na socio-ekonomický potenciál a územný rozvoj obce

Poloha obce:

Obec Kráľová nad Váhom sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Z hľadiska územnosprávneho členenia SR patrí do Nitrianskeho kraja, okresu Šaľa. Z pohľadu širších územných vzťahov je obec súčasťou Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ.

Katastrálne územie obce má výmeru 950,9471 ha. Hranice katastrálneho územia obce susedia s katastrami obcí  Diakovce, Topoľnica, Kajal, Váhovce, Šoporňa, Dlhá nad Váhom a s mestom Šaľa.

Obec Kráľová nad Váhom leží na pravom poriečnom vale rieky Váh, severozápadne od Šale vo vzdialenosti približne 3 km smerom na Bratislavu. Mesto Šaľa je podľa Koncepcie územného rozvoja Slovenska centrom regionálneho významu s vytvorenými väzbami na okolie.

Význam obce v rámci štruktúry osídlenia:

#### Sídelné centrá

Konštatujeme, že obec Kráľová nad Váhom nie je v rámci  Koncepcie územného rozvoja Slovenska sídelným centrom. Konverguje k regionálnemu centru Šaľa, voči ktorému má bezprostrednú polohu.

#### Ťažiská osídlenia

Konštatujeme, že Kráľová nad Váhom nie je v rámci Koncepcie územného rozvoja Slovenska ťažiskom osídlenia, nachádza sa v tesnej blízkosti miestne významných obcí Šaľa– Trnovec – Močenok, čo jej dáva prirodzenú výhodu tichého bývania v dotyku s možnosťami mesta Šaľa a obcí Trnovca a Močenku.

#### Rozvojové osi

Kráľová nad Váhom nie je v rámci Koncepcie územného rozvoja Slovenska na sídelnej rozvojovej osi. Ku komunikačno – sídelným rozvojovým osiam Senec, Galanta, Nové Zámky, ako aj  Dunajská Streda, Veľký Meder , Kolárovo, Nové Zámky má však priaznivú polohu.

#### Priestory mimo ťažísk osídlenia

Na území Nitrianskeho kraja sa nachádza historicky vyvinutých viacero typov vidieckeho osídlenia, ktoré je žiaduce z hľadiska tvorby kultúrnej krajiny zachovať, podporovať jeho primeraný rozvoj a dotvárať v súlade s jeho špecifickými danosťami.

Obec Kráľová nad Váhom je typickým reprezentantom takéhoto vidieckeho osídlenia s výhodou dobrých väzieb na regionálne centrum Śaľa, ako aj k blízkym komunikačno – sídelným rozvojovým osiam.

Funkčné a priestorové usporiadanie širšieho územia:

Dominantným prírodným prvkom ovplyvňujúcim celý kataster obce Kráľová nad Váhom je rieka Váh s priľahlým hrádzovým a medzihrádzovým priestorom a sprievodnou zeleňou. Preteká katastrálnym územím od jeho severu v smere na juhovýchod. Celé katastrálne územie svojou plochou sleduje tok rieky. Vnútri katastrálneho územia sa nachádza aj časť vodnej nádrže Kráľová nad Váhom. Prehradenie rieky Váh, turbíny pre výrobu elektrickej energie a plavebná komora sú výlučne na katastrálnom území Kráľovej nad Váhom.

Zastavané územie obce Kráľová nad Váhom sa nachádza v juhovýchodnej časti katastrálneho územia medzi riekou Váh a trasou cesty I/75 Galanta – Šaľa. Funkčné usporiadanie územia sa prirodzene odvíja od jeho priestorového usporiadania. Funkcia bývania sa saturuje v zastavanom území obce ohraničenom hranicou zastavaného územia k 1.1.1990. V návrhu ÚPN-O sa počíta aj s novými lokalitami pre bývanie, ktoré sú v dotyku s existujúcim zastavaným územím, aj keď už mimo jeho hranice.

Funkcia poľnohospodárskej výroby ostáva v návrhu ÚPN-O v existujúcom areáli strediska Poľnohospodárskeho družstva Šaľa.

V priestorovej náväznosti na prehradenie rieky Váh sa nachádza územie bývalého dvoru Hydrostavu a bývalého areálu pre výstavbu vodného diela Kráľová nad Váhom. Na týchto plochách v súčastnosti pôsobí viacero súkromných firiem poskytujúcich obyvateľom obce pracovné príležitosti. Na tejto  lokalite aj v návrhu uvažujeme s rozvojom priemyslu, podnikateľských aktivít. Plochy pre nezávadný priemysel navrhujeme aj v dotyku so zastavaným územím obce.

Principiálne sa dá územie katastrálneho územia Kráľová nad Váhom rozčleniť na :

- zastavané územie obce s funkciou bývania, obecnej samosprávy a občianskej vybavenosti

- rieka Váh a vodohospodárske dielo Kráľová nad Váhom s funkciami popísanými v časti vodné hospodárstvo

- zóna rekreácie v medzihrádzovom priestore Váhu v dotyku s obcou. Rozsiahla chatová oblasť

- územie bývalého dvoru Hydrostavu a bývalého areálu pre výstavbu vodného diela Kráľová nad Váhom, kde v súčastnosti pôsobí viacero súkromných firiem poskytujúcich obyvateľom obce pracovné príležitosti. V ramci navrhu ÚPN-O sa tu taktiež uvažuje s rozvojom pracovných príležitostí, podnikateľských aktivít a priemyslu.

- areál Poľnohospodárskeho družstva Śaľa – stredisko Kráľová nad Váhom, kde sa rozvíja živočíšna výroba – plemenný chov ošípaných.

- Na účely rybochovu je vybudovaný rybník na ploche 4,6 ha, ktorý je v správe Rybárskeho zväzu, Kráľovská 6, Šaľa.

- plocha priemyselnej produkcie juhovýchodne od rybníka Morotva.

- Zvyšné plochy katastrálneho územia sú prevažne poľnohospodárskou pôdou a vinicami.

A2.4.2. Väzby obce na záujmové územie

Obec je na záujmové územie napojené prostredníctvom komunikačného – dopravného skeletu.

Širšie dopravné vzťahy sú podmienené dopravnými väzbami na okolitú sídelnú štruktúru, najmä na okresné mesto Šaľa.

Vlastná dopravná poloha riešeného územia sa nachádza v dotyku s cestnou dopravnou trasou cesty I/75, ktorá tvorí prepojenie južného Slovenska so západným a tvorí spojnicu ciest I/64 Komárno – Žilina a I/62 Nové Zámky - Sládkovičovo.

Intravilánom obce prechádza cesta III/0753, ktorá má pre dopravnú obsluhu obce základný význam. Cesta III. triedy III/0753 tvorí hlavnú dopravnú kostru obce a zároveň  zabezpečuje prepojenie obce na cestu I/75. Taktiež zabezpečuje spojenie s mestom Šaľa.

Trasa cesty III/0753 prechádza  celou obcou a tvorí dopravnú kostru obce.  Touto  cestou je obec rozdelená na dve časti. Na túto cestu je pripojená sieť miestnych komunikácií. Všetky majú charakteristiky miestnych obslužných komunikácií s priamou obsluhou objektov priľahlej zástavby.

Sieť cesty  III. triedy a miestnych komunikácií je doplnená účelovými komunikáciami. Ako účelové komunikácie sú vybudované cesty tvoriace pokračovanie miestnych komunikácií mimo zastavané územie. Účelové komunikácie sprístupňujú jednotlivé časti chotára.

Prístup do chotára zabezpečuje sieť poľných ciest naväzujúca na cestu III. triedy a miestne komunikácie. Sprístupňujú jednotlivé časti chotára s blokmi poľnohospodárskej pôdy.

Konštatujeme, že súčasťou katastrálneho územia sú aj také jeho časti, ktoré nie sú vhodne komunikačne sprístupnené a ich využitie je obtiažne.

Základný rozpor s logikou usporiadania územia vznikol zásahmi človeka do prírody. Najviac reguláciou toku rieky Váh a výstavbou priehrady. Rieka Váh sa ocitla v novotrasovanom koryte, avšak hranice katastrálneho územia obce dodnes kopírujú meandre pôvodného koryta rieky. Ďalším zásahom bolo trasovanie železnice a cesty I/75. Teleso železnice, ako aj cestyI/75 prekrojili územie katastrov snáď v technicky najvýhodnejšej trase,  dôsledkom je však nelogické usporiadanie územia, dopravné problémy jednotlivých častí katastrov, obtiažnosť poľnohospodárskeho využívania  jednotlivých častí katastrov a pod.

Na výmenu plôch katastrálnych území bola v júni 1994 vypracovaná dokumentácia pre obstarávateľa Obecný úrad Kráľová nad Váhom. V intenciách tejto dokumentácie doporučujeme predmetné úpravy hraníc katastrálneho územia obce realizovať v rámci katastrálneho konania.

A2.4.3. Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania  osobitne chránených častí prírody a krajiny

Popis jednotlivých prvkov LÚSES a návrhy opatrení.

Krajinnoekologický plán(Ekologicky optimálne využívanie územia) - výpis

Koncepcia

Predkladaný krajinnoekologický plán (Ďalej len „KEP“) katastrálneho územia Kráľová nad Váhom bol vyhotovený v súlade s „Metodickým postupom spracovania KEP v rámci prieskumov a rozborov územného plánu obce“, vydaného Odborom územného plánovania Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2001. Toto metodické usmernenie bolo vydané v zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 50 / 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO  ÚZEMIA

Riešeným územím je kataster obce Kráľová nad Váhom vrátane jeho zastavaného územia.

Druhové zloženie pôvodných spoločenstiev riešeného územia

Lužný les vŕbovo – topoľový

Spoločenstvo lužného lesa vŕbovo – topoľového pokrývalo 30 % riešeného územia. Základnou ekologickou podmienkou pre vznik uvedeného spoločenstva boli každoročné dlhotrvajúce záplavy v trvaní niekoľkých mesiacov a z nich vyplývajúci nedostatočný prísun kyslíka ku koreňovému systému drevín. Uvedené spoločenstvo sa nachádzalo na nivných pôdach bohato zásobených rastlinnými živinami. Bolo tvorené predovšetkým lužnými drevinami s mäkkým drevom (lesnícke pomenovanie spoločenstva : mäkký luh). Pretože do podrastu pralesa uvedeného typu riedkymi korunami prenikal dostatok svetla, podrast bol bujný.

Lužný les vŕbovo - topoľový bol tvorený vo svojom vrchnom poschodí vŕbou bielou, vŕbou krehkou, jelšou lepkavou, topoľom čiernym, topoľom bielym. Poschodie krov bolo slabo vyvinuté. V poschodí bylín prevládali druhy nitrofilné, miestami a na hlbších miestach trsť obyčajná a pálka širokolistá, na suchších miestach ostrice – ostrica pobrežná, ostrica pľuzgierkatá alebo žihľava dvojdomá.

Typickými živočíchmi spoločenstva boli v období záplav ryby a obojživelníky, predovšetkým v larválnych štádiách svojho vývoja, potom los mokraďový alebo bobor vodný.

Lužný les nížinný

Spoločenstvo lužného lesa nížinného pokrývalo 70 % riešeného územia. Podmienkou pre vznik a jestvovanie takého spoločenstva sú každoročné záplavy v trvaní niekoľkých týždňov predovšetkým v predjarí po topení snehu vo vyšších častiach povodia, vysoká hladina podzemnej vody v suchších obdobiach roka a nivné pôdy bohato zásobované rastlinnými živinami. Uvedené spoločenstvo bolo tvorené predovšetkým lužnými drevinami s tvrdým drevom (lesnícke pomenovanie spoločenstva: tvrdý luh) – dubom letným, brestom hrabolistým a jaseňom úzkolistým panónskym, ďalej jaseňom štíhlym, javorom poľným a čremchou strapcovitou. Hojne primiešanými drevinami boli topoľ biely, topoľ čierny, topoľ osikový, jelša lepkavá, vŕba biela, vŕba krehká. Vtrúsený bol hrab obyčajný. Poschodie krov bolo takisto dobre vyvinuté, malo vysokú pokryvnosť a tvorili ho: svíb krvavý, svíb južný, svíb červenkastý, lieska obyčajná, zob vtáčí, hloh jednosemenný, hloh obyčajný, bršlen európsky, javor tatársky, dráč obyčajný, plamienok rovný, drieň obyčajný a kalina siripútková. Poschodie bylín tvorili (od stanovíšť najvlhších): ostrica ostrá, ostrica pobrežná, ostrica pľuzgierkatá, žihľava dvojdomá, hluchavka škvrnitá, mrvica lesná, čarovník parížsky, ostružina ožina, Blyskáč jarný, kuklík mestský, kostrava obrovská, krivec žltý, halucha banátska, kozonoha hostcová, lipkavec obyčajný, štiav krvavý, vlkovec obyčajný, pýr psí, lipkavec marenovitý, konvalinka voňavá a marinka voňavá. K uvedeným druhom miestami pristupovali také, ktoré mali centrum rozšírenia v suchších spoločenstvách.

Charakteristickými živočíchmi spoločenstva boli: los mokraďový, sviňa divá, tchor norok, medveď hnedý. Niektoré z nich sa v spoločenstve vyskytovali iba v období mimo záplav

Spoločenstvá stepného typu

Spoločenstvá stepného typu pôvodne nepokrývali takmer žiadne súvislé plochy riešeného územia. Jestvovali prinajlepšom ako malé ostrovčeky obklopené pralesom na miestach po občasnom pôsobení prírodných katastrof, v ktorých dôsledku boli vyvrátené niektoré stromy alebo ich skupina (víchrice, hmyzie kalamity, povodne). Tieto enklávy bez porastov drevín udržiavali potom v iniciálnych štádiách sukcesie veľké kopytníky, ktoré tu okrem tráv spásali náletové dreviny a dlho zabraňovali premene lokalít na les. Semená tráv sa sem dostávali vodou i vzduchom.

Spoločenstvá mokraďového typu

Pôvodný podiel mokraďových spoločenstiev na celkovej ploche riešeného územia bol 100 %. Tvorili ho vodné toky a nimi zaplavované územia, čo znamená, že lužný les nížinný a lužný les vŕbovo – topoľový považujeme nielen za spoločenstvo lesného typu, ale zároveň aj mokraďového typu.

Rieka Váh tu mala okrem hlavného koryta aj ramená všetkých kategórií, čiže vedľajšie prietočné, a neprietočné - slepé a mŕtve v rôznych stupňoch zazemnenia.

V neprietočných ramenách Váhu jestvovali spoločenstvá plávajúcich, vo dne ukotvených ponorených a splývavých rastlín (červenavce, lekno biele, leknica žltá).

Rieka Váh s jej sústavou ramien bola domovom týchto vodných živočíchov:

- ryby: pleskáč, lieň, kapor sazan, sumec, v období neresu vyza veľká.

- obojživelníky: skokan zelený, kunka žltobruchá, mlok,

- plazy: korytnačka močiarna, užovka fŕkaná, užovka

- vtáky: trsteniarik škriekavý, kormorán čierny, volavka popolavá, bocian čierny, labuť spevavá, brehuľa, orliak morský,

- cicavce: vydra riečna, bobor riečny, los mokraďový.

Abiotické zložky krajiny riešeného územia

Reliéf riešeného územia

Riešené územie je aluviálnou nivou dolného toku rieky Váh s minimálnymi výškovými rozdielmi maximálne 3 m), čiže je podľa typologického členenia reliéfu fluviálnou rovinou.

Najnižším miestom riešeného územia je bod, kde rieka Váh opúšťa riešené územie s nadmorskou výškou 115 m.

Riešené územie sa nachádza na severnom okraji geomorfologickej jednotky Podunajskej roviny.

Rajonizácia horninového prostredia riešeného územia

# Horninovým podkladom riešeného územia sú kryštalické bridlice. Tie sú prikryté štvrtohornými usadeninami piesčitých štrkov o hrúbke 20 m, na ktorých je vrstva recentnej pôdy.

# Rieka Váh v minulosti tiekla v línii tektonického zlomu, presnejšie povedané meandrovala okolo osi tvorenej uvedeným tektonickým zlomom.

Hydrologická charakteristika riešeného územia

Riešené územie je zásobované dažďovou vodou (20 %), ale predovšetkým prítokom povrchovej vody rieky Váh i prítokom spodných vôd napojených na tento vodný tok. V samotnom riešenom území sa nachádza aj Kráľovský kanál, ktorý sa začína za pravostrannou ochrannou hrádzou vodného diela Kráľová.

Za rok spadne na riešené územie 500-600 mm zrážok. Vzhľadom na rozkolísanie globálnej klímy v posledných rokoch nemá zmysel na tomto mieste uvádzať dlhodobé rozloženie zrážok, pretože ich opakovanie je v blízkej budúcnosti stále menej pravdepodobné.

Samotná rieka Váh tečie smerom na juhojuhovýchod po ľavom okraji riešeného územia a na niekoľkých miestach ho pretína. Rieka netečie v prirodzenom koryte, ale v koryte vodohospodársky upravenom. To znamená, že pôvodné hlavné koryto rieky bolo napriamené, prehĺbené a ohrádzované, jeho prirodzené brehové porasty boli odstránené a všetky ramená zasypané. Tieto zásahy mali za dôsledok, že množstvo zadržiavanej vody v podorničnej vrstve pôdy riešeného územia sa zmenšilo o 15% a  hladina spodnej vody poklesla o 3 - 5 metrov. Ide však o územie mimo vplyvu vodného diela Kráľová, to znamená smerom na juh od jeho čelnej hrádze. Malá plocha riešeného územia v kontakte s pravobrežnou ochrannou hrádzou vodného diela, čiže jeho severná štvrtina má však opačné problémy – systémom spojených nádob sa tu dostáva spodná voda vplyvom zodvihnutej hladiny vody v samotnom vodnom diele na poliach a v sídlach príliš vysoko, často až nad povrch pôdy.

Kráľovský kanál je v pôdoryse geometricky priamkou s miernymi zákrutami. Jeho koryto je umelé, väčšinou bez brehových porastov.

V severnom cípe riešeného územia sa nachádza dolná časť vodného diela Kráľová s čelnou hrádzou a ľavobrežnou ochrannou hrádzou.

Na časti poľnohospodárskeho pôdneho fondu sú zriadené veľkoplošné závlahy.

Podzemná voda riešeného územia je teda dopĺňaná priesakom z atmosferických  zrážok dopadnutých na povrch samotného katastrálneho územia, priesakom zo samotného toku rieky Váh a prítokom podzemnej vody z hornej časti povodia cez zvodnené vrstvy štrkov v nive. Hydrogeologickým kolektorom sú v riešenom území štrky a piesky. Priepustnosť kolektora je medzizrnová, jeho hydrogeologická produktivita a prietočnosť je vysoká.

Pre riešené územie je charakteristický vysoký stupeň znečistenia vôd – povrchových aj spodných. Pôvodom tohto znečistenia je poľnohospodárska výroba na ornej pôde – splachy a priesaky, ako aj nedostatočne čistené komunálne vody vo vyššie položených častiach povodia. Voda spodná je vhodná na zásobovanie obyvateľstva ako pitná iba podmienečne.

Pedológia riešeného územia

# Pôdnym  typom riešeného územia je nivná pôda karbonátová na karbonátových nivných sedimentoch.

Podľa zrnitostnej štruktúry sa v riešenom území jedná o pôdy

- v oblasti intravilánu ílovito – hlinité,

- v okolí čelnej hrádze vodného diela piesočnato - hlinité,

- na ostatnej ploche riešeného územia hlinité.

Priepustnosť pôd je stredná a ich retenčná schopnosť je takisto stredná.

Podľa výkonnosti sa na PPF riešeného územia nachádzajú pôdy veľmi produkčné. Pôdna reakcia je mierne zásaditá s pH od 7,2 do 7,8. Sorpčná kapacita pôd je vysoká až veľmi vysoká. Sorpčný komplex pôd je nasýtený. Obsah humusu v pôdach je priemerne 400-500 ton na hektár. Humus sa nachádza v pôde do hĺbky 60 cm a jeho kvalita je dobrá. Obsah draslíka v pôdach je malý. Obsah fosforu v pôdach je dobrý.

Náchylnosť pôd k erózii nie je takmer žiadna s výnimkou období sucha a súčasných silných vetrov. Za takýchto okolností trpí obnažený povrch pôdy veternou eróziou.

Klíma riešeného územia

Riešené územie je v klimatickej oblasti teplej, podoblasti suchej, okrsku teplom, suchom, s miernou zimou a dlhším slnečným svitom.

### Súčasná krajinná štruktúra

Spoločenstvá lesného typu

Spoločenstvá lesného typu boli v riešenom území človekom do veľkej miery zničené a nahradené plantážami euroamerických topoľov, ale hlavne intenzívnymi poľnými kultúrami alebo zastavané stavbami. K intenzívnemu odlesňovaniu riešeného územia však vďaka dlhotrvajúcim a rozsiahlym záplavám Váhu, ktorý tu dlho znemožňoval jestvovanie trvalých sídiel, došlo najskôr pred 500 rokmi, teda v porovnaní s podobnými lokalitami na Podunajskej nížine pomerne veľmi neskoro.

Jestvujúce hospodárske lesy s plantážami euroamerických topoľov majú síce v podraste náletom vzniklé poschodie pôvodných druhov krov a bylín, ale krátka obrubná doba v zásade neumožňuje po velkoplošnom holorube vývin pravého lesného spoločenstva. Po vykonaní veľkoplošného holorubu je odkrytím povrchu pôdy pôsobeniu slnka, extrémnych výkyvov teplôt a výkyvov vlhkosti pravé lesné spoločenstvo pozostávajúce zo stoviek stenoéknych druhov organizmov zakaždým zničené. Pre vznik pravého lesného spoločenstva po veľkoplošnom holorube je potrebná doba viac ako 40 rokov, kým obrubná doba plantáží euroamerických topoľov je 30-40 rokov. Za taký krátky čas tam pravé lesné spoločemstvo jednoducho nestihne vzniknúť.

Do lesných spoločenstiev riešeného územia prenikajú v posledných rokoch invázne druhy drevín i bylín a do značnej miery menia ich druhovú obsádku v smere jej ochudobňovania. Medzi drevinami ide predovšetkým o javorovec jaseňolistý, ale aj pajaseň žliazkatý a jaseň americký. U bylín to je ambrózia palinolistá, zlatobyľ obrovská, pohánkovec japonský a astra novobelgická.

Do líniovej zelene medzí a poľných ciest mimohrádzového priestoru Váhu, teda na suchšie lokality preniká postupne ďalší invázny druh dreviny – agát biely. Tento strom pochádza zo severnej Ameriky a jeho spoločenstvá sú druhovo veľmi chudobné, suché a s pôdou prehnojenou dusíkom pôvodom z nitrofilných baktérií, ktoré sú spoločníkmi koreňového systému agáta.

Spoločenstvá stepného typu.

Spoločenstvá stepného typu sa v riešenom území vyskytujú druhotne ako dôsledok hospodárskej činnosti človeka, ktorá tu trvá, aj keď až donedávna nebola príliš intenzívna, približne 6 000 rokov. Spomedzi spoločenstiev tohto typu majú najhoršie ekologické charakteristiky agrocenózy na ornej pôde. Tento stav je zapríčinený:

- pestovaním monokultúr poľných plodín na veľkých plochách,

- používaním agrochemikálií,

- znižovaním prirodzenej úrodnosti pôdy,

- okysľovaním pôdy,

- utláčaním pôdy ťažkými mechanizmami,

- nedostatočným prísunom organickej hmoty do pôdy a následným znižovaním obsahu humusu v nej,

- vysokým zastúpením silážnych plodín v osevných postupoch a následným zvyšovaním podielu bledého humusu na úkor tmavého humusu v samotnom humuse.

O niečo vyššiu ekologickú kvalitu ako agrocenózy predstavujú maloplošné záhrady a sady pri rodinných domoch v samotnom sídle.

Najvyššiu ekologickú kvalitu spomedzi spoločenstiev stepného charakteru majú trávnaté porasty na ochranných hrádzach rieky Váh a vodného diela Kráľová, na brehoch kanála pod brehovou čiarou, v ochrannom pásme železničnej trate a na medziach medzi veľkoplošnými parcelami ornej pôdy.

Spoločenstvá mokraďového typu

# Pôvodná výmera mokraďových spoločenstiev predstavovala 100 % plochy riešeného územia. Antropickým tlakom došlo k jej zmenšeniu na 10%. V danom prípade ide len o medzihrádzový priestor rieky Váh a Kráľovský kanál. Ekologická kvalita vodných biotopov podstatne poklesla predovšetkým znečistením povrchových vôd a tým aj jej eutrofizáciou,  zanášaním rieky Váh splaveninami a technokraticky vykonanými vodohospodárskymi úpravami. Ekologická kvalita suchozemských biotopov v medzihrádzovom priestore poklesla predovšetkým zavedením plantážneho pestovania euroamerických topoľov.

Sídelné a technické prvky

# Intravilán sídla je zastavaný kompaktne. Zástavba je vidiecka.

Hospodársky dvor poľnohospodárskeho podniku je umiestnený až za zastavaným územím smerom do chotára, teda vo väčšej vzdialenosti od intravilánu.

Dopravné objekty a dopravné línie

Cez riešené územie vedú nasledovné cestné komunikácie:

- cesta č. Šala – Galanta, ktorá obchádza intravilán obce. Cestná sieť samotného sídla je napojená na túto cestu na západnom i na východnom okraji intravilánu.

- Cesta č. Kajal - Váhovce, ktorá prebieha po krátkom úseku  severozápadnej hranice riešeného územia.

Cez riešené územie vedie dvojkoľajná elektrizovaná železničná trať Šaľa – Galanta.

Rekreačno-oddychové objekty.

V riešenom území sa nachádzajú rekreačno-oddychové objekty hlavne v medzihrádzovom priestore pri rieke Váh. Jedná sa o dve rozsiahle lokality rekreačných chatiek. Lokality sú zakreslené v grafickej časti prieskumov a rozborov.

Ochrana krajiny a významné krajinárske a ekologické štruktúry

Chránené územia a chránené druhy

V riešenom území sa nachádzajú nasledovné lokality pod platnou alebo predbežnou územnou ochranou v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny :

Vodná nádrž Kráľová je navrhovaným chráneným vtáčím územím rovnakého mena. Budúce chránené vtáčie územie Kráľová má byť vyhlásené na ochranu najpočetnejšej populácie chavkoša nočného, čo je menší volavkovitý vták. Tento druh tu hniezdi na stromoch v hniezdnej kolónii volaviek popolavých.

Riešené územie je súčasťou lovných alebo hniezdnych areálov desiatok chránených druhov vtákov, napríklad orla kráľovského, výra skalného. myšiaka lesného, jastraba lesného, jastraba krahulca, kane močiarnej, haje červenej, sokola myšiara, myšiarky močiarnej, plamienky driemavej, sovy lesnej, chriašteľa poľného, prepelice poľnej, chriašteľa vodného, kukučky jarabej, ďatľa veľkého, bučiaka nočného a podobne.

Riešené územie je aj súčasťou rozsiahlych zimovísk tzv. zimných hostí, ktoré sú do značnej miery túlavé (volavka biela, myšiak severský, hus divá, hus siatinná a podobne).

V riešenom území sa vyskytujú chránené druhy obojživelníkov (rosnička zelená, skokan zelený, skokan rapotavý, kunka žltobruchá), chránené druhy plazov (jašterica zelená, užovka fŕkaná, užovka stromová) a chránené druhy cicavcov ( druhy netopierov, tchor stepný, plch záhradný, jež východný).

Ochrana uvedených druhov živočíchov je zabezpečená v zmysle zákona č. 543/2002.

Riešené územie sa z hľadiska zoogeografického nachádza v regióne vnútrokarpatskej zníženiny, panónskej oblasti, juhoslovenskom obvode a dunajskom okrsku lužnom.

Z hľadiska fytogeografického je riešené územie v oblasti panónskej flóry, obvode eupanónskej xerotermnej flóry a okrsku Podunajskej nížiny.

Riešeným územím prebieha hlavná migračná cesta sťahovavých vtákov.

Endemické druhy organizmov tu neboli zatiaľ nájdené.

Prírodné zdroje

V riešenom území sa s výnimkou štrkov nenachádzajú vzhľadom na jeho geologickú minulosť žiadne prírodné zdroje.

Ekologicky významné krajinné segmenty

Biocentrá

Dolinky - Višňové (biocentrum regionálneho významu – BcR), (biocentrum č. 1)

Súvislý komplex hospodárskych lesov s prevahou krátkovekých euroamerických topoľov, lúky, ochranné hrádze s trávnatými porastami a vodný tok v ľavobrežnej časti vodnej nádrže Kráľová.

Želiarske (BcL č. 2.)

Súvislý komplex hospodárskych lesov, lúky, ochranná hrádza Váhu a priľahlý úsek rieky Váh.

Les na ostrove (BcL č. 3)

Ako v predchádzajúcom prípade.

Biokoridory

Rieka Váh (Biokoridor nadregionálny – BkR č. 1.)

Medzihrádzový priestor regulovaného vodného toku s lúkami a hospodárskymi lesmi (plantáže euroamerických topoľov.

Interakčné prvky

Interakčnými prvkami sú ochranné pásmo železničnej trate, vinohrady, vysokokmenné sady, lúky, pasienky, cintorín, areály vyhradenej zelene, Kráľovský kanál, poľné cesty a medze s líniovou vysokou zeleňou.

Stresové javy a stresové zdroje riešeného územia

Prírodné stresové javy

- Ohrozenosť územia povodňami je stredná. Ide predovšetkým o nebezpečie plynúce z dlhotrvajúcich dažďov a rýchleho topenia snehu, ak by tieto postihli horné časti povodia Váhu, sústava vodných diel na rieke by nestihla pojať dané množstvo vody a voda by sa dostala do mimohrádzových priestorov vodných tokov. Ide predovšetkým o povodne 1 000 a viacročné. Vzhľadom na šírku nivy v danom profile sa ale nepredpokladá, že by záplavová vlna mala veľkú výšku a predstavovala by preto ohrozenie ľudských životov. Takáto záplava by ohrozovala predovšetkým hmotný majetok a aj to iba podmienečne. V prípade pravobrežnej povodne Váhu by umelú hrádzu záplavového jazera tvoril násyp železničnej trate. Ten by svojou výškou nad okolitým terénom umožňoval vytvorenie hĺbky vody v takto vniklom dočasnom povodňovom jazere 1-1,5 m, miestami až 2 m. Ak by bolo záplavovej vody viac, preliala by sa ponad železničnú trať smerom na západ.

- Radónové riziko je v riešenom území nízke.

- Riešené územie je ohrozované zemetraseniami o sile 6 o EMS 98.

- Kontaminácia pôd je nízka.

- Zaťaženie riešeného územia kysličníkmi dusíka a síry je nízke.

- Náchylnosť pôd k vodnej erózii nie je žiadna.

- Náchylnosť pôd k veternej erózii je mierna.

- Sucho – ako dôsledok globálnych klimatických zmien počas vegetačnej sezóny  postihuje v dôsledku malého množstva zrážok, vysokých teplôt vzduchu a aj silných vetrov najmä trávnaté porasty a agrocenózy, ale za istých okolností môže postihovať aj lesné porasty.

- Víchrice v kombinácii s dlhotrvajúcim dažďom ohrozujú plantáže euroamerických topoľov na lesnom pôdnom fonde vývratmi a polomami.

Sekundárne stresové javy.

Sekundárnym stresovým javom je:

- kontaminácia pôdy na PPF agrochemikáliami a imisiami,

- vysoká kontaminácia spodnej vody splachmi agrochemikálií z PPF a netesnosťami žúmp,

- vysoká kontaminácia povrchovej vody vodných tokov,

- znečistenie vzduchu výfukovými plynmi v okolí štátnej cesty Šala – Galanta,

- znečistenie vzduchu pri občasnom prúdení vzduchu v smere od Dusla Šaľa emisiami z tohto zdroja,

- znečistenie vzduchu alergénnymi peľmi rastlín,

- hluk pôvodom z cestnej i železničnej dopravy,

- zanášanie rieky Váh a vodného diela Kráľová splaveninami,

- expanzia agáta bieleho, javorovca jaseňolistého, jaseňa amerického, pajaseňa žliazkatého, zlatobyle obrovskej, ivy voškovníkovitej a ambrózie palinolistej  ako inváznych a agresívne sa správajúcich druhov rastlín do jestvujúcich spoločenstiev kultúrnej krajiny riešeného územia.

Zdroje sekundárnych stresových javov

- Zdrojom kontaminácie poľnohospodárskej pôdy agrochemikáliami je nesúlad medzi veľkosťou ich aplikácie a ich spotrebou rastlinami, takže časť ich zostáva nevyužitá v pôdnom profile a pomaly sa v ňom presúva vyplavovaním do jeho nižších vrstiev, mimo dosah koreňových systémov predovšetkým tráv a môže spôsobiť ohrozenie spodných vôd znečistením.

- Zdrojom kontaminácie poľnohospodárskej pôdy sú imisie pochádzajúce z Dusla Šaľa.

- Ďalší zdroj kontaminácie spodnej vody sú netesnosti žúmp a kanalizácie.

- Zdrojom kontaminácie povrchovej vody vodných tokov sú nečistené alebo nedostatočne čistené komunálne vody ústené do vodných tokov vo vyššie položených častiach povodia Váhu a v menšej miere aj splachy agrochemikálií z okolitých poľnohospodárskych pozemkov.

- Zdrojom znečistenia vzduchu sú motorové vozidlá tranzitnej automobilovej dopravy prechádzajúce štátnou cestou západne od sídla.

- Zdrojom znečistenia vzduchu emisiami je Duslo Šaľa východne od mesta Šaľa.

- Zdrojom znečistenia vzduch alergénnymi peľmi raslín sú porasty takýchto druhov v riešenom území i v jeho širšom okruhu až do vzdialenosti desiatok kilometrov.

- Zdrojom hluku je cestná a železničná doprava.

- Zdrojom splavenín sú brehy a dná vodných tokov horných častí povodia Váhu.

- Zdrojom inváznych druhov rastlín sú ich porasty v riešenom území i v jeho bezprostrednom okolí.

Pásma ochrany.

Pásma ochrany:

- vodných tokov – sú v súlade s internými predpismi Slovenského vodohospodárskeho podniku.

- hospodárskych dvorov poľnohospodárskych podnikov – sú v súlade s predpismi Ministerstva zdravotníctva SR.

- miestnych cintorínov detto (50 m).

- štátnych ciest sú v súlade s predpismi Ministerstva dopravy SR.

- vzdušných vedení elektrického napätia sú podľa predpisov Ministerstva hospodárstva SR.

Krajinnoekologická syntéza riešeného územia.

Syntéza abiotického komplexu riešeného územia.

Riešené územie je intramontánnou nížinnou krajinou mierneho pásma, rovinnou akumulačnou krajinou s pórovitými podzemnými vodami, fluviálnou rovinou s hydromorfnými pôdami a nivou s nivnými a lužnými pôdami.

Syntéza súčasnej krajinnej štruktúry riešeného územia.

Riešené územie je poľnohospodárskou krajinou so sústredeným sídlom a nížinnou, rovinnou, oráčinovou a čiastočne aj oráčinovo lesnou krajinou.

Krajinnoekologická interpretácia riešeného územia.

Vizuálne vnímanie krajiny riešeného územia.

Krajina riešeného územia nadmerne odlesnená nížinná a rovinná oráčinová krajina s veľkoplošnými blokmi honov, vizuálne monotónne pôsobiaca. V medzihrádzovom priestore rieky a na niektorých zamokrených miestach aj v mimohrádzovom priestore rieky Váh je to miestami zalesnená krajina, ale zasa s monotónnymi plantážami euroamerických topoľov ako hospodárskymi lesmi. Vinohradov a sadov je pomerne málo.

Environmentálne problémy.

- Znečistenie pôd agrochemikáliami a imisiami,

- znečistenie povrchových vôd splaškovými vodami a agrochemikáliami,

- znečistenie podzemných vôd agrochemikáliami a splaškovými vodami,

- znečistenie vzduchu výfukovými plynmi, priemyselnými emisiami a alergénnym peľom rastlín,

- hluk.

Problémy ohrozenia prvkov ÚSES.

- Opakované kalamitné premnoženie mníšky veľkohlavej spôsobujúcej holožer dubových porastov i ovocných stromov v periódach 6-9 rokov.

- Rozširovanie inváznych druhov drevín (agát biely do líniovej zelene agrocenóz, javorovec jaseňolistý, jaseň americký a pajaseň žliazkatý na stanovištia lužných drevín),

- rozširovanie iváznych druhov bylín (ambrózia palinolistá, pohánkovec japonský, netýkavka málokvetá, astra novobelgická, iva voškovníkovitá, zlatobyľ obrovská) na opustené pozemky,

- výsadba nepôvodných a ekologicky nevhodných druhov drevín,

- pestovanie krátkovekých plantáží lesných drevín na lesnom pôdnom fonde,

- pôsobenie výkyvov klímy na ekologicky hodnotné krajinné segmenty.

- technokraticky jednostranne uskutočnené vodohospodárske úpravy vodných tokov.

Problémy ohrozenia priestorovej stability územia.

- Vysoká miera odlesnenia kultúrnej krajiny,

- nadmerná veľkosť parciel na poľnohospodárskom pôdnom fonde,

- technokraticky jednostranne vykonané vodohospodárske úpravy vodných tokov,

- prenikanie inváznych druhov rastlín do kultúrnej krajiny riešeného územia,

- výsadba nepôvodných druhov drevín.

Krajinnoekologické hodnotenie riešeného územia.

Riešené územie je z hľadiska krajinnoekologického do vysokej miery odlesnená a primerane aj zornená nížinná kultúrna krajina s prevládajúcim poľnohospodárskym a čiastočne aj lesohospodárskym využitím s vysokým produkčným potenciálom. Podstatná časť poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa využíva ako orná pôda, trvalé porasty sú v menšine. Pôdy riešeného územia sú vo väčšine najlepšej bonity. Riešené územie je veternou eróziou mierne ohrozované.

Lesné ekosystémy sú vysokoprodukčné, ale sú nepriaznivo ekologicky poznačené výlučným zastúpením plantáží euroamerických topoľov, neexistenciou pôvodných lužných lesov, spôsobom hospodárenia (krátkovekosťou porastov, veľkoplošnými holorubmi) v nich, prenikaním inváznych druhov rastlín, výkyvmi počasia a výskytom chorôb.

Vody povrchové i vody spodné sú do vysokej miery znečistené ľudskou činnosťou. Mokraďové ekosystémy sú záporne poznačené technokraticky vykonanými vodohospodárskymi úpravami vodných tokov.

Agrocenózy sú vysokoprodukčné, ale sú nepriaznivo ekologicky poznačené nadmernou veľkosťou parciel a ďalšími intenzifikačnými faktormi poľnohospodárstva. Trpia niekedy veternou eróziou. Trpia aj utláčaním podorničia pôsobením prejazdov ťažkých mechanizmov, privysokým podielom silážnych plodín v osevných plánoch a následnou tvorbou bledého humusu a nedostatočným prísunom organickej hmoty na tvorbu tmavého humusu.

Ekologická stabilita i hygienická kvalita riešeného územia sú pomerne nízke a vyžadujú okamžité vykonanie primeraných opatrení na zlepšenie.

Ekologicky optimálne priestorové usporiadanie a využívanie riešeného územia.

Zásady klasifikácie prvkov ÚSES.

V predloženom projekte je rešpektovaný platný projekt RÚSES Nitrianskeho kraja z roku 1998, ktorý bo schválený vládou Slovenskej republiky. Z uvedeného projektu boli do projektu predkladaného prevzaté jeho základné prvky /na úrovni významnosti regionálnej a vyššej/.

Aby pre užívateľa tohto projektu v budúcnosti boli zrejmé všetky súvislosti danej problematiky, musel tento projekt definovať okrem vlastných základných prvkov ÚSES , ktoré sa nachádzajú vo vnútri riešeného katastrálneho územia, aj prvky, ktoré sa po líniách jestvujúcich biokoridorov nachádzajú ako prvé na susedných katastrálnych územiach. Inými slovami - bolo potrebné popísať, do akého biocentra (už na susednom katastrálnom území) ten ktorý biokoridor z vlastného katastrálneho územia vedie, aký je stav daného biocentra a ako ho je potrebné v záujme udržania funkčnosti celého ÚSES menežovať.

Základným prvkom ÚSES je biocentrum. Biocentrom rozumieme také podľa možnosti kompaktné a ekologicky súvislé územie, ktoré je hostiteľom prirodzených alebo prírode blízkych spoločenstiev voľne žijúcich druhov rastlín a divo žijúcich druhov živočíchov. Tieto druhy  tu nájdu nielen výživu a úkryt, ale aj možnosti pre rozmnožovanie, pre výchovu potomstva a najmä pre udržiavanie primeraného genetického zdravia svojich populácií.

Biocentrom miestneho významu môže byť v podstate akýkoľvek ekologicky hodnotný krajinný segment dostatočnej veľkosti - hospodársky rybník alebo mŕtve rameno vodného toku s prirodzenými brehovými porastami, chemicky nehnojená lúka alebo pasienok, hospodársky alebo ochranný les, starý park, areál vyhradenej zelene alebo vysokokmenný zatrávnený sad.

Biocentrum miestneho významu musí mať v projekte ÚSES predpísanú minimálnu plochu. Ak jeho plocha klesne pod predpísanú výmeru, lokalita prestáva mať kvalitu biocentra a stáva sa len takzvanou interakčnou plochou. Pre biocentrum lesného typu je predpísaná minimálna plocha 3 ha a pre biocentrá stepného či mokraďového charakteru je postačujúca plocha 0,5 ha.

Biocentrum miestneho významu má rovnako predpísaný minimálny čas od svojho založenia alebo od posledného podstatného devastačného zásahu po dosiahnutie priemernej ekologickej kvality, (pokiaľ jestvujú v danom území v dostupnej vzdialenosti sukcesne vyspelejšie spoločenstvá ako zdroj genofondu). Inými slovami povedané, les sa po predchádzajúcom holorube a opätovnom vysadení stáva biocentrom lesného typu až za 40 rokov. Poloprirodzená lúka sa po rozoraní a opätovnom osiatí, po postriekaní insekticídom alebo po období chemického prihnojovania stáva biocentrom stepného charakteru po uplynutí obdobia 20 rokov. Rybník sa po prvom napustení alebo po vytrávení rýb chemickou haváriou stáva biocentrom miestneho významu už po 10 rokoch.

Biokoridor predstavuje ekologickú kvalitu spravidla nižšiu ako biocentrum. Je ním obyčajne ekologicky hodnotný krajinný segment, ktorý už nemusí mať tvar kompaktný, stačí, keď je jeho tvar pretiahnutý. Nemusí byť ani súvislý po celej svojej dĺžke, môže byť teda aj prerušovaný. Biokoridor slúži na to, aby sa cezeň mohli dostať pri svojom aktívnom putovaní alebo počas pasívneho unášania naprieč ekologicky destabilizovanou a často až zdevastovanou a vlastnému životu nebezpečnou kultúrnou krajinou aspoň niektoré jedince živé alebo diaspóry životaschopné z biocentra jedného (kde sú nadpočetné) do biocentra iného (kde sú žiadúce).

Biokoridor miestneho významu musí mať šírku najmenej 15 m a dĺžku najviac 2000 m. Biokoridor regionálneho významu musí mať dĺžku najviac 700 m a šírku najmenej 40 m. Po uvedených maximálnach dĺžkach musí byť biokoridor prerušený biocentrom najmenej miestneho významu (ako karavánna cesta oázou), inak stráca svoje opodstatnenie (!!!). Inými slovami - biokoridor, ktorý vedie do prázdna a nie z biocentra do biocentra, ako taký - nemá vôbec nijaký zmysel.

Z uvedeného je teda zrejmé, že v kultúrnej krajine sa sieť ÚSES dá prirovnať k sieti karavánnych ciest a oáz v púšti, kde oázy sú biocentrami, karavánne cesty biokoridormi a púšť - to je okolitá kultúrna krajina so svojimi továrňami, sídliskami, smetiskami, letiskami, vozovkami, oráčinami, teda plochami nepriateľskými voči voľne rastúcim druhom rastlín a divo žijúcim druhom živočíchov.

Interakčná plocha má nižšiu ekologickú hodnotu ako biocentrum alebo biokoridor. Jej účelom v kultúrnej krajine je tlmiť negatívne ekologické pôsobenie devastačných činiteľov na ekologicky hodnotnejšie krajinné segmenty a zasa na druhej strane prenášať ekologickú kvalitu z biocentier do okolitej ekologicky zdevastovanej a málohodnotnej krajiny.

Stanovenie krajinnoekologických opatrení

Opatrenia na predchádzanie erózie pôdy

Plocha riešeného územia je mierne až stredne náchylná na eróziu veternú. Na poľnohospodárskom pôdnom fonde by zníženie obsahu humusu mohlo nebezpečie erózie podstatne zvýšiť. Obsah humusu v pôde by sa mal teda udržovať prinajmenšom na súčasnej úrovni. Na predchádzanie pôdnej veternej erózii je potrebné:

- prehodnotiť osevné plány a podľa možnosti nahradzovať silážne plodiny plodinami poskytujúcimi po rozklade svojich zvyškov tmavý humus,

- prehodnotiť spôsob výživy hospodárskych zvierat z hľadiska dostatku sena a kŕmnej repy v ich kŕmnej dávke a teda aj podielu trvalých trávnych porastov viacročných krmovín a plodín vyžadujúcich hnojenie maštaľným hnojom na poľnohospodárskom pôdnom fonde,

- maštaľný chov prežúvavcov nahrádzať podľa možnosti chovom pastevným,

- vhodné kategórie hospodárskych zvierat pásť organizovanou pastvou a na zavlažovaných pasienkoch. Tento spôsob pastvy umožňuje regeneráciu mačiny pastevného porastu, jeho zahusťovanie a minimalizuje nebezpečie devastácie pastevného porastu v čase prísuškov. Obe opatrenia umožnia nahradiť určitý podiel pôdy ekologicky stabilnejšími trvalými trávnymi porastami alebo viacročnými krmovinami,

- udržať minimálne zaťaženie ornej pôdy prežúvavcami kvôli návratu organickej hmoty do pôdy,

- zabezpečiť hnojenie oraných alebo rýľovaných pozemkov maštaľným hnojom alebo kompostom,

- prehodnotiť výmeru trvalých porastov a ich rozmiestnenie v extraviláne vzhľadom na trvalo udržateľný a zdravý spôsob výživy obyvateľov obce a ich prípadnú výsadbu umiestňovať na pozemky v bezprostrednom okolí intravilánu,

- prehodnotiť veľkosť parciel ornej pôdy a ich orientáciu vzhľadom na smer prevládajúcich vetrov,

- na hraniciach parciel nahusto vysadiť alebo podsadiť mozaikovitým spôsobom ako vetrolamy porasty pôvodných druhov drevín s dôrazom na vyplnenie priestoru všetkých poschodí.

Na lesnom pôdnom fonde je potrebné dodržiavať platný lesný zákon a vyvarovať sa ťažby veľkoplošnými holorubmi.

Opatrenia proti šíreniu inváznych a kalamitných druhov organizmov

- Nenechávať podľa možnosti pôdu ležať ladom ani na PPF a ani v intraviláne.

- Pozemky neobrábané aspoň 2x za vegetačnú sezónu skosiť pred vysemenením inváznych druhov bylín.

- Naletené druhy inváznych rastlín ničiť mechanicky i chemicky.

- Pri kalamitnom výskyte škodcov používať technológie ich eliminácie šetriace životné prostredie.

Opatrenia proti znečisťovaniu vody

- Zabezpečiť vodotesnosť kanalizácie a žúmp.

- Racionalizovať používanie agrochemikálií na poľnohospodárskom pôdnom fonde.

- Rešpektovať ochranné pásma vodných tokov (pobrežné pozemky neorať po brehovú čiaru vodných tokov alebo po vonkajšiu pätu ochrannej hrádze a  nepoužívať v ochranných pásmach vodných tokov chemikálie).

- Na čerpanie rastlinných živín zo znečistených spodných vôd využívať hlbokokoreniace rastliny – lucernu siatu a všetky druhy drevín zvýšením ich plošného zastúpenia v kultúrnej krajine riešeného územia na únosnú mieru.

Opatrenia proti znečisťovaniu vzduchu

- Orientovať umiestňovanie nových zdrojov znečisťovania vzduchu tak, aby sa tieto nenachádzali na náveternej strane sídla.

- Medzi jestvujúce zdroje znečistenia a obytné zóny umiestniť dostatočne široké enklávy vysokej zelene s posilnenou hygienickou funkciou (uprednostňovať dreviny s hustými korunami a chlpatými listami, druhy do výsadieb umiestňovať mozaikovito, výsadbou vhodných druhov drevín vyplniť priestor všetkých poschodí porastov). Týka sa to aj priestoru medzi štátnou cestou a západným okrajom intravilánu.

Opatrenia na zabezpečenie dostatku vody v krajine

Pre prípad dlhotrvajúcich období sucha v záujme existenčného zabezpečenia miestnych podnikateľov na pôde:

- Dobudovať veľkoplošné závlahy a zabezpečiť ich bezporuchovú funkciu.

Stanovenie opatrení na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity.

Návrhy ekologizačných opatrení v základných prvkoch ÚSES.

Biocentrá:

Dolinky - Višňové (BcR č. 1.).

- Vytypovať vhodnú lokalitu najmenej o výmere 50 ha, najlepšie uprostred lesa, vyhlásiť nad ňou územnú ochranu v 5. stupni ako nad jadrom samotného biocentra a postupne v nej uskutočniť primerané ekologizačné zásahy na urýchlenie sukcesie (výberkovou ťažbou nevhodných druhov drevín a podsádzaním druhov vhodných a podobne). Lokalita by mala byť umiestnená približne v strede lesného komplexu, čo najďalej od jeho okraja.

- Imitovať fázu odumierania a rozpadu dovozom niekoľkých hrubých pňov pôvodných druhov drevín, predovšetkým duba letného.

- Zabezpečiť neprístupnosť biocentra pre javorovec jaseňolistý a jaseň americký a iné invázne druhy organizmov ich monitoringom a efektívnym ničením.

- Podľa možnosti nahrádzať pri obnove lesných porastov euroamerické topole najmä dubom letným (napríklad slavónskym), ale aj ostatnými druhmi drevín pôvodného spoločenstva.

- Na zostávajúcich plochách biocentra pokiaľ možno ekologizovať hospodárske postupy.

- Maloplošné trvalé trávne porasty udržiavať v pôvodnej forme a chrániť ich pred zarastením náletom drevín.

- Na ochranných hrádzach racionalizovať použitie chémie.

- Od 15. 3. do 15. 6. zabezpečiť nevstupovanie osôb na územie biocentra.

Želiarske (BcL č. 2.)

- Ako v predchádzajúcom prípade s výnimkou prvého opatrenia.

Les na ostrove (BcL č. 3.)

- Ako v predchádzajúcom prípade.

Biokoridory:

Rieka Váh (biokoridor nadregionálneho významu č. 1.)

- Na chýbajúcich miestach podsadiť na oba brehy vodného toku pôvodné druhy drevín lužného lesa nížinného.

- V porastoch hospodárskych lesov podľa možnosti nahradiť euroamerické topole v prvom rade dubom letným a potom aj ostatnými vhodnými pôvodnými druhmi drevín.

- Podľa možnosti nepoužívať chémiu.

Interakčné prvky.

- Pri hospodárskom využívaní okolitých pozemkov je potrebné samotné interakčné prvky uchrániť pred devastáciou.

- V ochrannom pásme železničnej trate neorať.

- V cintoríne nepoužívať agrochemikálie, na vhodných miestach podsadiť dreviny hygienicky, ekologicky a mechanicky (odolnosťou proti vývratom a lámaniu) vhodné.

- Na vhodných miestach podsádzať druhmi domácich drevín.

Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva.

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.

- Včasné kosenie trávnatých porastov na dočasne opustených pozemkoch kvôli zníženiu obsahu alergizujúceho peľu vo vzduchu.

- Odstránenie tzv. pionierskych (a vetroopelivých so silne alergizujúcim vplyvom svojho peľu) drevín predovšetkým z intravilánu a z náveternej strany sídla a nahradiť ich drevinami hygienicky vhodnejšími.

- Medzi štátnu cestu a sídlo zabezpečiť výsadbu izolačnej vysokej zelene s maximálnym filtračným účinkom.

Opatrenia na zlepšenie hygienických kvalít kultúrnej krajiny.

- Posilnenie hygienickej a rekreačnej funkcie ekologicky hodnotných krajinných segmentov ich rekonštrukciou za súčasného dodržania ekologických princípov.

Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov.

Pre zmiernenie pôsobenia niektorých stresových javov v riešenom území nie sú účinné žiadne lokálne opatrenia a sú možné iba nástrojmi, ktoré sú výlučne v rukách štátu. Ide napríklad o zanášanie koryta Váhu splaveninami, o znečisťovanie vôd splachmi agrochemikálií, vypúšťaním nečistených alebo nedostatočne vyčistených odpadových vôd do povrchových recipientov alebo dokonca ekologickými haváriami, alebo o prenos imisií z Dusla Šaľa.

- Pre zmiernenie znečisťovania pôdy agrochemikáliami je nevyhnutné racionalizovať ich požívanie a zvýšiť prirodzenú úrodnosť pôdy navracaním organickej hmoty vo vhodnej forme, aby sa zachovávala primeraná intenzita tvorby humusu a v rámci nej aj tvorba tmavého humusu.

- Pre obmedzenie znečisťovanie spodnej vody agrochemikáliami je nevyhnutné racionalizovať ich používanie a zvyšovať samočistiacu schopnosť pôdy zvyšovaním jej prirodzenej úrodnosti ako v predchádzajúcom bode.

- Pre obmedzenie znečisťovania spodnej vody netesnosťami žúmp a kanalizácie je potrebné vykonávať ich revízie a následné opravy.

- Pre zmenšenie znečistenia spodnej vody aktívnym odčerpávaním rastlinných živín z nej koreňmi rastlín je vhodné zvyšovať podiel viacročných krmovín na ornej pôde (zvlášť lucerny siatej) a na vhodných miestach riešeného územia rešpektovať jestvovanie alebo nanovo vysádzať hospodárske alebo ovocné dreviny (ako hlboko koreniace rastliny).

- Pre obmedzenie znečisťovania povrchovej vody je nevyhnutné zdržať sa použitia agrochemikálií a tekutých hospodárskych hnojov v ochranných pásmach vodných tokov.

- Pre zmenšenie nebezpečenstva veternej erózie je nevyhnutné prehodnotenie organizácie pôdneho fondu a osevných postupov na PPF. Ide predovšetkým o zmenšenie výmery parciel, zmenu ich orientácie k svetovým stranám (aby boli v smere prevládajúcich vetrov kratšie ako dlhšie), výsadbu a údržbu líniových výsadieb drevín ako vetrolami na medziach v smere kolmom na smer prevládajúcich vetrov, uprednostnenie plodín, ktoré poskytujú pôde kryt v čase silných vetrov a častých dažďov v jeseni a v predjarí (oziminy, viacročné krmoviny, trvalé trávne porasty). Pri obhospodarovaní trvalých porastov nepoužívať čierny úhor. Ekologizovať hospodárenie na LPF (vylúčiť veľkoplošné holoruby, pri približovaní dreva používať technológie šetriace povrch pôdy, zvýšiť druhovú a vekovú rôznorodosť porastov.

- Pre obmedzenie znečistenia vzduch výfukovými plynmi automobilov je potrebné medzi štátnu cestu a sídlo umiestniť filtračne účinnú výsadbu drevín.

- Pre obmedzenie znečistenia vzduchu peľmi alergénnych rastlín je nevyhnutné nenechávať pozemky ležať ladom, kosiť trávnaté porasty najmenej dvakrát počas vegetačnej sezóny ešte pred vymetaním klasov, odstraňovať z extravilánu porasty agáta bieleho (neskoro na jar pučí v čase kvitnutia tráv v samotných porastoch), odstraňovať z náveternej strany sídla vetroopelivé dreviny (brezy, jelše, liesky) a výsadbou alebo podsadbou vhodných druhov drevín posilňovať filtračnú funkciu porastov drevín ako bariéry proti šíreniu peľu.

- Pre obmedzenie prenikania inváznych druhov rastlín je nevyhnutné tieto dostupnými spôsobmi ničiť (mechanicky, chemicky, výsadbou iných druhov rastlín a primeranými organizačnými opatreniami).

Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny.

Opatrenia v priemyselnej krajine.

- Areály výrobných podnikov od okolitého prostredia izolovať štrukturálne členitou a druhovo bohatou vyhradenou zeleňou v súlade s ekologickými princípmi.

Opatrenia v poľnohospodárskej krajine.

- V súlade s potrebami ochrany PPF pred veternou eróziou a potrebami ÚSES a v súlade s projektom pozemkových úprav postupne rekonštruovať jestvujúce a zakladať nové líniové a iné výsadby drevín na hraniciach parciel. Tieto pásy drevín menežovať k vysokej druhovej a štrukturálnej variabilite.

- Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu  zaburinených plôch.

- Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu divokých skládok odpadov a proti vzniku nových skládok (napríklad osadením rámp na vjazdy na poľné cesty z ciest štátnych, angažovaním poľnej vodnej, rybárskej lesnej a poľovnej stráže v danej veci).

Opatrenia v lesnej krajine.

- Prísne prehodnotiť ekonomickú výhodnosť a ekologickú vhodnosť výsadby nepôvodných druhov lesných drevín na lesnom pôdnom fonde v rámci obnovy po ťažbe na plochách výnosových hospodárskych lesov, podľa možnosti tam zaradiť aj perspektívne druhy a odrody lesných drevín, vhodných na dané stanovište (topoľ biely, topoľ čierny, vŕba biela, dub letný, brest väzový, jaseň úzkolistý, jaseň štíhly, dub zimný a pod.) a zabezpečiť tak druhovou rôznorodosťou porastov zvýšenie estetickej hodnoty krajiny.

- Zabezpečiť v porastoch aj rôznorodosť vekovú za rovnakým účelom.

Podotýkame, že v riešenom katastrálnom území navrhujeme zalesnenie územia pozdĺž rieky Váh a vodného diela Kráľová n/V, ako aj vôkol rybníka Morotva.

Zásady ochrany a využívania  osobitne chránených častí prírody a krajiny

Chránené územia a chránené druhy

V riešenom území sa nachádzajú nasledovné lokality pod platnou alebo predbežnou územnou ochranou v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny :

Vodná nádrž Kráľová je navrhovaným chráneným vtáčím územím rovnakého mena. Budúce chránené vtáčie územie Kráľová má byť vyhlásené na ochranu najpočetnejšej populácie chavkoša nočného, čo je menší volavkovitý vták. Tento druh tu hniezdi na stromoch v hniezdnej kolónii volaviek popolavých.

Riešené územie je súčasťou lovných alebo hniezdnych areálov desiatok chránených druhov vtákov, napríklad orla kráľovského, výra skalného. myšiaka lesného, jastraba lesného, jastraba krahulca, kane močiarnej, haje červenej, sokola myšiara, myšiarky močiarnej, plamienky driemavej, sovy lesnej, chriašteľa poľného, prepelice poľnej, chriašteľa vodného, kukučky jarabej, ďatľa veľkého, bučiaka nočného a podobne.

Riešené územie je aj súčasťou rozsiahlych zimovísk tzv. zimných hostí, ktoré sú do značnej miery túlavé (volavka biela, myšiak severský, hus divá, hus siatinná a podobne).

V riešenom území sa vyskytujú chránené druhy obojživelníkov (rosnička zelená, skokan zelený, skokan rapotavý, kunka žltobruchá), chránené druhy plazov (jašterica zelená, užovka fŕkaná, užovka stromová) a chránené druhy cicavcov ( druhy netopierov, tchor stepný, plch záhradný, jež východný).

Ochrana uvedených druhov živočíchov je zabezpečená v zmysle zákona č. 543/2002.

Riešené územie sa z hľadiska zoogeografického nachádza v regióne vnútrokarpatskej zníženiny, panónskej oblasti, juhoslovenskom obvode a dunajskom okrsku lužnom.

Z hľadiska fytogeografického je riešené územie v oblasti panónskej flóry, obvode eupanónskej xerotermnej flóry a okrsku Podunajskej nížiny.

Riešeným územím prebieha hlavná migračná cesta sťahovavých vtákov.

Endemické druhy organizmov tu neboli zatiaľ nájdené.

Opatrenia formulované v ÚPN-VUC Nitrianskeho kraja

5.	V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdneho fondu:

5.1.	v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy vedením prvkov ÚSES a to najmä biokoridorov prevažne v oblastiach Podunajskej pahorkatiny, vlastné fyzické vytvorenie prvkov realizovať v zmysle zákona NR SR č. 330/1991 Z.z.,

5.2.	odstrániť pôsobenie stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v územiach prvkov ÚSES (problematiku riešiť na úrovni konkrétnych projektov ako aj MÚSES),

5.3.	revitalizovať skanalizované toky, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšením podielu trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií čím vzniknú podmienky pre realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov, opatrenia treba realizovať v súlade s projektmi pozemkových úprav území,

5.4.	vhodnými technickými, biologickými, ekologickými, ekonomickými a právnymi opatreniami prinavrátiť pôvodný charakter krajine v územiach dotknutých výraznou výstavbou (napr. pri vodných nádržiach) a ťažbou nerastných surovín (hliniská, štrkoviská, lomy) a území zasiahnutých nepriaznivými vplyvmi z priemyselnej činnosti,

5.7.	realizovať výsadbu lesa v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri prameništiach, podporovať zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie (hlavne pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti svahov Podunajskej pahorkatiny),

5.8.	podporovať zakladanie trávnych porastov, ochranu mokradí a zachovanie prírodných depresií, spomalenie odtoku vody v upravených korytách a zachovanie starých ramien a meandrov v okolí Dunaja, Váhu, Hrona a Ipľa,

5.9.	pri obnove vegetačných porastov uprednostňovať prirodzenú obnovu, dodržiavať prirodzené druhové zloženie drevín pre dané typy (postupná náhrada nepôvodných drevín pôvodnými), na maximálne možnú mieru obmedziť ťažbu veľkoplošnými holorubmi,

5.10.	rekultivácie vo vinohradníckych oblastiach citlivo zvažovať v zmysle zachovania prirodzených biokoridorov a pri veľkoplošných vinohradoch s eróziou zvyšovať podiel ekostabilizačných prvkov

5.11.	regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, v lesných ekosystémoch rekreačný potenciál využívať v súlade s ich únosnosťou,

5.12.	zabezpečiť aby podmáčané územia s ornou pôdou v oblasti Podunajskej roviny a pahorkatiny boli prevedené na TTP, resp. nechať zarásť vlhkomilnou vegetáciou,

5.13.	zabezpečiť sanáciu a rekultiváciu opustených ťažobní a lomov s cieľom ich začlenenia do prírodnej krajiny

A2.4.4. Funkcie obce saturované v záujmovom území

V záujmovom území obce sú saturované jej nasledovné funkcie:

- zastavané územie obce s funkciou bývania, obecnej samosprávy a občianskej vybavenosti,

športové plochy, kde dominuje futbalový štadión, /v zastavanom území obce/

- rieka Váh a vodohospodárske dielo Kráľová nad Váhom s funkciami popísanými v časti vodné hospodárstvo

- zóna rekreácie v medzihrádzovom priestore Váhu v dotyku s obcou - záhradkárska osada

- územie bývalého dvoru Hydrostavu a bývalého areálu pre výstavbu vodného diela Kráľová nad Váhom, kde v súčastnosti pôsobí viacero súkromných firiem poskytujúcich obyvateľom obce pracovné príležitosti. V ramci navrhu ÚPN-O sa tu taktiež uvažuje s rozvojom pracovných príležitostí, podnikateľských aktivít a priemyslu.

- areál Poľnohospodárskeho družstva Śaľa – stredisko Kráľová nad Váhom, kde sa rozvíja živočíšna výroba – plemenný chov ošípaných.

- Na účely rybochovu je vybudovaný rybník na ploche 4,6 ha, ktorý je v správe Rybárskeho zväzu, Kráľovská 6, Šaľa.

- plocha navrhovanej priemyselnej produkcie juhovýchodne od rybníka Morotva.

- Zvyšné plochy katastrálneho územia sú prevažne poľnohospodárskou pôdou a vinicami.

- línie navrhovaného posilnenia vysokej zelene pozdĺž ciest v katastri

- plochy cestnej a železničnej dopravy

- cykloturistická trasa

A2.5.	Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

A2.5.1.	Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície obce

ÚPN-O  Kráľová nad Váhom sa  zameriava na  riešenie celkovej  štruktúry sídla, spôsobu jeho  rozvoja, jeho hmotovej koncepcie  a výškového zónovania, jeho funkčného a organizačného usporiadania, funkčných a prevádzkových systémov a na  riešenie vymedzenia potrebných plošných a priestorových kapacít pre jednotlivé funkcie sídelného útvaru.

Pri  spracovaní urbanistickej  koncepcie ÚPN-O  jej zhotoviteľ musel zohľadňovať pri riešení nasledovné východiská a javy:

a)	existujúcu urbanistickú  štruktúru sídla so všetkými jej pozitívami  aj negatívami

b) 	existujúci  potenciál  obyvateľstva,  domov,  kapacít a sortimentu  druhov občianskej

a technickej vybavenosti

c)	hranicu zastavaného územia k l. l. l99O

d) 	existujúci  potenciál  prírodných   daností  územia,  jeho  stupeň  ekologickej  stability,  	možnosti  rozvoja  územia   pri  zachovaní  ekologickej stability v maximálnej miere

e) 	nové spoločenské a ekonomické zmeny od roku l989

f) 	majetkovo právne vzťahy v obci a jej katastri

g) 	regionálny územný systém ekologickej stability

h) 	Zadanie pre ÚPN-O Kráľová nad Váhom

ch)	zámery regionálnej dôležitosti týkajúce sa bezprostredne obce a  jej  katastrálneho  územia

Navrhovaná  urbanistická  koncepcia  vychádza,  ako  bolo spomenuté vo východiskách    práce   z    existujúcej   urbanistickej    štruktúry. Plnohodnotné životné  prostredie  nikdy nie   je rovnorodé  s  konštantnou kvalitou a intenzitou využitia územia, ale  si  prirodzene  vytvára vlastnú  nosnú vzťahovú sústavu,  kde sa diferencujú dominantné  priestory, centrá obce, a menej  frekventované priestory postupne až k tichým intímnym obytným štruktúram. Ani  nosná vzťahová  sústava obce neposkytuje rovnorodé prostredie, ale pulzujúce prostredie rôznorodého vnemu  gradujúce k svojim vybavenostným centrám.  Priestor medzi  centrami obce  prirodzeným spôsobom  mení  intenzitu  pôsobenia a vybavenosti,  aby   bol   vnem   z  centra   výraznejší  a dominantnejší.

Konkrétne navrhujeme nosnú vzťahovú sústvu nasledovne:

Prirodzeným spôsobom sa na nej vyvinul v centrálnej polohe k siluete obce pól občianskej vybavenosti, ktorý navrhujeme rozvinúť do primárneho vybavenostného centra obce. Toto centrum bude zabezpečovať obyvateľom základnú a vyššiu občiansku vybavenosť pre saturovanie ich potrieb. Primárne centrum bude miestom s najfrekventovanejším  spoločenským ruchom, architektonicky by jeho priorita v obci mala byť vyjadrená kvalitou architektúry, dominantnosťou priestorov. Takto sme stručne definovali význam a polohu primárneho vybavenostného centra obce. Lokalizujeme primárne vybavenostné centrum ako plochu zástavby po oboch stranách cesty III. triedy III/0753 od budovy základnej školy po polohu zastávok SAD na oboch stranách včítane. Do tohto centra patria aj plochy parku s pamätníkom a všetkej zástavby budov vôkol parku, Obecného úradu, kultúrneho domu. V súčastnosti sa na ploche tohto centra nachádza aj ZŠ – školská družina, hostinec Tropicana, Potraviny, pošta, pohostinstvo.

Obec je však rozľahlá, ľudia by mali ďaleko k základnej vybavenosti, keby sa táto nachádzala len v primárnom centre. Navyše existujúca vybavenosť sa nachádza aj mimo primárneho centra. Preto navrhujeme v obci aj dve sekundárne vybavenostné centrá, ktoré poskytnú služby obyvateľstvu v už existujúcich objektoch vybavenosti, ako aj v navrhovaných, zároveň bude uspokojovať potreby obyvateľov ohľadom základnej vybavenosti v prijateľnej pešej vzdialenosti od ich príbytkov.

Sekundárne vybavenostné centrum Sever dostalo svoj pracovný názov podľa polohy na severe zastavaného územia. Reprezentuje plochu zástavby vôkol križovania štyroch miestnych komunikácií, kde sa v súčastnosti nachádza výčap, potraviny, kríž, parkovisko. Ostatné budovy – rodinné domy postupne môžu v prípade záujmu venovať plochu parteru rozvoju centrotvorných funkcií, na zvyšných poschodiach a v podkroví sa môže nachádzať bývanie, prípadne administratíva.

Sekundárne vybavenostné centrum Pri Štadióne dostalo svoj pracovný názov taktiež podľa svojej polohy. Nachádza sa po oboch stranách cesty III. triedy III/0753 v dĺžke areálu športového štadióna. V súčastnosti je zastavaná rodinnými domami len severovýchodná strana cesty tejto lokality. Z vybavenosti sa tam nachádza klampiarstvo. Pre zástavbu centrotvornými funkciami navrhujeme aj plochu juhozápadne od cesty III/0753 po plochu štadióna.

Hranice primárneho vybavenostného centra, ako aj sekundárnych vybavenostných centier sú zakreslené vo výkrese č.2 v grafickej časti ÚPN-O Kráľová nad Váhom.

Predkladaná urbanistická koncepcia usiluje  z aspektu reality navrhnúť optimálnu  cestu rozvoja  obce.  ÚPN-O  navrhuje zkompaktňovanie zástavby,  využívanie stavebných  prelúk,  ale  v zásade  musí citlivo sledovať  hranicu  zastavaného  územia  k  l.  l.  l99O. Plochy, ktoré predkladaný ÚPN-O Kráľová nad Váhom navrhuje  k využívaniu a zástavbe pre obec mimo tejto  hranice je totiž nutné  vyňať z poľnohospodárskeho pôdneho fondu  (ďalej  len  PPF).

Základné rozvojové predpoklady sídla

Obec  Kráľová nad Váhom má  vhodné  predpoklady  pre  svoj  rozvoj ako z hľadiska konfigurácie   terénu  (geomorfologické   danosti),  tak   z  hľadiska úrodnosti poľnohospodárskej pôdy vôkol sídla, z hľadiska priestorových možností vnútri zastavaného územia.

Dosiaľ  obec Kráľová nad Váhom  bola v  područí okresného mesta Śaľa, kam početné obyvateľstvo odchádzalo za  prácou. V súčasnosti, keď obce majú štatút  obecnej  samosprávy  je  ich  úlohou  budovať  obec  tak,  aby regulovali  závislosť  na  väčších  mestách  a  poskytovali svojim obyvateľom dostatok pracovných príležitostí.  Prirodzene nie je cieľom úplne zanevrieť na vzťah obce k nadradenej urbanistickej štruktúre, alebo jej pólom,  kde sa nachádza vyššia občianska  vybavenosť,  ktorá  obci   ako  Kráľová nad Váhom  nenáleží.  Príkladne divadlo,  nemocnica a  pod. sú   zariadenia, ku  ktorým bude  Kráľová nad Váhom aj výhľadovo konvergovať,  lebo tento druh  vybavnosti náleží len  veľkým mestám, respektívne jadrám regiónov.

V rámci rozvoja obce treba uvažovať s doplnením zástavby v jej prelukách, s využitím plôch vnútri zastavaného územia. V týchto intenciách navrhujeme lokalitu č.11, kde navrhujeme výstavbu rodinných domov a miestnej komunikácie na plochách nadmerných záhrad. Taktiež vnútri zastavaného územia je polovica navrhovanej lokality  č.05 pre výstavbu viacpodlažného bývania a lokalita č. 07 pre výstavbu nájomných bytov.

Ďalšie navrhované lokality rozvoja sú síce mimo hranice zastavaného územia k 1.1.1990, ale v priamom dotyku s týmto územím. Sú to lokality :

Lokalita č.01 – Nový stavebný obvod Jozefov hon

Lokalita č.02 – rozvoj bývania /IBV/

Lokalita č.05 – viacpodlažné bývanie /2. polovica lokality/

Lokalita č.08 - rozvoj podnikateľských aktivít

Lokalita č.09 - rozvoj bývania /IBV/

Z uvedeného vyplýva, že v návrhu ÚPN-O rozvíjame existujúcu urbanistickú štruktúru, reštrukturalizujeme ju /návrh vybavenostných centier/, dopĺňame ju /využitím stavebných prelúk a nových lokalít pre zástavbu/, navrhujeme jej rozvoj aj mimo hranice zastavaného územia, keď to predstavuje optimálne riešenie problematiky z komplexného hľadiska zohľadnujúc aj ekonomickú stránku veci, aj potenciál existujúcej technickej infraštruktúry.

Rozvojové predpoklady obce vzhľadom na záujmové územie a širšie vzťahy

Obec Kráľová nad Váhom nie je v rámci  Koncepcie územného rozvoja Slovenska sídelným centrom. Konverguje k regionálnemu centru Šaľa, voči ktorému má bezprostrednú polohu.

Obec nie je v rámci Koncepcie územného rozvoja Slovenska ťažiskom osídlenia, nachádza sa v tesnej blízkosti miestne významných obcí Šaľa– Trnovec – Močenok, čo jej dáva prirodzenú výhodu tichého bývania v dotyku s možnosťami mesta Šaľa a obcí Trnovca a Močenku.

Taktiež obec  nie je v rámci Koncepcie územného rozvoja Slovenska na sídelnej rozvojovej osi. Ku komunikačno – sídelným rozvojovým osiam Senec, Galanta, Nové Zámky, ako aj  Dunajská Streda, Veľký Meder , Kolárovo, Nové Zámky má však priaznivú polohu.

Obec Kráľová nad Váhom je typickým reprezentantom takéhoto vidieckeho osídlenia s výhodou dobrých väzieb na regionálne centrum Śaľa, ako aj k blízkym komunikačno – sídelným rozvojovým osiam.

Záujmové územie dáva obci Kráľová nad Váhom veľmi pozitívne predpoklady rozvoja. Prítomnosť rieky Váh a vodného diela Kráľová so sprievodnou zeleňou vytvára priaznivé predpoklady obce pre rozvoj rekreácie vo svojom katastri, ako aj napomáha k ekologickej stabilite územia. Póly živočíšnej a priemyselnej produkcie sú v katastri obce vhodne umiestnené tak, že ani ich ďalším rozvojom neutrpí kvalita obytnej zóny. Samotný fond PPF je kvalitný, umožňuje dobré výsledky rastlinnej výroby. Napomáhajú k tomu aj existujúce rozvody závlahových potrubí v katastrálnom území.

Rozvojové predpoklady sídla z hľadiska ekológie životného prostredia

Predpokladá sa postupné znižovanie environmentálnej záťaže kultúrnej krajiny riešeného územia ako dôsledok postupného zlepšovania účinnosti filtrácie vypúšťaných imisií, budovania nových čističiek odpadových vôd, likvidácie divokých skládok tuhého komunálneho odpadu, racionalizácie používania agrochemikálií a zavádzania ich nových generácií s priaznivejším dopadom na životné prostredie do praxe. Tak sa rozšíria možnosti aj na opätovné osídlenie riešeného územia druhmi rastlín a živočíchov, ktoré z neho pred nejakým časom boli nútené ustúpiť pod tlakom negatívnych antropogénnych činiteľov do súčasných útočísk. Inými slovami - pri pokračovaní súčasných pozitívnych trendov v starostlivosti o životné prostredie v Slovenskej republike sa biodiverzita i ekologická stabilita riešeného územia budú postupne obnovovať.

Vzhľadom na rýchlo sa zväčšujúce environmentálne uvedomenie obyvateľov štátu sa predpokladá aj silnejúci tlak verejnej mienky na zvyšovanie environmentálnych, hygienických, estetických, kultúrnych a rekreačných kvalít kultúrnej krajiny, ktorá je pritom súčasne aj ľuďmi hospodársky využívaná. Na spomínanom tlaku verejnej mienky sa nebudú podieľať len také skupiny obyvateľov, ktoré budú zainteresované na uvedených kvalitách kultúrnej krajiny iba pri svojej záujmovej činnosti (poľovníci, rybári, včelári, turisti, ale aj také skupiny obyvateľov, ktoré budú závisieť na týchto kvalitách pri udržiavaní znesiteľnej kvality vlastného života (peľoví alergici, ktorých je v súčasnosti už 20% z celkovej populácie), alebo pri svojej hospodárskej činnosti (podnikatelia na pôde alebo v cestovnom ruchu).

Predpokladá sa podstatné zvýšenie tlaku na využitie rekreačného potenciálu tunajšej kultúrnej krajiny v súvislosti s riekou Váh.

Rozvojové predpoklady sídla z hľadiska urbanistického

Základné urbanistické predpoklady pre harmonický rozvoj má obec Kráľová nad Váhom dobré. Zastavané územie je ťažiskom katastrálneho územia, aj keď sa nachádza excentricky na jeho južnej strane. Je to poloha orientovaná k mestu Šaľa uvoľňujúca zvyšok plochy katastra pre ostatné funkčné zložky územia, ako ke rekreácia, priemyselná výroba, poľnohospodárska výroba a pod.  Tieto danosti sú optimálne pre rozvoj územia, jeho komunikačné väzby, dochádzkové vzdialenosti, efektívne využívanie času a vzájomný vzťah jednotlivých funkčných zložiek územia.

Základný komunikačný systém

Vlastná dopravná poloha riešeného územia sa nachádza v dotyku s cestnou dopravnou trasou cesty I/75, ktorá tvorí prepojenie južného Slovenska so západným a tvorí spojnicu ciest I/64 Komárno – Žilina a I/62 Nové Zámky - Sládkovičovo.

Intravilánom obce prechádza cesta III/0753, ktorá má pre dopravnú obsluhu obce základný význam.

Trasa cesty III/0753 prechádza  celou obcou a tvorí dopravnú kostru obce.  Touto  cestou je obec rozdelená na dve časti. Na túto cestu je pripojená sieť miestnych komunikácií. Všetky majú charakteristiky miestnych obslužných komunikácií s priamou obsluhou objektov priľahlej zástavby. Niektoré ulice sú zaslepené, bez otočiek.

V návrhu konceptu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vo vhodných podmienkach prestavba miestnych komunikácií na kategórie MO 7,5/60, MO 6,5/50, MO 6/50 a MOU 5,5/40. V stiesnených priestorových podmienkach sa doporučuje zmeniť organizáciu dopravy zjednosmernením niektorých ulíc a prestavbu miestnych komunikácií na kategórie MO 4,25/30. V lokalitách, kde sa uvažuje s novou výstavbou IBV sa navrhujú komunikácie kategórie MO 7,5/60, MO 6,5/50, MO 6/50 a MO 4/30. Na komunikáciách ukončených slepo sa vybudujú obratiská.

Miestne komunikácie popri hrádzi, ktoré majú v súčasnosti nespevnený kryt, sa zrealizujú so spevneným krytom a budú jednosmerné v kategórii MO 4,25/30.

Po trasách miestnych komunikácií nie sú prevádzkované linky SAD. Vzhľadom na dopravný význam, spoločenskú funkciu a polohu v obci prisudzujeme miestnym komunikáciám funkčnú triedu C3.

Sieť cesty  III. triedy a miestnych komunikácií je doplnená účelovými komunikáciami. Ako účelové komunikácie sú vybudované cesty tvoriace pokračovanie miestnych komunikácií mimo zastavané územie. Účelové komunikácie sprístupňujú jednotlivé časti chotára. Povrch účelových komunikácií je z časti spevnený a z časti nespevnený.

V rámci ÚPN-O navrhujeme na účelových komunikáciách spevniť kryt vozoviek.

Prístup do chotára zabezpečuje sieť poľných ciest naväzujúca na cestu III. triedy a miestne komunikácie. Majú väčšinou prašný povrch. Sprístupňujú jednotlivé časti chotára s blokmi poľnohospodárskej pôdy.

Väčšie pešie priestranstvá sa v obci nenachádzajú. Chodníky pre peších sú vybudované  pozdĺž cesty III/0753 a popri väčšine miestnych komunikáciách.

V rámci návrhu ÚPN-O sa navrhuje  vybudovať chodníky pozdĺž novonavrhovaných komunikácií v novej zástavbe s dobudovaním chodníkov pozdĺž jestvujúcich komunikácií, kde to priestorové usporiadanie umožňuje.

Princíp existujúceho priestorového usporiadania územia

Ako bolo spomenuté, Kráľová nad Váhom má charakter rastlého sídla, kde sa jeho jednotlivé časti rozvíjali aditívnym spôsobom od pôvodného centra smerom k obvodu zastavaného územia. Priestorovo v súčasnosti dominuje občianska vybavenosť vôkol cesty III. triedy III/0753

Pracovné príležitosti sú rozložené takto:

a/ primárny sektor - poľnohospodárstvo - v PD na juhovýchode zastavaného územia

b/ sekundárny sektor - priemysel. výroba – v bývalom areáli Hydrostavu a bývalom areáli pre     výstavbu vodného diela

c/ terciálny sektor - služby - v centre obce a v objektoch vybaveností v rozptyle obce.

Už uvedené hrubé rozdelenie pracovných príležitostí napovedá o prijateľnej segregácii výrobných funkcií voči zóne bývania. Prirodzene, veľké množstvo obyvateľov dochádza za prácou  do mesta Šaľa.

Historicky je urbanistická štruktúra obce Kráľová nad Váhom charakterizovaná ako zástavba hromadnej cestnej dediny.

Obec leží na pravom brehu rieky Váh, ktorá limituje smer jej rozvoja. Cesta III. triedy III/0753 prechádzajúca obcou je trasovaná paralelne k rieke Váh. Pozdĺž tejto cesty sa budovalo osídlenie obce. Pre možnosť vyššieho využitia územia obce vznikali voči nej aj kolmé cesty, ktoré sa taktiež obostavali zástavbou, ako je popísané v predchádzajúcej kapitole. Keďže je obec situovaná na rovine, nie sú na ňu možné celkové panoramatické pohľady. Snáď najviac vidno z polohy hrádze Váhu, ktorá je v tesnom dotyku s obcou.

Priestor súčastného a aj výhľadového centra obce sa nachádza v jej geometrickom strede vôkol existujúceho parku. Tam sídli škola, Obecný úrad, pohostinstvo, potraviny, miestne kultúrne stredisko a pod. Neďaleko sa nachádza aj kostol a cintorín.

Nové polohy pre rozvoj bývania, kde aktuálne prebieha výstavba  sa nachádzajú na okraji obce  v  lokalite Jozefovský hon a v lokalite Za štadiónom. Výškovou dominantou obce je kostol, priestorovotvorná a vzácna je aj budova školy, ktorú projektoval známy architekt M.M. Harminc.

Aj drobná stavba, ako zvonička pri ceste dáva priestoru obce svojské špecifikum. Omnoho výraznejšie špecifikum má obec v existujúcej zeleni. Nachádza sa v parku centra obce /zväčša platany/, ale aj pozdĺž viacerých ulíc je veľmi pekná vysoká zeleň hodná uchovania a zveľaďovania.

Plošne rozložitá je zóna záhradných domčekov a chát nachádzajúca sa medzi riekou Váh a jej ochrannou hrádzou. Pre rozvoj rekreácie, možnosti odpočinku obyvateľov je táto zóna veľmi vzácna a priestorovo špecifická.

Architektonické pomery obce sú rozmanité. V obci sa nachádza mnoho zaujímavých objektov. Staršiu zástavbu z 2. pol. 19. stor. reprezentujú domy s jedno a dvojosovým priečelím. Sú z nepálených tehál, omazané a obielené, majú sedlové strechy pod slamou, doskové štíty, miestami vchod do pitvora zdôraznený výpustkom. Častá je aj hĺbková zástavba dvorov bytmi.

Mnoho domov v obci potrebuje rekonštrukciu, ale početná je aj zástavba nová a zástavba vo vyhovujúcom stave. Snáď kriticky sa treba vyjadriť k zlému stavu ciest v obci, ktorý negatívne pôsobí nielen funkčne, ale aj ohľadom kvality prostredia a architektonických pomerov. V rekonštrukcii cestnej siete obce vidíme veľkú úlohu obecnej samosprávy do budúcnosti.

Návrh priestorového usporiadania územia

V princípe  priestorové usporiadanie  územia  obce  je načrtnuté  už v kapitole, kde sa opisuje základná urbanistická koncepcia obce.

V kocke ju rekapitulujeme ako organizovanú zostavu usporiadaných funkčných zložiek územia, ktoré vytvárajú harmonicky fungujúci celok - komplexné životné prostredie so všetkými svojimi atribútmi. Základom priestorového usporiadania územia obce je jej nosná vzťahová sústava. Čo ju definuje?

a/	jasný komunikačný skelet s premyslenou hierarchizáciou komunikačných koridorov

/viď kapitolu A2.12.Návrh verejného dporavného a technického vybavenia /

b/	V logickej   a zákonitej polohe voči sídlu a jej komunikačnému skeletu poloha

primárneho vybavenostného centra a sekundárnych vybavenostných  centier

d/	Uvedené vybavenostné póly sú zasadené do obytného prostredia. Po obvode

zastavanej plochy obce navrhujeme viacero lokalít s obytnou funkciou, ale aj ďalšie s funkciou priemyselnou. Ďalej smerom k hranici katastrálneho územia sa nachádza rieka Váh, vodné dielo, plochy PPF, lesov, rekreačného územia pri rieke Váh

f/	existujúci areál strediska PD nachádzajúci sa juhozápadne od zastavaného územia obce je tiež zdrojom pracovných príležitostí.

g/	severozápadne od zastavaného územia /neďaleko od hrádze vodného diela/ sa nachádzajú dve navrhované lokality s funkciou rozvoja pracovných príležitostí, priemyselnej výroby a pod.

h/	južne od rybníka Morotva navrhujeme lokality č. 12 a 13 taktiež pre možnosť rozvoja priemyslu v obci.

Územný plán obce síce stanovuje koncepciu rozvoja na 2O rokov, ale ani za  takýto  čas  sa  principiálne  nedá výrazne   zmeniť  urbanistická štruktúra   sídelného   útvaru.   Spolupôsobí   tu   aj   aspekt  ochrany poľnohospodárskeho   pôdneho  fondu,   ktorý  limituje   možnosť  obce zastavovať územie za hranicou zastavaného územia k l. l. l99O a aspekt majetkoprávnych vzťahov v obci, ktoré je nutné rešpektovať.

V póloch - centrách   nosnej vzťahovej sústavy obce  bude prebiehať najintenzívnejší dopravný a  spoločenský ruch. Zvyšné územie bude  úmerne  so  vzdialenosťou   k  popísanému  skeletu  získavať  na intimite, tichosti, kvalite čistej obytnej zóny.

Z aspektu  podporovania podnikateľských  aktivít  nie  je taká  zóna v obci, kde  by nemohla byť  umiestnená určitá prijateľná  podnikateľská aktivita. Preto základný  nástroj pre rozhodovanie o umiestňovaní toho ktorého  druhu zástavby  sú  práve  regulatívy  a  limity,  ktoré  po schválení obecnou samosprávou  budú  záväzné.

Vnútri  obce pôsobia  vybavenostné  centrá,  výrobné aktivity  sú zase rozložené tak, aby negatívne vplyvy na zónu bývania boli minimálne. V návrhu oddeľujeme plochy živočíšnej  a priemyselnej  výroby od sídla pásmi  izolačnej zelene.

Ohľadom bývania konštatujeme:

- potrebu dopĺňania stavebných prelúk a medzier v zastavanom území

- navrhujeme v zastavanom území lokality č. 5, 7, 11 pre bývanie

- navrhujeme mimo zastavaného územia lokality č. 1, 2, 5, 6, 9

Zásady využitia územia včítane zmien jeho využitia:

a1- 	Podporenie  a  rozvoj  existujúcej  nosnej  vzťahovej  sústavy  do kvalitného polarizo-

vaného urbanistického priestoru poskytujúceho  obyvateľovi obce rôznorodý vnem

prostredia, dominantnosti  a 	vybavenosti.

a2- 	Dominantnú pozornosť venovať vybavenostným centrám obce, ktoré bude

potrebné dobudovať,  rekonštruovať  a  usilovať  o architektonickú    kvalitu ich

priestorov a  objektov.

a3- 	Pre primárne vybavenostné centrum  nachádzajúce sa v ťažisku obce bude potrebné:

- existujúcu vybavenosť udržiavať, respektívne rekonštruovať

- vo vyznačených polohách postupne reanimovať obytné plochy na polyfunkčné

- v nezastavaných plochách  vybudovať polyfunkčné zariadenia v súlade s regu-

latívmi a limitmi.

a4 - 	 Sekundárne  centrá  obce sa budú rozvíjať v prípade potrieb majiteľov ich pozemkov na základe totožných zásad, ako platia pre primárne vybavenostné centrum uvedené v bode a3.

a5-  	Obytné plochy obce diferencujeme na plochy vo vybavenostných centrách, plochy

pozdľž cesty  III. triedy a na plochy označené iným číslom regulatívov a limitov. Pre

rozvoj 	uvedených plôch sú definované regulatívy a limity v záväznej časti ÚPN-O

a6-	Vo väzbe na nosnú vzťahovú sústavu zvyšné plochy zastavaného územia  obce

dostavať  v prelukách, stupeň polyfunkčnosti  zvyšovať  smerom   k    centrám obce,

viď regulatívy a limity

a7-	Navrhujeme zástavbu aj mimo hranice zastavaného územia k l.l. l99O pre funkcie

bývania a rozvoja pracovných príležitostí

a8- 	Plochy, ktoré sa nachádzajú vnútri ochranného pásma živočíšnej výroby sú

so zástavbou rodinných domov. Podľa súčasnej legislatívy túto zónu nemožno

dopĺňať o výstavbu ďalších RD, existujúca zástavba však má  nárok  na existenciu,

resp. možnosť rekonštrukcie. Tokom času je možné, že sa buď zmení charakter výroby

v PD, alebo sa zmení legislatíva a uvedená zóna bude môcť byť doplnená aj na

voľných parcelách o objekty  rodinných domov.

a9-	Zeleň je vhodné dobudovať hlavne ako izolačnú medzi strediskom PD a obytnou zónou, ako aj medzi navrhovanými plochami podnikateľských aktivít a priľahlou obytnou zónou. Taktiež navrhujeme budovať sprievodnú zeleň pozdľž účelových komunikácií v riešenom území na posilnenie funkcie interakčných plôch.

Územie obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých plôch  a intenzitu ich využitia. Určenie regulácie využitia jednotlivých plôch.

b/	Plochy primárneho, sekundárnych centier obce tiež majú v záväznej časti ÚPN-O v regulatívoch a limitoch priestorového usporiadania územia definované špecifické požiadavky pre možný rozvoj.

c/	rekreačné domčeky – platí taktiež zásada, že v záväznej časti ÚPN-O v regulatívoch a limitoch priestorového usporiadania územia sú definované špecifické požiadavky pre možný rozvoj tejto lokality

d/	Ako už bolo spomenuté, obec Kráľová nad Váhom má relatívne vhodne umiestnený existujúci areál strediska PD, ktorého ochranné pásmo od objektov živočíšnej výroby zmrazuje možnosť ďalšej výstavby RD vnútri nepatrného územia zastavanej plochy. Plochy je možné využiť na doterajšiu funkciu, alebo v súlade s regulatívmi a limitmi pre remeselnícke  služby a podnikateľské aktivity nezhoršujúce štandard obytného prostredia.

e/	Obmedzené, resp. zamedzené sú aj možnosti výstavby mimo zastavaného územia

obce. Zastavať bude možné len tie lokality  mimo súčastnej  plochy zastavaného

územia, ktoré sa v tejto UPD schvália.

f) 	navrhované športovo – rekreačné plochy /aj plochy rekreačných domčekov/ mimo zastavaného územia obce majú v záväznej časti ÚPN-O v regulatívoch a limitoch priestorového usporiadania územia definované špecifické požiadavky pre možný rozvoj. Neprípustný je prechod tejto funkcie do funkcie obytnej. V zóne rekreačných domčekov sa nesmie pripustiť výstavba rodinných domov aj z bezpečnostného hľadiska – keďže sa jedná o medzihrádzový priestor rieky Váh.

A2.5.2.	Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene, a ostatných plôch

Navrhované plochy rozvoja obce sú tieto:

| označenie lokality | funkcia lokality | plocha lokality /ha/ | kapacita |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lokalita 01 | bývanie /IBV/ | 1,7795 | 23 RD, 81 obyv. |  |  |
| lokalita 02 | bývanie /IBV/ | 5,7571 | 20RD, 70 obyv. |  |  |
| Na záhrad. pri lok. 01 | bývanie /IBV/ |  | 15RD, 49 obyv. |  |  |
| Na záhrad. Pri stadióne | bývanie /IBV/ |  | 12 RD, 40 obyv. |  |  |
| lokalita 05 | viacpodlažné bývanie | 2,2800 | 72 b.j., 252 obyv. |  |  |
| lokalita 06 | podnikateľ. aktivity | 1,5170 | 16 pracov. miest |  |  |
| lokalita 07 | nájom. byty a verej. zeleň | 0,9542 | 30 RD, 105 obyv. |  |  |
| lokalita 08 | podnikateľ. aktivity | 1,4854 | 16 pracov. miest |  |
| lokalita 09 | bývanie /IBV/ | 3,8785 | 35 RD, 122 obyv. |  |
| lokalita 11 | bývanie /IBV/ | 4,2135 | 39 RD, 137 obyv. |
| lokalita 12 | výroba - návrh | 2,9346 | 30 pracov. miest |
| lokalita 13 | výroba - návrh | 5,0450 | 50 pracov. miest |

Táto tabuľka prehľadne źnázorňuje všetky novonavrhované lokality rozvoja s ich základnými parametrami.

Bývanie sa môže rozvíjať okrem toho aj v stavebných medzerách – prelukách a na voľných parcelách zastavaného územia.

Rekreácia má vynikajúce podmienky rozvoja pozdĺž rieky Váh a vodného diela Kráľová nad Váhom. Je tu priestor pre saturovanie potrieb rekreácie nielen pre obyvateĺov Kráľovej nad Váhom, ale aj obyvateľov blízkej Šale, s jej spádovým územím.

Výroba  sa bude rozvíjať na území bývalého dvoru Hydrostavu a bývalého areálu pre výstavbu vodného diela Kráľová nad Váhom, kde v súčastnosti pôsobí viacero súkromných firiem poskytujúcich obyvateľom obce pracovné príležitosti. V ramci návrhu ÚPN-O sa tu taktiež uvažuje s rozvojom pracovných príležitostí, podnikateľských aktivít a priemyslu.

Pre rozvoj živočíšnej výroby aj v návrhu ÚPN-O uvažujeme s areálom Poľnohospodárskeho družstva Śaľa – stredisko Kráľová nad Váhom, kde sa rozvíja živočíšna výroba – plemenný chov ošípaných.

Na účely rybochovu je vybudovaný rybník na ploche 4,6 ha, ktorý je v správe Rybárskeho zväzu, Kráľovská 6, Šaľa.

Pre ďalší rozvoj priemyslu navrhujeme lokalitu č. 12 a 13 - plochu navrhovanej priemyselnej produkcie juhovýchodne od rybníka Morotva.

Doprava má v zásade tieto potreby rozvoja:

Cesta III. triedy III/0753 tvorí hlavnú dopravnú kostru obce a zároveň  zabezpečuje prepojenie obce na cestu I/75. Taktiež zabezpečuje spojenie s mestom Šaľa. Cesta je v extraviláne vybudovaná v kategórii C 7,5/60 resp. 7/60. V obci  je kategórie MO 7/50. Cesta má nevyhovujúce  šírkové usporiadanie v obci aj mimo obec. V súčasnosti je komunikácia v dobrom technickom stave. Kryt komunikácie je asfaltový bez výtlkov.

Vzhľadom na nevyhovujúce šírkové usporiadanie sa v návrhu konceptu riešenia uvažuje s prebudovaním komunikácie v obci na kategóriu MO  8/50 a mimo obce na kategóriu C 8/60.

Sieť miestnych komunikácií hlavne v staršej zástavbe nie je vhodne usporiadaná a kategórie ciest väčšinou nie sú vyhovujúce. Sú na nej smerové oblúky s malými polomermi. Komunikácie sú vybudované v nenormových kategóriách, v šírkach od 3,0m do 6,0m. Dopravná premávka je na všetkých komunikáciách napriek nevhodným šírkovým usporiadaniam obojsmerná. Väčšina komunikácií má značne poškodený kryt po výstavbe kanalizácie, alebo je bez spevneného krytu.  Normovú kategóriu spĺňa len jedna komunikácia v novšej zástavbe. Tieto sú kategórie MO 7,5/40.

V návrhu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vo vhodných podmienkach prestavba miestnych komunikácií na kategórie MO 7,5/60, MO 6,5/50, MO 6/50 a MOU 5,5/40. V stiesnených priestorových podmienkach sa doporučuje zmeniť organizáciu dopravy zjednosmernením niektorých ulíc a prestavbu miestnych komunikácií na kategórie MO 4,25/30. V lokalitách, kde sa uvažuje s novou výstavbou IBV sa navrhujú komunikácie kategórie MO 7,5/60, MO 6,5/50, MO 6/50 a MO 4/30. Na komunikáciách ukončených slepo sa vybudujú obratiská.

Miestne komunikácie popri hrádzi, ktoré majú v súčasnosti nespevnený kryt, sa zrealizujú so spevneným krytom a budú jednosmerné v kategórii MO 4,25/30.

Po trasách miestnych komunikácií nie sú prevádzkované linky SAD. Vzhľadom na dopravný význam, spoločenskú funkciu a polohu v obci prisudzujeme miestnym komunikáciám funkčnú triedu C3.

V rámci konceptu riešenia navrhujeme na účelových komunikáciách spevniť kryt vozoviek.

V rámci návrhu konceptu riešenia sa navrhuje  vybudovať chodníky pozdĺž novonavrhovaných komunikácií v novej zástavbe s dobudovaním chodníkov pozdĺž jestvujúcich komunikácií, kde to priestorové usporiadanie umožňuje.

V rámci návrhu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vybudovať autobusové výbočiská na všetkých autobusových zastávkach a taktiež na všetkých osadiť čakárenské prístrešky.

A2.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt

V zozname ÚZPF nie je v katastri obce zapisaná žiadna stavba:

Súpis pamiatok na Slovensku, zv. I. str. 319-320, SÚPSOP, Obzor, Bratislava 1968 eviduje aj nezapísané objekty s pamiatkovými hodnotami:

~	Škola, postavená r. 1928 podľa projektu arch. M. M. Harminca

~	Kostol r. k. sv. Alžbety, barokový, z r. 1732, rozšírený 1927. Pôvodne jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom svätyne, pristavanou sakristiou a oratóriom a vstavanou vežou. Rozšírený na trojloďový dvoma bočnými loďami - prístavbami, ktoré sa do hlavnej lode otvárajú polkruhovými arkádami. Pruská klenba v pôvodnej časti dosadá na vtiahnuté piliere s pilastrami. V štítovom priečelí veža.

Na území obce sa však môžu vyskytovať aj iné objekty s pamiatkovými hodnotami, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Tieto móže obec chrániť ako míestne pamätihodnosti vytvorením a odbomým vedením evidencie pamätihodností v zmysle §14 ods. 4 Zákona č. 49/2002 0 ochrane pamiatkového fondu. Sem možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Vytvorený zoznam evidovaných pamätihodností obce obec predloží na odbomé a dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o nehnuteľné veci, predloží zoznam aj stavebnému úradu. Pri jeho tvorbe a vedení môže požiadať o odbomú a metodickú pomoc viaceré inštitúcie.

V zmysle Zákona NR SR 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu sa zmenili povinnosti vlastníkov pamiatok a podmienky spósobu ich ochrany. Ochrana národných kultúrnych pamiatok je v zmysle citovaného zákona aj súčasťou územnoplánovacej dokumentácie. Z tohio dóvodu sme zapracovali  požadované podmienky do záväznej časti návrhu ÚPD.

Z hľadiska pamiatkových záujmov a pre zvýraznenie špecifik obce odporúčame uplatniť v územnom pláne princíp revitalizácie tradičných urbanisticko-architektonických vzfahov v súlade so súčasnými potrebami obcí. Je potrebné zachovať charakter historických urbanistických priestorov a ich väzby na prírodné prostredie. Novú výstavbu odporúčame Iimitovať jednoposchodovými stavbami s tradičným typom striech a materiálov, s možným využitím podkrovia.

Z hľadiska ochrany archeologických nálezov a záujmov v území, sa v katastri obce nachádzajú chránené archeologické lokality z doby kamennej, rímskej, a včasného stredoveku. Pre zabezpečenie ochrany možných nálezov je preto potrebné dodržat' nasledovné podmienky, ktoré je v zmysle stanoviska AÚ SAV č. 3713/04-7044 zo dňa 13.09.2004 potrebné rešpektovať:

1. Stavebný úrad si vyžiada od Krajského pamiatkového úradu v Nitre v každom stupni územného a stavebného konania stanovisko ku každej pňpravovanej stavebnej činnosti /líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba, atď./.

2. Podmienkou pre vydanie stavebného povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu.

3. Stavebník zároveň vytvorí priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu (umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov).

4.V odôvodnenom prípade stavebník finančne zabezpečí realizáciu záchranného

archeologického výskumu. Stavebnik si zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona Archeologický ústav SAV v Nitre alebo iná právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR.

5. Stavebník pri každej stavebnej činnosti s dostatočným predstihom písomne oznámi začiatok zemných prác Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a Archeologickému ústavu SAV v Nitre.

6. Ak v priebehu výkopových prác, mimo povoleného výskumu, dôjde k odkrytiu nepredvídaného nálezu, musí to nálezca ohlásit' Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre. V zmysle § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona je povinný nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, oznámit' nález najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechat' bez zmeny, až do obhlíadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

7. Ak budú zistené unikátne architektonické situácie, stavebník ich zakomponuje do projektovej dokumentácie podľa pokynov Krajského pamiatkového úradu v Nitre.

Požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu bude nutné rešpektovať v zmysle vyhlášky č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách  na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Požiadavky na ochranu prírodných zdrojov a ložísk nerastných surovín

V katastrálnom území obce Kráľová nad Váhom je určené prieskumné územie Galanta – ropa a horľavý zemný plyn, určené pre SLOGOLD – Slovakia, s.r.o. Spišská Nová Ves s platnosťou do 16.12.2007. Tento fakt je nutné rešpektovať.

Obvodný banský úrad v Bratislave neeviduje v riešenom k.ú. žiadne záujmy, ktoré by bolo potrebné chrániť podľa banského zákona.

Požiadavky na ochranu chránených území, ich ochranných pásiem

V riešenom území sa nachádzajú nasledovné lokality pod platnou alebo predbežnou územnou ochranou v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny :

Vodná nádrž Kráľová je navrhovaným chráneným vtáčím územím rovnakého mena. Budúce chránené vtáčie územie Kráľová má byť vyhlásené na ochranu najpočetnejšej populácie chavkoša nočného, čo je menší volavkovitý vták. Tento druh tu hniezdi na stromoch v hniezdnej kolónii volaviek popolavých.

Riešené územie je súčasťou lovných alebo hniezdnych areálov desiatok chránených druhov vtákov, napríklad orla kráľovského, výra skalného. myšiaka lesného, jastraba lesného, jastraba krahulca, kane močiarnej, haje červenej, sokola myšiara, myšiarky močiarnej, plamienky driemavej, sovy lesnej, chriašteľa poľného, prepelice poľnej, chriašteľa vodného, kukučky jarabej, ďatľa veľkého, bučiaka nočného a podobne.

Riešené územie je aj súčasťou rozsiahlych zimovísk tzv. zimných hostí, ktoré sú do značnej miery túlavé (volavka biela, myšiak severský, hus divá, hus siatinná a podobne).

V riešenom území sa vyskytujú chránené druhy obojživelníkov (rosnička zelená, skokan zelený, skokan rapotavý, kunka žltobruchá), chránené druhy plazov (jašterica zelená, užovka fŕkaná, užovka stromová) a chránené druhy cicavcov ( druhy netopierov, tchor stepný, plch záhradný, jež východný).

Ochrana uvedených druhov živočíchov je zabezpečená v zmysle zákona č. 543/2002.

Riešené územie sa z hľadiska zoogeografického nachádza v regióne vnútrokarpatskej zníženiny, panónskej oblasti, juhoslovenskom obvode a dunajskom okrsku lužnom.

Z hľadiska fytogeografického je riešené územie v oblasti panónskej flóry, obvode eupanónskej xerotermnej flóry a okrsku Podunajskej nížiny.

Riešeným územím prebieha hlavná migračná cesta sťahovavých vtákov.

Endemické druhy organizmov tu neboli zatiaľ nájdené.

A2.6.	Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území

Návrh organizácie a využitia územia členeného na polyfunkčné územia a  monofunkčné plochy s opisom vhodnosti a prístupnosti  jednotlivých činností

Ohraničiť  výsostne  monofunkčnú  pochu  v   obci  nie  je  možné  ani výhľadovo, pretože pri rešpektovaní podnikateľských aktivít tieto môžu monofunkčné plochy doplniť  ďalšími funkciami k všestrannej  spokojnosti.  Preto  v  tejto  kapitole  skôr rozlíšime lokality,  kde  sa  polyfunkcie  priam  žiadajú  a  lokality,  kde  na polyfunkcie nie sú nároky.

Polyfunkčné územia

b1-	V primárnom a oboch sekundárnych  vybavenostných centrách doporučujeme polyfunkčné 	územie pozostávajúce z centrotvorných aktivít a  bývania. Nie  sú vhodné  výrobné

hlučné, prašné aktivity, ani  živočíšna výroba.Predpokladáme, že postupom  času sa

bude funkcia  mnohých zariadení meniť na  základe trhového mechanizmu a 	podnikateľských  zámerov závislých na prosperite.

b2-	Zástavba mimo centier obce priľahlá k ceste III/0753 je zväčša obytná. Prípustné

sú funkcie vybavenosti, ktoré sú doplnkové k centrám.

b3-	Zástavba územia obce nespadajúca pod popis bodu b1a b2 má omnoho vyšší

stupeň obytnej monofunkčnosti, avšak aj  tu uvažujeme s možnosťou doplnkovej

vybavenosti, s remeselníckymi službami, ktoré nezaťažia obytné územie o prach, hluk

a iné znečistenia, respektívne rušivé prvky.

Monofunkčné územia

Monofunkčné plochy obce sú hlavne tieto:

c1 - 	areál  živočíšnej výroby

c2 -	plochy športovorekreačné podľa návrhu v komplexnom urbanistickom návrhu.

c3 -	plochy cintorínov

c4-	plochy priemyselnej  výroby,	sklady, remeselnícke služby a pod.

c5 - 	plochy verejnej   zelene  budované  v súlade s koncepciou  ekológie životného

prostredia.

A2.6.1.	Základné rozvrhnutie funkcií v riešenom území, prevádzkových a komunikačných väzieb na území obce

O nosnej vzťahovej sústave obce už bolo písané .  V riešenom území sú jeho funkčné zložky rozvrhnuté nasledovne:

- obytné územie /prevažne v zastavanom území obce, novonavrhované lokality aj  mimo zastavaného územia obce v tesnej priestorovej náväynosti naň/

- primárne centrum vzbavenosti a dve sekundárne vybavenostné centrá obce  /v zastavanom území obce/

- športové plochy, kde dominuje futbalový štadión, /v zastavanom území obce/

-   areál podnikateľských aktivít a výroby je situovaný  na existujúcich plochách  bývalého     dvoru Hydrostavu a bývalého areálu pre výstavbu vodného diela Kráľová nad Váhom, kde v súčastnosti pôsobí viacero súkromných firiem poskytujúcich obyvateľom obce pracovné príležitosti. V ramci návrhu ÚPN-O sa tu taktiež uvažuje s rozvojom pracovných príležitostí, podnikateľských aktivít a priemyslu.

Pre rozvoj živočíšnej výroby aj v návrhu ÚPN-O uvažujeme s areálom Poľnohospodárskeho družstva Śaľa – stredisko Kráľová nad Váhom, kde sa rozvíja živočíšna výroba – plemenný chov ošípaných.

Na účely rybochovu je vybudovaný rybník na ploche 4,6 ha, ktorý je v správe Rybárskeho zväzu, Kráľovská 6, Šaľa.

Pre ďalší rozvoj priemyslu navrhujeme lokalitu č. 12 a 13 - plochu navrhovanej priemyselnej produkcie juhovýchodne od rybníka Morotva /mimo zastavaného územia obce/.

-   plochy rekreácie pozdĺž rieky Váh a vodného diela Kráľová nad Váhom

- poľnohospodársky pôdny fond reprezentuje zvyšné pochy katastrálneho územia

- línie navrhovaného posilnenia vysokej zelene pozdĺž ciest v katastri

- plochy cestnej dopravy – cesta I. triedy je trasovaná mimo zastavaného územia, cesta III. Triedy vedie cez zastavané územie ako hlavná dopravná tepna obyvateľov obce.

- cykloturistická trasa je trasovaná pozdĺž rieky Váh, aby poskytovala cyklistom kvalitu vnímanej krajiny

A2.7.	Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie

Naledovná tabuľka - uvedená aj v kapitole A.2.5.2. – zobrazuje navrhované lokality bývania a výroby včítane ich základných parametrov:

označenie lokality funkcia lokality plocha lokality /ha/ kapacita lokalita 01 bývanie /IBV/ 1,7795 23 RD, 81 obyv. lokalita 02 bývanie /IBV/ 5,7571 20RD, 70 obyv. Na záhrad. pri lok. 01 bývanie /IBV/ 15RD, 49 obyv. Na záhrad. Pri stadióne bývanie /IBV/ 12 RD, 40 obyv. lokalita 05 viacpodlažné bývanie 2,2800 72 b.j., 252 obyv. lokalita 06 podnikateľ. aktivity 1,5170 16 pracov. miest lokalita 07 nájom. byty a verej. zeleň 0,9542 30 RD, 105 obyv. lokalita 08 podnikateľ. aktivity 1,4854 16 pracov. miest lokalita 09 bývanie /IBV/ 3,8785 35 RD, 122 obyv. lokalita 11 bývanie /IBV/ 4,2135 39 RD, 137 obyv. lokalita 12 výroba - návrh 2,9346 30 pracov. miest lokalita 13 výroba - návrh 5,0450 50 pracov. miest

V rámci možností sa najprv výstavba bývania bude odohrávať na voľných parcelách a stavebných prelukách zastavaného územia. Z tabuľky je zreteľné, že sa venujeme v navrhovaných lokalitách výstavbe klasických rodinných domov, ale aj viacpodlažnému bývaniu a výstavbe nájomných bytov.

A2.7.1.	Koncepcia rozvoja sociálnej infraštruktúry

##### Sociálna infraštruktúra

V súčasnosti sa v obci  nenachádza žiadne zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť. Obyvatelia obce cestujú za zdravotnými službami do Šale. Vzhľadom na pomerne vysoký počet starších občanov je potrebné zriadiť v obci ambulanciu všeobecného lekára, prípadne zabezpečiť poskytovanie základných zdravotných služieb.

V súčasnosti sa v obci  nenachádza žiadne zariadenie poskytujúce sociálnu starostlivosť starým občanom, dom opatrovateľskej služby, stanica opatrovateľskej služby. V obci pôsobí klub miestnych dôchodcov, ktorý je však minimálne využívaný.  Obec zabezpečuje opatrovateľskú službu -  prostredníctvom 11 opatrovateliek zabezpečuje starostlivosť o 12 dôchodcov.  V súvislosti s očakávaným vývojom obyvateľstva v poproduktívnom veku v najbližšom období je vhodné a potrebné vytvárať podmienky pre zriadenie zariadenia s opatrovateľskou službou, resp. zariadenia pre denný pobyt starších a osamelých občanov.

Nárastom obyvateľstva rastie potreba na kvalitu a vyššiu úroveň sociálnej infraštruktúry. Tento vzťah počtu obyvateľov a sociálnej infraštruktúry musí byť proporčný a vzájomne závislý. Nie je možné, ani potrebné vopred postaviť školu, škôlku v očakávaní nárastu obyvateľstva. Operatívne je potrebné kvantifikačne situáciu riešiť počas procesu zvyšovania populácie. Priebežne je možné zvyšovať kvalitu sociálnej infraštruktúry. Ak sa v budúcnosti bude javiť potreba kvantitatívnej zmeny, obec sa správnym rozhodnutím postaví čelom k riešeniu..

Taktiež v ostatných sídlach sa situácia rieši preskupovaním funkcií do existujúcich stavebných objektov.

A2.7.2.	Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti /obchod a verejné služby, ostatná vybavenosť/

Občianska vybavenosť má polohy rozvoja hlavne v primárnom vybavenostnom centre obce a v dvoch navrhovaných sekundárnych vybavenostných centrách. V ostatných plochách zastavaného územia sa môže rozvíjať v zmysle záväznej časti ÚPN-O a jej definovania regulatívov priestorového usporiadania a limitov rozvoja.

V súčastnosti neplatia žiadne technicko  ekonomické ukazovatele alebo normatívy, ktoré by obec pri  dimenzovaní jednotlivých druhov vybavenosti musela dodržiavať. Je potrebné riadiť sa potrebami a možnosťami obce. Tento sektor je prevažne v súkromnom vlastníctve a jeho druhovosť sa mení podľa dopytu trhovým mechanizmom.

To isté platí o návrhu vyššej občianskej vybavenosti. Tu sa naviac zohľadňuje blízkosť mesta Šale – centra regiónu, ktoré poskytuje obci svoje zázemie svojho vybavenostného sortimentu.

A2.7.3.	Návrh na lokalizáciu centier vybavenosti

V princípe  lokalizácia centier vybavenosti  obce  už bola načrtnutá v kapitole,  kde sa opisuje základná urbanitická koncepcia obce.

V póloch - centrách   nosnej vzťahovej sústavy obce  bude prebiehať najintenzívnejší dopravný a  spoločenský ruch. Zvyšné územie bude  úmerne  so  vzdialenosťou   k  popísanému  skeletu  získavať  na intimite, tichosti, kvalite čistej obytnej zóny.

Vnútri  zastavaného územia obce pôsobia  vybavenostné  centrá,  výrobné aktivity  sú zase umiestnené na okraji obytnej zóny tak, aby negatívne vplyvy na zónu bývania boli minimálne. V návrhu oddeľujeme plochy živočíšnej  a priemyselnej  výroby od sídla pásmi  izolačnej zelene.

Navrhovaná  urbanistická  koncepcia  vychádza,  ako  bolo spomenuté vo východiskách    práce   z    existujúcej   urbanistickej    štruktúry. Plnohodnotné životné  prostredie  nikdy nie   je rovnorodé  s  konštantnou kvalitou a intenzitou využitia územia, ale  si  prirodzene  vytvára vlastnú  nosnú vzťahovú sústavu,  kde sa diferencujú dominantné  priestory, centrá obce, a menej  frekventované priestory postupne až k tichým intímnym obytným štruktúram. Ani  nosná vzťahová  sústava obce neposkytuje rovnorodé prostredie, ale pulzujúce prostredie rôznorodého vnemu  gradujúce k svojim vybavenostným centrám.  Priestor medzi  centrami obce  prirodzeným spôsobom  mení  intenzitu  pôsobenia a vybavenosti,  aby   bol   vnem   z  centra   výraznejší  a dominantnejší.

Konkrétne navrhujeme nosnú vzťahovú sústvu nasledovne:

Prirodzeným spôsobom sa na nej vyvinul v centrálnej polohe k siluete obce pól občianskej vybavenosti, ktorý navrhujeme rozvinúť do primárneho vybavenostného centra obce. Toto centrum bude zabezpečovať obyvateľom základnú a vyššiu občiansku vybavenosť pre saturovanie ich potrieb. Primárne centrum bude miestom s najfrekventovanejším  spoločenským ruchom, architektonicky by jeho priorita v obci mala byť vyjadrená kvalitou architektúry, dominantnosťou priestorov. Takto sme stručne definovali význam a polohu primárneho vybavenostného centra obce. Lokalizujeme primárne vybavenostné centrum ako plochu zástavby po oboch stranách cesty III. triedy III/0753 od budovy základnej školy po polohu zastávok SAD na oboch stranách včítane. Do tohto centra patria aj plochy parku s pamätníkom a všetkej zástavby budov vôkol parku, Obecného úradu, kultúrneho domu. V súčastnosti sa na ploche tohto centra nachádza aj ZŠ – školská družina, hostinec Tropicana, Potraviny, pošta, pohostinstvo.

Obec je však rozľahlá, ľudia by mali ďaleko k základnej vybavenosti, keby sa táto nachádzala len v primárnom centre. Navyše existujúca vybavenosť sa nachádza aj mimo primárneho centra. Preto navrhujeme v obci aj dve sekundárne vybavenostné centrá, ktoré poskytnú služby obyvateľstvu v už existujúcich objektoch vybavenosti, ako aj v navrhovaných, zároveň bude uspokojovať potreby obyvateľov ohľadom základnej vybavenosti v prijateľnej pešej vzdialenosti od ich príbytkov.

Sekundárne vybavenostné centrum Sever dostalo svoj pracovný názov podľa polohy na severe zastavaného územia. Reprezentuje plochu zástavby vôkol križovania štyroch miestnych komunikácií, kde sa v súčastnosti nachádza výčap, potraviny, kríž, parkovisko. Ostatné budovy – rodinné domy postupne môžu v prípade záujmu venovať plochu parteru rozvoju centrotvorných funkcií, na zvyšných poschodiach a v podkroví sa môže nachádzať bývanie, prípadne administratíva.

Sekundárne vybavenostné centrum Pri Štadióne dostalo svoj pracovný názov taktiež podľa svojej polohy. Nachádza sa po oboch stranách cesty III. triedy III/0753 v dĺžke areálu športového štadióna. V súčastnosti je zastavaná rodinnými domami len severovýchodná strana cesty tejto lokality. Z vybavenosti sa tam nachádza klampiarstvo. Pre zástavbu centrotvornými funkciami navrhujeme aj plochu juhozápadne od cesty III/0753 po plochu štadióna.

Hranice primárneho vybavenostného centra, ako aj sekundárnych vybavenostných centier sú zakreslené vo výkrese č.2 v grafickej časti ÚPN-O Kráľová nad Váhom.

A2.7.4.	Kapacity a štruktúra zariadení

Kapacity a štruktúra zariadení sa budú rozvíjať na základe trhu, výhodnosti a podnikateľských aktivít. Preto ich dimenzovanie nepovažujeme za podstatné ani potrebné. Definujeme však plochy potrebné pre rozvoj určené v rámci ÚPN-O:

Navrhované kapacity v rámci ÚPN-O:

Navrhované plochy rozvoja obce sú tieto:

Navrhované plochy rozvoja obce sú tieto: označenie lokality funkcia lokality plocha lokality /ha/ kapacita lokalita 01 bývanie /IBV/ 1,7795 23 RD, 81 obyv. lokalita 02 bývanie /IBV/ 5,7571 20RD, 70 obyv. Na záhrad. pri lok. 01 bývanie /IBV/ 15RD, 49 obyv. Na záhrad. Pri stadióne bývanie /IBV/ 12 RD, 40 obyv. lokalita 05 viacpodlažné bývanie 2,2800 72 b.j., 252 obyv. lokalita 06 podnikateľ. aktivity 1,5170 16 pracov. miest lokalita 07 nájom. byty a verej. zeleň 0,9542 30 RD, 105 obyv. lokalita 08 podnikateľ. aktivity 1,4854 16 pracov. miest lokalita 09 bývanie /IBV/ 3,8785 35 RD, 122 obyv. lokalita 11 bývanie /IBV/ 4,2135 39 RD, 137 obyv. lokalita 12 výroba - návrh 2,9346 30 pracov. miest lokalita 13 výroba - návrh 5,0450 50 pracov. miest

Nároky na plochy mimo zastavaného územia obce

Mimo zastavaného územia obce sú navrhované nasledovné lokality:

| označenie lokality | funkcia lokality | plocha lokality /ha/ | kapacita |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lokalita 01 | bývanie /IBV/ | 1,7795 | 23 RD, 81 obyv. |  |  |
| lokalita 02 | bývanie /IBV/ | 5,7571 | 20RD, 70 obyv. |  |  |
| lokalita 05 | viacpodlažné bývanie | 2,2800 | 72 b.j., 252 obyv. |  |  |
| lokalita 06 | podnikateľ. aktivity | 1,5170 | 16 pracov. miest |  |  |
| lokalita 08 | podnikateľ. aktivity | 1,4854 | 16 pracov. miest |  |
| lokalita 09 | bývanie /IBV/ | 3,8785 | 35 RD, 122 obyv. |  |
| lokalita 12 | výroba - návrh | 2,9346 | 30 pracov. miest |
| lokalita 13 | výroba - návrh | 5,0450 | 50 pracov. miest |

Z lokality č. 05 je polovica plochy vnútri zastavaného územia a druhá polovica mimo neho.

Mimo zastavaného územia sú situované aj plochy priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, plochy pre rekreáciu a šport pozdĺž rieky Váh, ako aj priebeh cyklistickej trasy pozdĺž Váhu.

Výrobné územia

A2.7.5.	Koncepcia rozvoja hospodárskej základne /priemyselná výroba, poľnohospodárska výroba, lesné hospodárstvo, stavebníctvo, remeslá, skladové hospodárstvo, cestovný ruch/

Koncepcia návrhu ÚPN-O Kráľová nad Váhom rozvoj hospodárskej základne člení  podľa osvedčenej a používanej schémy  na rozvoj priemyselnej výroby a výroby poľnohospodárskej. Poľnohospodársku výrobu členíme na živočíšnu a rastlinnú.

Priemyselná výroba a stavebníctvo

Výroba  sa bude rozvíjať na území bývalého dvoru Hydrostavu a bývalého areálu pre výstavbu vodného diela Kráľová nad Váhom, kde v súčastnosti pôsobí viacero súkromných firiem poskytujúcich obyvateľom obce pracovné príležitosti. V ramci návrhu ÚPN-O sa tu taktiež uvažuje s rozvojom pracovných príležitostí, podnikateľských aktivít a priemyslu.

Pre ďalší rozvoj priemyslu navrhujeme aj lokalitu č. 12 a 13 - plochu navrhovanej priemyselnej produkcie juhovýchodne od rybníka Morotva.

Živočíšna výroba.

Pre rozvoj živočíšnej výroby aj v návrhu ÚPN-O uvažujeme s areálom Poľnohospodárskeho družstva Śaľa – stredisko Kráľová nad Váhom, kde sa rozvíja živočíšna výroba – plemenný chov ošípaných.

Rastlinná výroba

Návrh ÚPN-O uvažuje tak ako v súčasnosti využívať na rastlinnú výrobu plochy PPF za dodržiavania zásad definovaných v kapitole A2.4.3.Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania  osobitne chránených častí prírody a krajiny

A2.7.6.	Potreba nových plôch, resp. reštrukturalizácie jestvujúcich plôch pre rozvoj hospodárskej základne a ich lokalizácia

Pre rozvoj hospodárskej základne sa reštrukturalizujú plochy bývalého dvoru Hydrostavu a bývalého areálu pre výstavbu vodného diela Kráľová nad Váhom, kde v súčastnosti pôsobí viacero súkromných firiem poskytujúcich obyvateľom obce pracovné príležitosti. Tieto plochy sa nachádzajú severovýchodne od zatavaného územia obce v blízkosti hrádze vodného diela Kráľová nad Váhom.

Rysuje sa potreba aj nových plôch hospodárskej základne, preto južne od rybníka Morotva navrhujeme nové lokality č. 12 a 13 pre rozvoj priemyslu.

Pre účely rozvoja hospodárskej základne budú slúžiť aj nasledovné novonavrhované lokality v dotyku so zastavaným územím obce:

lokalita č. 06	- južne od plochy štadióna a lokality č. 05

lokalita č. 08	- západne od zastavaného územia medzi obytnou zónou a cestou I. triedy

A2.7.7.	Návrh na vymiestňovanie škodlivých prevádzok výroby a stanovenie ochranných pásiem

Škodlivé prevádzky sa v katastri obce nenachádzajú. Sú však také, ktoré svojou prevádzkou negatívne ovplyvňujú obytnú zónu zápachom, alebo. znečisťovaním komunikácie.

Typickým príkladom je areál strediska Poľnohospodárskeho družstva Šaľa. Jeho ochranné pásmo síce nevýrazne, ale predsa zasahuje do obytnej zóny. Opatrenia, ktoré je nutné realizovať:

- nepribližovať živočíšnu výrobu k obytnej zóne

- z krajných polôh areálu podľa výkresovej časti postupne vymiestniť živočíšnu výrobu

- medzi obytnou zónou a živočíšnou výrobou budovať izolačnú zeleň

Neuvažujeme so zmenšením súčastného ochranného pásma živočíšnej výroby, aby sa nelimitoval jej prípadný výhľadový nárast.

A2.7.8.	Štruktúra hospodárskej základne po zohľadnení plánovaných a uvažovaných zámerov

Výhľadovo sa bude v katastri obce vyvíjať ako živočíšna výroba, tak aj výroba priemyselná.

Živočíšna výroba sa v zmysle návrhu ÚPN-O bude rozvíjať na súčastnej ploche strediska PD.

V návrhu ÚPN-O pre rozvoj priemyselnej výroby a podnikateľských aktivít pripravujeme lokalitu č. 06, 08, 12, 13. Nadôvažok pre túto funkciu budú slúžiť aj plochy bývalého dvoru Hydrostavu a bývalého areálu pre výstavbu vodného diela Kráľová nad Váhom.

Presnejšie sa nedá definovať štruktúra hospodárskej základne, bude sa odvíjať od konkrétnych investorov, ktorých obec mieni získať kvalitnou prípravou tej – ktorej navrhovanej lokality.

Rekreácia, cestovný ruch, kúpeľníctvo

A2.7.9.	Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, rekreácie, kúpeľníctva a športu

Cestovný ruch je významným prvkom v oblasti služieb. Je významnou súčasťou spotreby obyvateľstva, ako aj formou jeho regenerácie a upevňovania zdravia a súčasne má vplyv na ostatné trhové služby. Geografické danosti obce spolu so širšími vzťahmi dávajú predpoklady využitia  možností obce Kráľová nad Váhom v oblasti rekreácie:

1. Koncodňová rekreácia

Bude sa odohrávať v zastavanom území obce s využitím detských ihrísk, verejnej zelene, záhradiek rodinných domov. Denne 	je dostupná vzdialenosťou aj novonavrhovaná športovorekreačná lokalita medzi zastavaným územím obce a riekou Váh. Taktiež zóna rekreačných domčekov v medzihrádzovom priestore je v dennej dostupnosti obyvateľov obce.Vnútri zastavaného územia sa bude využívať aj futbalové ihrisko.

Pre pohybové aktivity bude slúžiť pešia a cyklistická trasa vedúca pozdĺž rieky Váh. Cykloturistika – obec sa nachádza na Vážskej cyklomagistrále Horné Zelenice – Šaľa. Táto je dlhá 36 km s prevýšením 7/26 m a patrí medzi menej náročné, ideálne trasy a okruhy pre oboznámenie sa s jazdou na bicykli. Trasa vedie z Horných a Dolných Zeleníc, cez Šúrovce, Sereď, Dolnú Stredu, oblasť vodného diela Kráľová a obec Kráľová nad Váhom do Šale.

Vinice sú tiež vhodnou príležitosťou pre koncodňovú rekreáciu.

Pobyt pri vode – pri obci je rieka Váh prehradená a tým je vytvorená veľká, všestranne rekreačne využiteľná vodná plocha s dĺžkou cca 12 km a šírkou cca 2 km. Sú tu možnosti na kúpanie, jachting, windsurfing, vodné lyžovanie, rybolov. Vodné dielo Kráľová n/Váhom – lokalita Kaskády sa nachádza na katastrálnom území obcí Kajal, Kráľová n/Váhom a Šoporňa. Športové rybárčenie a rybárske preteky umožňuje aj miestny rybník o rozlohe 4,5 ha.

2. Koncotýždňová rekreácia

Sem možno zaradiť všetky aktivity uvedené pre koncodňovú rekreáciu. Navyše je v rámci víkendu obyvateľom obce dostupná vodná plocha vodného diela Kráľová nad Váhom, kde je vhodné venovať sa kúpaniu, člnkovaniu, vodným športom, opaľovaniu, jako aj sprievodným športom na brehu – volejbalu, badmintonu apod.

- koncotýždňová dovolenka a miesto pre fakultatívne výlety z frekventovaných stredísk cestovného ruchu v regióne – konkurenčnou výhodou sú územno-technické podmienky blízkeho a širšieho zázemia rekreačnej krajiny. Základnou organizačnou jednotkou sú priestory zotavenia - územia dopravne sprístupnené, schopné prijímať a uspokojovať sporadickú i pravidelnú návštevnosť. Obec môže byť cieľovým miestom fakultatívnych výletov pre návštevníkov termálneho kúpaliska v Diakovciach, poznávacieho turizmu v Šali, ale aj vzdialenejších turistických cieľov.

Z koncepcie UPN – VUC Nitrianskeho kraja je prevzatá zásada lokalizovať potrebnú vybavenosť do obcí ležiacich v blízkosti rekreačných cieľov, do voľnej krajiny umiestňovať len tú vybavenosť, ktorá sa viaže bezprostredne na uskutočňovanie činností závislých na prírodných danostiach,

podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Dunaja s trasami smerom na Považie, Pohronie a Poiplie.

- Agroturistika

Pre potreby agroturistiky sa využíva farma Humanita, ktorá je už v katastrálnom území Dlhá nad Váhom, ale priestorove a komunikačne je orientovaná na Kráľovú nad Váhom..

Detská farma – HUMANITA, n.f., ponúka prehliadku viac ako 20 druhov zvierat, možnosť vozenia na poníkoch a koňoch, školu jazdenia pre deti a dospelých, rôzne akcie pre firmy a kolektívy, celodenné školské výlety, krátkodobé pobyty pre deti zo sociálnych ústavov a detských domovov, možnosť zorganizovania country zábavy, pobyt v príjemnom prostredí medzi zvieratami s rôznymi podujatiami počas celého roka.

Po agroturistikou rozumieme poskytovať turistovi možnosť ubytovania sa vo vidieckej usadlosti, kde má možnosť vyskúšať si spôsob vidieckeho života, zapojiť sa do poľnohospodárskych prác, prác okolo domácich zvierat. Vhodná je možnosť jazdy na koni, doplnkovo je vítaný rybolov, poľovníctvo, pobyt v prírode, turistika.

- Sezónna rekreácia uskutočňovaná v riešenom území

Člení sa v zásade na letnú a  na zimnú rekreáciu.

Letná  sezónna rekreácia bude využívať všetky možnosti uvedené v koncodňovej a koncotýždňovej rekreácii s tým rozdielom, že sa uskutočňuje vo viacdennom, alebo viactýždňovom intervale za účelom vyššieho regeneračného účinku na človeka.

Zimná sezónna rekreácia môže využívať plochu riešeného územia pre beh na lyžiach, sánkovanie, pešie prechádzky v zimnej krajine, korčuľovanie sa a pod.

- Prímestská rekreácia

Prímestská rekreácia slúži obyvateľom miest realizovať svoju rekreáciu v dostupnej vzdialenosti ich bydliska po práci, alebo počas víkendov. Môžu tak deň stráviť v atraktívnej prímestskej oblasti a prenocovať opäť doma, čo má aj ekonomický efekt.

Kráľová nad Váhom slúžia vynikajúcim spôsobom pre prímestskú rekreáciu obyvateľov Šale. V samotnom riešenom území sa nachádza dostatok podnetov pre prímestskú rekreáciu zaujímavú mestskému obyvateľovi. Sortiment ponuky viď v predchádzajúcom texte tejto kapitoly.

A2.8.	Vymedzenie zastavaného územia obce

A2.8.1.	Súčastné zastavané územie

Je definované hranicou zastavaného územia k 1.1.1990.

A2.8.2.	Navrhované územie na zástavbu

Oproti súčastnému stavu zastavaného územia navrhujeme rozvoj obce aj na nových lokalitách. Napriek tomu, že už boli viackrát v textovej časti spomenuté, predmet tejto kapitoly núti ich opätovne uviesť:

| označenie lokality | funkcia lokality | plocha lokality /ha/ | kapacita |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lokalita 01 | bývanie /IBV/ | 1,7795 | 23 RD, 81 obyv. |  |  |
| lokalita 02 | bývanie /IBV/ | 5,7571 | 20RD, 70 obyv. |  |  |
| Na záhrad. pri lok. 01 | bývanie /IBV/ |  | 15RD, 49 obyv. |  |  |
| Na záhrad. Pri stadióne | bývanie /IBV/ |  | 12 RD, 40 obyv. |  |  |
| lokalita 05 | viacpodlažné bývanie | 2,2800 | 72 b.j., 252 obyv. |  |  |
| lokalita 06 | podnikateľ. aktivity | 1,5170 | 16 pracov. miest |  |  |
| lokalita 07 | nájom. byty a verej. zeleň | 0,9542 | 30 RD, 105 obyv. |  |  |
| lokalita 08 | podnikateľ. aktivity | 1,4854 | 16 pracov. miest |  |
| lokalita 09 | bývanie /IBV/ | 3,8785 | 35 RD, 122 obyv. |  |
| lokalita 11 | bývanie /IBV/ | 4,2135 | 39 RD, 137 obyv. |
| lokalita 12 | výroba - návrh | 2,9346 | 30 pracov. miest |
| lokalita 13 | výroba - návrh | 5,0450 | 50 pracov. miest |

Situovanie uvedených lokalít je zrejmé z výkresu č. 1 a 2 grafickej časti, ako aj z popisu predchádzajúcich kapitol.

A2.9.	Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

a/ Cestné ochranné pásma

v zmysle Zák. č. 193/1997 Z. z. (cestný zákon) a Vykonávacej Vyhl. č. 35/84 Zb.

Cesta III. triedy 							                  20 m od osi vozovky

b/ Ochranné pásmo (OP) elektrických vedení a transformovní treba dodržať v zmysle zákona o energetike č.656/2004. OP je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. OP vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je :

- 10 m pre napätí 22 kV aj u stožiarovej TS

- 1 m pri kábelovom vedení (podzemné) do 110 kV

c/ Ochranné pásmo VTS je široké 1 m od osi jeho trasy. Hĺbka a výška OP je 2 m od úrovne zeme pri podzemných vedeniach a v okruhu 2 m pri nadzemných vedeniach.

V ochrannom pásme nemožno :

- umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť telekomunikačné zariadenia

- vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku telekomunikačných zariadení, alebo poskytovanie verejných telekomunikačných služieb.

d/  Ochranné pásma plynárenských zariadení:

- plynové rozvody do DN 200 mm		4 m od osi na každú stranu

- plynové rozvody do DN 500 mm		8 m od osi na každú stranu

- plynové rozvody do DN 700 mm		12 m od osi na každú stranu

- regulačná stanica plynu			8 m od okraja jej stavebnej časti na každú stranu

- tranzitný plynovod				50 m od osi na každú stranu

Bezpečnostné pásma plynárenských zariadení:

- pri tlaku do 0,4 MPa				10 m od osi na každú stranu

- pri tlaku 0,4- 4,0 MPa do DN 350		20 m od osi na každú stranu

- pri tlaku 0,4- 4,0 MPa nad DN 350		50 m od osi na každú stranu

- pri tlaku nad 4,0 MPa do DN 150		50 m od osi na každú stranu

- pri tlaku nad 4,0 MPa do DN 300		100 m od osi na každú stranu

- regulačná stanica plynu			50 m od okraja jej stavebnej časti na každú stranu

- tranzitný plynovod				300 m od osi na každú stranu

e/  od objektov živočíšnej výroby PD								200 m

f/  od  cintorína  / keďže obec už má vybudovaný  vodovod./				5O m

g/ od artézskej studne									25 m

A2.10.	Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami

Na obec Kráľová nad Váhom nie sú žiadne požiadavky vyplývajúce zo  záujmov obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva.

V územnom pláne Kráľová nad Váhom je nutné rešpektovať zákon o požiarnej ochrane

č. 314/2001 Z.z. a jeho neskorších noviel z rokov 2002, 2004, 2005, ako aj zákon o civilnej ochrane č.364/2004 Z.z.

V rámci ochrany pred povodňami je potrebné v územnom pláne obce preveriť kvalitu hrádzí vodných tokov, dbať o ich prietočnosť. Je nutné zistiť prípadné ohrozené územie povodňami a navrhnúť opatrenia na jeho ochranu.

Dažďové vody z intravilánu obce je možné odviesť sústavou existujúcich odvodňovacích kanálov, ktoré je však potrebné posúdiť a prípadne navrhnúť ich rozšírenie.

A2.11.	Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny

8.4. Stanovenie krajinnoekologických opatrení

8.4.1. Opatrenia na predchádzanie erózie pôdy

Plocha riešeného územia je mierne až stredne náchylná na eróziu veternú. Na poľnohospodárskom pôdnom fonde by zníženie obsahu humusu mohlo nebezpečie erózie podstatne zvýšiť. Obsah humusu v pôde by sa mal teda udržovať prinajmenšom na súčasnej úrovni. Na predchádzanie pôdnej veternej erózii je potrebné:

- prehodnotiť osevné plány a podľa možnosti nahradzovať silážne plodiny plodinami poskytujúcimi po rozklade svojich zvyškov tmavý humus,

- prehodnotiť spôsob výživy hospodárskych zvierat z hľadiska dostatku sena a kŕmnej repy v ich kŕmnej dávke a teda aj podielu trvalých trávnych porastov viacročných krmovín a plodín vyžadujúcich hnojenie maštaľným hnojom na poľnohospodárskom pôdnom fonde,

- maštaľný chov prežúvavcov nahrádzať podľa možnosti chovom pastevným,

- vhodné kategórie hospodárskych zvierat pásť organizovanou pastvou a na zavlažovaných pasienkoch. Tento spôsob pastvy umožňuje regeneráciu mačiny pastevného porastu, jeho zahusťovanie a minimalizuje nebezpečie devastácie pastevného porastu v čase prísuškov. Obe opatrenia umožnia nahradiť určitý podiel pôdy ekologicky stabilnejšími trvalými trávnymi porastami alebo viacročnými krmovinami,

- udržať minimálne zaťaženie ornej pôdy prežúvavcami kvôli návratu organickej hmoty do pôdy,

- zabezpečiť hnojenie oraných alebo rýľovaných pozemkov maštaľným hnojom alebo kompostom,

- prehodnotiť výmeru trvalých porastov a ich rozmiestnenie v extraviláne vzhľadom na trvalo udržateľný a zdravý spôsob výživy obyvateľov obce a ich prípadnú výsadbu umiestňovať na pozemky v bezprostrednom okolí intravilánu,

- prehodnotiť veľkosť parciel ornej pôdy a ich orientáciu vzhľadom na smer prevládajúcich vetrov,

- na hraniciach parciel nahusto vysadiť alebo podsadiť mozaikovitým spôsobom ako vetrolamy porasty pôvodných druhov drevín s dôrazom na vyplnenie priestoru všetkých poschodí.

Na lesnom pôdnom fonde je potrebné dodržiavať platný lesný zákon a vyvarovať sa ťažby veľkoplošnými holorubmi.

8.4.2. Opatrenia proti šíreniu inváznych a kalamitných druhov organizmov

- Nenechávať podľa možnosti pôdu ležať ladom ani na PPF a ani v intraviláne.

- Pozemky neobrábané aspoň 2x za vegetačnú sezónu skosiť pred vysemenením inváznych druhov bylín.

- Naletené druhy inváznych rastlín ničiť mechanicky i chemicky.

- Pri kalamitnom výskyte škodcov používať technológie ich eliminácie šetriace životné prostredie.

8.4.3. Opatrenia proti znečisťovaniu vody

- Zabezpečiť vodotesnosť kanalizácie a žúmp.

- Racionalizovať používanie agrochemikálií na poľnohospodárskom pôdnom fonde.

- Rešpektovať ochranné pásma vodných tokov (pobrežné pozemky neorať po brehovú čiaru vodných tokov alebo po vonkajšiu pätu ochrannej hrádze a  nepoužívať v ochranných pásmach vodných tokov chemikálie).

- Na čerpanie rastlinných živín zo znečistených spodných vôd využívať hlbokokoreniace rastliny – lucernu siatu a všetky druhy drevín zvýšením ich plošného zastúpenia v kultúrnej krajine riešeného územia na únosnú mieru.

8.4.4. Opatrenia proti znečisťovaniu vzduchu

- Orientovať umiestňovanie nových zdrojov znečisťovania vzduchu tak, aby sa tieto nenachádzali na náveternej strane sídla.

- Medzi jestvujúce zdroje znečistenia a obytné zóny umiestniť dostatočne široké enklávy vysokej zelene s posilnenou hygienickou funkciou (uprednostňovať dreviny s hustými korunami a chlpatými listami, druhy do výsadieb umiestňovať mozaikovito, výsadbou vhodných druhov drevín vyplniť priestor všetkých poschodí porastov). Týka sa to aj priestoru medzi štátnou cestou a západným okrajom intravilánu.

8.4.5. Opatrenia na zabezpečenie dostatku vody v krajine

Pre prípad dlhotrvajúcich období sucha v záujme existenčného zabezpečenia miestnych podnikateľov na pôde:

- Dobudovať veľkoplošné závlahy a zabezpečiť ich bezporuchovú funkciu.

8.5. Stanovenie opatrení na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity.

8.5.1. Návrhy ekologizačných opatrení v základných prvkoch ÚSES.

8.5.1.1. Biocentrá

8.5.1.1.1. Dolinky - Višňové (BcR č. 1.).

- Vytypovať vhodnú lokalitu najmenej o výmere 50 ha, najlepšie uprostred lesa, vyhlásiť nad ňou územnú ochranu v 5. stupni ako nad jadrom samotného biocentra a postupne v nej uskutočniť primerané ekologizačné zásahy na urýchlenie sukcesie (výberkovou ťažbou nevhodných druhov drevín a podsádzaním druhov vhodných a podobne). Lokalita by mala byť umiestnená približne v strede lesného komplexu, čo najďalej od jeho okraja.

- Imitovať fázu odumierania a rozpadu dovozom niekoľkých hrubých pňov pôvodných druhov drevín, predovšetkým duba letného.

- Zabezpečiť neprístupnosť biocentra pre javorovec jaseňolistý a jaseň americký a iné invázne druhy organizmov ich monitoringom a efektívnym ničením.

- Podľa možnosti nahrádzať pri obnove lesných porastov euroamerické topole najmä dubom letným (napríklad slavónskym), ale aj ostatnými druhmi drevín pôvodného spoločenstva.

- Na zostávajúcich plochách biocentra pokiaľ možno ekologizovať hospodárske postupy.

- Maloplošné trvalé trávne porasty udržiavať v pôvodnej forme a chrániť ich pred zarastením náletom drevín.

- Na ochranných hrádzach racionalizovať použitie chémie.

- Od 15. 3. do 15. 6. zabezpečiť nevstupovanie osôb na územie biocentra.

8.5.1.1.2. Želiarske (BcL č. 2.)

- Ako v predchádzajúcom prípade s výnimkou prvého opatrenia.

8.5.1.1.3. Les na ostrove (BcL č. 3)

- Ako v predchádzajúcom prípade.

8.5.1.2. Biokoridory

8.5.1.2.1. Rieka Váh (biokoridor nadregionálneho významu č. 1.)

- Na chýbajúcich miestach podsadiť na oba brehy vodného toku pôvodné druhy drevín lužného lesa nížinného.

- V porastoch hospodárskych lesov podľa možnosti nahradiť euroamerické topole v prvom rade dubom letným a potom aj ostatnými vhodnými pôvodnými druhmi drevín.

- Podľa možnosti nepoužívať chémiu.

8.5.1.3. Interakčné prvky.

- Pri hospodárskom využívaní okolitých pozemkov je potrebné samotné interakčné prvky uchrániť pred devastáciou.

- V ochrannom pásme železničnej trate neorať.

- V cintoríne nepoužívať agrochemikálie, na vhodných miestach podsadiť dreviny hygienicky, ekologicky a mechanicky (odolnosťou proti vývratom a lámaniu) vhodné.

- Na vhodných miestach podsádzať druhmi domácich drevín.

8.6. Opatrenia na ochranu prírodných a kultúrno-historických zdrojov.

8.7. Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva.

8.7.1. Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.

- Včasné kosenie trávnatých porastov na dočasne opustených pozemkoch kvôli zníženiu obsahu alergizujúceho peľu vo vzduchu.

- Odstránenie tzv. pionierskych (a vetroopelivých so silne alergizujúcim vplyvom svojho peľu) drevín predovšetkým z intravilánu a z náveternej strany sídla a nahradiť ich drevinami hygienicky vhodnejšími.

- Medzi štátnu cestu a sídlo zabezpečiť výsadbu izolačnej vysokej zelene s maximálnym filtračným účinkom.

8.7.2. Opatrenia na zlepšenie hygienických kvalít kultúrnej krajiny.

- Posilnenie hygienickej a rekreačnej funkcie ekologicky hodnotných krajinných segmentov ich rekonštrukciou za súčasného dodržania ekologických princípov.

8.8. Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov.

Pre zmiernenie pôsobenia niektorých stresových javov v riešenom území nie sú účinné žiadne lokálne opatrenia a sú možné iba nástrojmi, ktoré sú výlučne v rukách štátu. Ide napríklad o zanášanie koryta Váhu splaveninami, o znečisťovanie vôd splachmi agrochemikálií, vypúšťaním nečistených alebo nedostatočne vyčistených odpadových vôd do povrchových recipientov alebo dokonca ekologickými haváriami, alebo o prenos imisií z Dusla Šaľa.

- Pre zmiernenie znečisťovania pôdy agrochemikáliami je nevyhnutné racionalizovať ich požívanie a zvýšiť prirodzenú úrodnosť pôdy navracaním organickej hmoty vo vhodnej forme, aby sa zachovávala primeraná intenzita tvorby humusu a v rámci nej aj tvorba tmavého humusu.

- Pre obmedzenie znečisťovanie spodnej vody agrochemikáliami je nevyhnutné racionalizovať ich používanie a zvyšovať samočistiacu schopnosť pôdy zvyšovaním jej prirodzenej úrodnosti ako v predchádzajúcom bode.

- Pre obmedzenie znečisťovania spodnej vody netesnosťami žúmp a kanalizácie je potrebné vykonávať ich revízie a následné opravy.

- Pre zmenšenie znečistenia spodnej vody aktívnym odčerpávaním rastlinných živín z nej koreňmi rastlín je vhodné zvyšovať podiel viacročných krmovín na ornej pôde (zvlášť lucerny siatej) a na vhodných miestach riešeného územia rešpektovať jestvovanie alebo nanovo vysádzať hospodárske alebo ovocné dreviny (ako hlboko koreniace rastliny).

- Pre obmedzenie znečisťovania povrchovej vody je nevyhnutné zdržať sa použitia agrochemikálií a tekutých hospodárskych hnojov v ochranných pásmach vodných tokov.

- Pre zmenšenie nebezpečenstva veternej erózie je nevyhnutné prehodnotenie organizácie pôdneho fondu a osevných postupov na PPF. Ide predovšetkým o zmenšenie výmery parciel, zmenu ich orientácie k svetovým stranám (aby boli v smere prevládajúcich vetrov kratšie ako dlhšie), výsadbu a údržbu líniových výsadieb drevín ako vetrolami na medziach v smere kolmom na smer prevládajúcich vetrov, uprednostnenie plodín, ktoré poskytujú pôde kryt v čase silných vetrov a častých dažďov v jeseni a v predjarí (oziminy, viacročné krmoviny, trvalé trávne porasty). Pri obhospodarovaní trvalých porastov nepoužívať čierny úhor. Ekologizovať hospodárenie na LPF (vylúčiť veľkoplošné holoruby, pri približovaní dreva používať technológie šetriace povrch pôdy, zvýšiť druhovú a vekovú rôznorodosť porastov.

- Pre obmedzenie znečistenia vzduch výfukovými plynmi automobilov je potrebné medzi štátnu cestu a sídlo umiestniť filtračne účinnú výsadbu drevín.

- Pre obmedzenie znečistenia vzduchu peľmi alergénnych rastlín je nevyhnutné nenechávať pozemky ležať ladom, kosiť trávnaté porasty najmenej dvakrát počas vegetačnej sezóny ešte pred vymetaním klasov, odstraňovať z extravilánu porasty agáta bieleho (neskoro na jar pučí v čase kvitnutia tráv v samotných porastoch), odstraňovať z náveternej strany sídla vetroopelivé dreviny (brezy, jelše, liesky) a výsadbou alebo podsadbou vhodných druhov drevín posilňovať filtračnú funkciu porastov drevín ako bariéry proti šíreniu peľu.

- Pre obmedzenie prenikania inváznych druhov rastlín je nevyhnutné tieto dostupnými spôsobmi ničiť (mechanicky, chemicky, výsadbou iných druhov rastlín a primeranými organizačnými opatreniami).

8.9. Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny.

8.9.1. Opatrenia v priemyselnej krajine.

- Areály výrobných podnikov od okolitého prostredia izolovať štrukturálne členitou a druhovo bohatou vyhradenou zeleňou v súlade s ekologickými princípmi.

8.9.3. Opatrenia v poľnohospodárskej krajine.

- V súlade s potrebami ochrany PPF pred veternou eróziou a potrebami ÚSES a v súlade s projektom pozemkových úprav postupne rekonštruovať jestvujúce a zakladať nové líniové a iné výsadby drevín na hraniciach parciel. Tieto pásy drevín menežovať k vysokej druhovej a štrukturálnej variabilite.

- Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu  zaburinených plôch.

- Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu divokých skládok odpadov a proti vzniku nových skládok (napríklad osadením rámp na vjazdy na poľné cesty z ciest štátnych, angažovaním poľnej vodnej, rybárskej lesnej a poľovnej stráže v danej veci).

8.9.4. Opatrenia v lesnej krajine.

- Prísne prehodnotiť ekonomickú výhodnosť a ekologickú vhodnosť výsadby nepôvodných druhov lesných drevín na lesnom pôdnom fonde v rámci obnovy po ťažbe na plochách výnosových hospodárskych lesov, podľa možnosti tam zaradiť aj perspektívne druhy a odrody lesných drevín, vhodných na dané stanovište (topoľ biely, topoľ čierny, vŕba biela, dub letný, brest väzový, jaseň úzkolistý, jaseň štíhly, dub zimný a pod.) a zabezpečiť tak druhovou rôznorodosťou porastov zvýšenie estetickej hodnoty krajiny.

- Zabezpečiť v porastoch aj rôznorodosť vekovú za rovnakým účelom.

Podotýkame, že v riešenom katastrálnom území navrhujeme zalesnenie územia pozdĺž rieky Váh a vodného diela Kráľová n/V, ako aj vôkol rybníka Morotva.

A2.12.  Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

A.2.12.1. Dopravné riešenie

1.   Širšie dopravné vzťahy

Obec Kráľová nad Váhom sa nachádza v  Šalianskom okrese, 2km západne od okresného mesta Šaľa. Širšie dopravné vzťahy sú podmienené dopravnými väzbami na okolitú sídelnú štruktúru, najmä na okresné mesto Šaľa. Základným druhom dopravy je cestná doprava.

Vlastná dopravná poloha riešeného územia sa nachádza v dotyku s cestnou dopravnou trasou cesty I/75, ktorá tvorí prepojenie južného Slovenska so západným a tvorí spojnicu ciest I/64 Komárno – Žilina a I/62 Nové Zámky - Sládkovičovo.

Intravilánom obce prechádza cesta III/0753, ktorá má pre dopravnú obsluhu obce základný význam.

2.    Cestná doprava

2.1   Cestná sieť

2.1.1 Cesta I/75

Cesta I/75 prechádza extravilánom obce, v jej tesnom dotyku. Cesta I/75 tvorí prepojenie južného Slovenska so západným Slovenskom. Kategória cesty I/51 je C 11,5/80. Cesta má vyhovujúce smerové aj šírkové usporiadanie. V súčasnosti je komunikácia vo vyhovujúcom technickom stave. Na cestu I/75 je napojená cesta III/0753. Napojenie je v oboch križovatkách úrovňové. V rámci komunikačného obchvatu cesty I/75 Šaľa je vypracovaný variant č. 5, ktorý prechádza katastrálnym územím Kráľovej nad Váhom. Tento variant sme zakreslili do územného plánu, aby sa v rámci jeho pripomienkovania vykryštalizovala jeho opodstatnenosť. Konštatujeme, že tento variant č. 5 nie je pre samotnú obec Kráľová nad Váhom optimálnym riešením, lebo obchvat Šale sa koná na katastrálnom území, ktoré je ním zaťažené a neprináša mu úžitok.

2.1.2    Cesta III. triedy III/0753

Cesta III. triedy III/0753 tvorí hlavnú dopravnú kostru obce a zároveň  zabezpečuje prepojenie obce na cestu I/75. Taktiež zabezpečuje spojenie s mestom Šaľa. Cesta je v extraviláne vybudovaná v kategórii C 7,5/60 resp. 7/60. V obci  je kategórie MO 7/50. Cesta má nevyhovujúce  šírkové usporiadanie v obci aj mimo obec. V súčasnosti je komunikácia v dobrom technickom stave. Kryt komunikácie je asfaltový bez výtlkov.

Vzhľadom na nevyhovujúce šírkové usporiadanie sa v návrhu konceptu riešenia uvažuje s prebudovaním komunikácie v obci na kategóriu MO  8/50 a mimo obce na kategóriu C 8/60.

2.1.3   Miestne komunikácie

Trasa cesty III/0753 prechádza  celou obcou a tvorí dopravnú kostru obce.  Touto  cestou je obec rozdelená na dve časti. Na túto cestu je pripojená sieť miestnych komunikácií. Všetky majú charakteristiky miestnych obslužných komunikácií s priamou obsluhou objektov priľahlej zástavby. Niektoré ulice sú zaslepené, bez otočiek.

Sieť miestnych komunikácií hlavne v staršej zástavbe nie je vhodne usporiadaná a kategórie ciest väčšinou nie sú vyhovujúce. Sú na nej smerové oblúky s malými polomermi. Komunikácie sú vybudované v nenormových kategóriách, v šírkach od 3,0m do 6,0m. Dopravná premávka je na všetkých komunikáciách napriek nevhodným šírkovým usporiadaniam obojsmerná. Väčšina komunikácií má značne poškodený kryt po výstavbe kanalizácie, alebo je bez spevneného krytu.  Normovú kategóriu spĺňa len jedna komunikácia v novšej zástavbe. Tieto sú kategórie MO 7,5/40.

V návrhu konceptu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vo vhodných podmienkach prestavba miestnych komunikácií na kategórie MO 7,5/60, MO 6,5/50, MO 6/50 a MOU 5,5/40. V stiesnených priestorových podmienkach sa doporučuje zmeniť organizáciu dopravy zjednosmernením niektorých ulíc a prestavbu miestnych komunikácií na kategórie MO 4,25/30. V lokalitách, kde sa uvažuje s novou výstavbou IBV sa navrhujú komunikácie kategórie MO 7,5/60, MO 6,5/50, MO 6/50 a MO 4/30. Na komunikáciách ukončených slepo sa vybudujú obratiská.

Miestne komunikácie popri hrádzi, ktoré majú v súčasnosti nespevnený kryt, sa zrealizujú so spevneným krytom a budú jednosmerné v kategórii MO 4,25/30.

Po trasách miestnych komunikácií nie sú prevádzkované linky SAD. Vzhľadom na dopravný význam, spoločenskú funkciu a polohu v obci prisudzujeme miestnym komunikáciám funkčnú triedu C3.

2.1.4  Účelové komunikácie

Sieť cesty  III. triedy a miestnych komunikácií je doplnená účelovými komunikáciami. Ako účelové komunikácie sú vybudované cesty tvoriace pokračovanie miestnych komunikácií mimo zastavané územie. Účelové komunikácie sprístupňujú jednotlivé časti chotára. Povrch účelových komunikácií je z časti spevnený a z časti nespevnený.

V rámci konceptu riešenia navrhujeme na účelových komunikáciách spevniť kryt vozoviek.

2.1.5    Poľné cesty

Prístup do chotára zabezpečuje sieť poľnýchA ciest naväzujúca na cestu III. triedy a miestne komunikácie. Majú väčšinou prašný povrch. Sprístupňujú jednotlivé časti chotára s blokmi poľnohospodárskej pôdy.

2.1.6    Pešie komunikácie a priestranstvá

Väčšie pešie priestranstvá sa v obci nenachádzajú. Chodníky pre peších sú vybudované  pozdĺž cesty III/0753 a popri väčšine miestnych komunikáciách. Chodníky sú z väčšej časti zničené. Nové chodníky sú vybudované pri komunikácii normovej kategórie.

V rámci návrhu konceptu riešenia sa navrhuje  vybudovať chodníky pozdĺž novonavrhovaných komunikácií v novej zástavbe s dobudovaním chodníkov pozdĺž jestvujúcich komunikácií, kde to priestorové usporiadanie umožňuje.

2.1.7    Statická doprava

Obec má vybudované väčšie parkovisko pri reštaurácii, pred futbalovým ihriskom a pri autobazáre. Menšie parkoviská sú vybudované pri obecnom úrade,  pri hostinci, pri firme DEMOX a na námesti.

Garážovanie motorových vozidiel je riešené v súkromných garážiach na pozemkoch rodinných domov alebo pod bytmi v radovej zástavbe.

2.1.8    Dopravné zariadenia

Z dopravných zariadenAí sa v  obci sa nachádza autobazár. Ostatné dopravné zariadenia sa nachádzajú v okresnom meste Šaľa vo vzdialenosti 2km.

2.2    Cestná hromadná doprava

Má najväčší podiel na preprave cestujúcich do zamestnania, škôl a za nákupmi. Obec má vzhľadom na svoju polohu v blízkosti okresného mesta dostatočné zabezpečenie  prímestskou autobusovou dopravou. Napojenie na diaľkovú hromadnú dopravu SAD je zabezpečené v okresnom meste  Šaľa. Cez obec prechádzajú dve autobusové linky  č. 202 405 Galanta – Šaľa a č. 405 405 Selice – Šaľa - Galanta.

Na trase štátnej cesty sú v obci umiestnené 3 obojstranné autobusové zastávky. Na jednej, v centre obce, sú vybudované  výbočiská obojstranne aj s prístreškami. Na ďalších dvoch nie sú umiestnené  čakárenské prístrešky, ani vybudované výbočiská.

V rámci návrhu konceptu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vybudovať autobusové výbočiská na všetkých autobusových zastávkach a taktiež na všetkých osadiť čakárenské prístrešky.

2.3   Železničná doprava

Južným okrajom katastra obce Kráľová nad Váhom prechádza železničná trať č. 130 Nové Zámky – Bratislava. Ochranné pásmo železnice je 60,0m.

2.4   Vodná doprava

Katastrom obce Kráľová nad Váhom tečie rieka Váh. V severnej časti katastra sa nachádza vodná nádrž Kráľová, na ktorej sa nachádza plavebná komora, umožňujúca splavnenie rieky Váh. V súčasnosti sa na toku rieky Váh v tomto úseku neprevádzkuje vodná doprava.

2.5. Cyklistické trasy

V súlade s požiadavkou ÚPN-VÚC Nitrianskeho kraja č. 2.13. podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Dunaja s trasami smerom na Považie, Pohronie a Poiplie navrhujeme pozdĺž rieky Váh cyklistickú trasu. Jej šírkový parameter musí zabezpečiť obojstrannú premávku cyklistov. Doporučujeme povrch, ktorý umožní aj on-line skating – korčuľovanie na on-line kolieskových korčuliach. ´Dalšia navrhovaná trasa cyklistov je navrhnutá z centra obce smerom na juh pozdĺž hranice katastrálneho územia.

3.   Ochranné pásma cestných dopravných trás

### Cesta I. triedy                                        ochranné pásmo na obe strany od osi cesty      50m

Cesty III. triedy                                     ochranné pásmo na obe strany od osi cesty      20m

Vozovky miestnych komunikácií          ochranné pásmo na obe strany od osi cesty      15m

4.   Výpočet hluku z dopravy

Vzhľadom k tomu, že na ceste III/51311 nebolo robené sčítanie dopravy, bola stanovená vzdialenosť ekvivalentnej hladiny hluku LA = 60 dB odborným odhadom s porovnateľnou komunikáciou tejto triedy v tejto oblasti. Vzdialenosť izofóny od osi krajného pruhu bude 15,5m.

A2.12.2 Vodné hospodárstvo

Ochrana pred povodňami

V celom úseku katastrálneho územia je koryto Váhu ohrádzované na prevedenie prietoku Q100.

##### Návrhový stav úprav tokov

Ako vyplýva z popisu súčasného stavu úprav tokov, v SÚ sú všetky  toky upravené a ohrádzované. V rámci udržiavania ich kapacít z hľadiska prietočnosti je potrebné vykonávať pravidelnú údržbu, najmä stabilizáciu brehov a dna korýt tokov.

# Odvedenie vnútorných vôd

V katastrálnom území sú vybudované odvodňovacie sústavy, ktoré ústia do Váhu, Na záujmovom území je odvodňovacia sústava  Odľahčenie odpadu Derne do Váhu.

Súčasný stav odvodnenia

Účelom odľahčenia odpadu je urýchlenie odtoku podzemných vôd z územia priľahlého pravej strane VD Kráľová aktivizovaním odvodňovacích kanálov a zníženie hladiny podzemnej vody v oblasti obce Kajal.

Pre odpad Derne je v danom úseku stanovený maximálny prietok Qmax= 9,6 m3/s.

Koryto odľahčenia vyúsťuje do Váhu v rkm 61,650.

Niveleta je navrhnutá  tak, aby pri bežnej prevádzke vodnej elektrárne Kráľová a to i pri práci obidvoch agregátov (Q=420 m3/s) bol možný gravitačný odtok do Váhu.  Niveleta kanála v mieste križovania s pravostrannou ochrannou hrádzou Váhu je na kóte 112,000 m n.m.  Sklon dna je v celej dĺžke rovnomerný 0,2 %.

Koryto kanála odľahčenia má lichobežníkový tvar s miskovitým dnom. Svahy koryta sú do výšky 0,9 m opevnené rozprestierkou z drveného kameňa, nad opevnením sú ohumusované a osiate.

Do Váhu vyúsťuje kanál cez hrádzový výpust a výtokový kanál. Výust tvorí kruhové potrubie  DN 1400 mm, s uzáverovou šachtou, v ktorej je osadená spätná klapka s automatickým zatváraním.

Vo vtokovej časti na vzdušnej strane hrádze je zabudované odberné potrubie DN 500 do šachty provizórnej čerpacej stanice.

Provizórna čerpacia stanica

-  	čerpadlo 	Flyght B 2550

-	kapacita 	300 l/s

-	príkon	58 kW

-	výtlačné potrubie	DN 300 mm

čerpadlo je súčasťou “železnej rezervy povodňovej ochrany“, je uložené v suchom sklade a do šachty čerpacej stanice sa spustí iba za povodňového stavu.

Ďalším, aj keď nie typickým prevodom je odber vody z Vodného diela Kráľová na pravú stranu Váhu do Kráľovského kanála na závlahy Šaľa - Kolárovo.

Vodohospodárske dielo Kráľová

Vodné dielo Kráľová leží na Váhu medzi rkm 44,2 a rkm 78,6 a rozprestiera sa na území viacerých katastrálnych území obcí.  V Seredi nadväzuje v rkm 78,6 na koryto Váhu v jeho regulovanom stave.

Vodným dielom sú využívané jeho prietoky pre tieto účely:

-	Energetické využitie (inštalovaný výkon  2x 22,5 MW, priemerná ročná výroby 102,4

GWh, využitie v priemernom roku cca 2 300 hod.)

-	Závlahová voda pre veľkoplošné závlahy s možným priemerným ročným odberom cca 95 mil. m3

-	Zmiernenie účinkov povodní prevádzkovým priestorom nádrže

-	Preprava na vodnej ceste tr. E-21-350 Komárno –Sereď  limitovaná kapacitou plavebnej komory Kráľová na max. 7,5 mil. t prepravy ročne. Využívanie pre plavbu začne až po dobudovaní plavebnej cesty v úseku Komárno-Selice.

-	Prevádzková plavba správcu toku v úseku VD Selice v rkm 44,2-Sereď 78,6

-	Ťažba štrkopiesku v nádrži Kráľová ročne do 1,0 mil. m3 až do vybágrovania ich zásob v prírodnom uložení cca 40 mil. m3, z hladiny v rozpätí 122,00-124,00 m.n.m.

-	Rozšírenie ochrany poľnohospodársky využívaných pozemkov proti veľkým vodám v úseku rkm 63,150-78,60.

-	Vyhliadková plavba v nádrži Kráľová na vytýčenej plavebnej dráhe-platnosť bude po vydaní rozhodnutia vodohospodárskeho orgánu a prevádzkového plavebného poriadku pre nádrž Štátnou plavebnou správou.

-	Vodné športy na určených plochách nádrže, okrem motorových člnov.

-	Vykonávanie rybárskeho práva – chov rýb a lov rýb v zmysle zákona č. 102/63 a Vyhlášky č. 103/63

-	Rekreačné využívanie vodných plôch a priľahlých terénov je možné uskutočňovať vo vytipovaných oblastiach za hrádzami nádrže Kráľová a na bermách koryta Váhu pri ľavej a pravej strane ochrannej hrádzi na základe osobitných povolení

Odbery vody z VD Kráľová

-	Energetické využívanie prietokov Váhu na VE Kráľová. Odberné množstvá z nádrže Kráľová pre VE Kráľová  sa uskutočňuje turbínami o hltnosti 2x210 m3/s

-	Odbery vody pre závlahy sú riešené nasledovne:

A, odber vody pre závlahy Šaľa – Kolárovo –Kajal z nádrže Kráľová v km 0,388

pravostrannej hrádze 6 m3/s

B, odber vody pre závlahy Váhovce – Veľká Mača z nádrže Kráľová v km 5,2

pravostrannej hrádze 2 m3/s

C, odber vody pre závlahy Hájské – Močenok z nádrže Kráľová v km 4,770

podľa staničenia v teréne ľavostrannej hrádze a postupne do 15 m3/s

D, Odber vody pre závlahy Šintava – Pata z nádrže Kráľová  v km 11,4

ľavostrannej hrádze 0,9 m3/s

E, Odber vody pre závlahy RD Šoporňa z ľavostranného odvodňovacieho rigola

Dolnošoporianske rameno 0,6 m3/s

-	Odbery vody pre Štrkopieskovňu Štrkovec  Qmax= 105 l/s, Vmax= 1,0 mil. m3/rok

-	Stály prietok pod korytom Váhu pod haťou a VE Kráľová – sanitárny prietok v dobe mimo prevádzky VE 7,0 m3/s. V koryte Váhu pod vodným dielom musí byť zachovaný minimálny priemerný denný prietok Q355= 36 m3/s

Vypúšťanie odpadových vôd do nádrže:

-	ČOV hotela kaskády, vypúšťané množstvá 92 000 l/deň, zbytkové znečistenie BSK5 21,6 kg/deň

-	KŠ, Štrkopieskovňa Šoporňa, priemyselné kalové vody 105 l/s, vypúšťané množstvo 1000 tis. m3/rok, zbytkové znečistenie NL 4,2 g/s,   32,0 t/rok

-	Duslo Šaľa, Nočné sanatórium Šoporňa, vypúšťané množstvo 63 250 m3/rok, zbytkové znečistenie BSK5 2,5 t/rok, CHSK5 5,1 t/rok

Hydrologické pomery

- 	Plocha celého povodia po ústie do Malého Dunaja	10 641,40 km2

-	Plocha povodia po profil stupňa hate VD Kráľová	10 439,00 km2

-	Stredný ročný prietok Váhu Q	152,6 m3/s

-	Priemerný ročný prietok v suchom roku (1954)	84,3 m3/s

-	Priemerný ročný prietok v mokrom roku (1948)	208,0 m3/s

-	Prietoky prekročené priemerne počas „n“ dní v roku v m3/s v profile Kráľová

n	30	90	180	270	330	355	364	       dni v roku

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Q    335,7     186,1	107,5	65,62	45,78	35,86	29,91	   m3/s

-	Prietoky prekročené priemerne počas „n“ rokov v roku v m3/s v profile Kráľová

n	1	5	10	20	50	100	 dni v roku

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Q    	860	1310	1490	1650	1890	1990	   m3/s

-	V profile Šaľa

n	1	5	10	20	50	100	 dni v roku

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Q    	860	1300	1470	1620	1850	1950	   m3/s

-	V profile Sereď

n	1	5	10	20	50	100	 dni v roku

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Q    	860	1310	1490	1650	1890	1990	   m3/s

Údaje o prekročení veľkých vôd v profile hate Kráľová a v profile Šaľa – cestný most, platia tak v čase po vybudovaní nádrží Orava a Liptovská Mara, ako aj v čase pred ich vybudovaním. Vplyv nádrže Orava a Liptovská Mara na prietoky veľkých vôd končí v profile zaústenia Kysuce do Váhu.

# Malé vodné nádrže

Na účely rybochovu je vybudovaný rybník na ploche 4,6 ha, ktorý je v správe Rybárskeho zväzu, Kráľovská 6, Šaľa, v súčasnosti sa vybavuje prevod na obec.

# Zásobovanie pitnou vodou

Pôvodne využívané zdroje pitnej vody - domové studne čerpali vodu väčšinou z prvého pôdneho horizontu. Táto voda však nezodpovedá hygienicky nezávadnej vode podľa platných STN. Boli natoľko znehodnotené, že museli byť postupne vyradené a celé obec je zásobovaná z diaľkovodu Jelka - Galanta - Nitra.

Súčasný stav

Obec Kráľová nad Váhom má vybudovanú verejnú celoobecnú vodovodnú sieť, prostredníctvom ktorej je zásobovaná kvalitnou pitnou vodou. Vodovodná sieť je v správe Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. , stredisko Šaľa. Zdrojom vody je vetva skupinového vodovodu Jelka - Galanta – Nitra o DN 700 mm. Tento dopravuje vodu do vodárenského areálu. Akumulácia je  v Šali. Pôvodne sa voda dodávala z vodných zdrojov v Šali, cez úpravňu vody. Úpravňa vody bola v prevádzke do 1.2.1991.

Obecný vodovod v Kráľovej nad Váhom patrí do skupinového vodovodu Šaľa . Patria sem vodovody v obciach Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Diakovce a Trnovec nad Váhom .

Vodovod Kráľová nad Váhom

I. Časť vodovodu bola daná do prevádzky v roku 1972 a výstavba bola ukončená v r. 1988. Pôvodne samostatný vodovod je súčasťou skupinového vodovodu Šaľa, všetci obyvatelia obce sú zásobovaní pitnou vodou z verejného vodovodu.

Napojenie prívodného potrubia LT DN 150 je vo vodomernej šachte pri úpravni vody v Šali. Rozvodné potrubie je DN 150-100 z LT alebo PVC.Celková dĺžka prívodného a rozvodného potrubia je 10 056 m.

Počet obyvateľov  v obci je 1 574, celkový podiel zásobovaných obyvateľov sa približuje k 100 %.

Na vodovodnú sieť okrem obyvateľstva je napojená aj občianska a technická vybavenosť.

Detská farma Humanita (je mimo katastra obce) a poľnohospodárske družstvo je zásobované z obecného vodovodu.

Predpokladaný rozvoj verejných vodovodov

V súčasnosti sa ukončuje vodovodné potrubie pre novú individuálnu výstavbu – vetva A-3, z PVC DN 100 o celkovej dĺžke 880 m . Plánované je ešte zokruhovanie existujúceho vodovodného potrubia – vetva B z PVC DN 100 dĺžky 220 m, vetva B-2 z PVC DN 100 dĺžky 245 m, Vetva D z PVC DN 100 dĺžky 185 m, čím sa vodovod zokruhuje a tým sa zvýši kvalita vody. Vetvy A-3, B, B-2, D projektovala MINIPRO projektová  a inžinierska činnosť vodohospodárskych stavieb, v r. 2004.

Všetky nároky na pitnej vody sa aj výhľadovo predpokladá pokrývať prívodom vody zo skupinového vodovodu Šaľa.

Pre obec bolo vybratých 13 lokalít na možnú zástavbu, pre bytový fond, podnikateľské aktivity  alebo priemyselný park.

- lokalita 01, 23 rodinných domov - 81 obyvateľov

- lokalita 02, 20 rodinných domov - 70 obyvateľov

- lokalita 05, viacpodlažné bývanie – 72 B.J. 252 obyvateľov

- lokalita 06, rozvoj podnikateľských aktivít - 15 pracovných miest

- lokalita 07, nájomné byty – 30 B.J. 105 obyvateľov

- lokalita 08, rozvoj podnikateľských aktivít - 15 pracovných miest

- lokalita 09, bývanie – 35 RD 122 obyvateľov

- lokalita 11, bývanie – 39 RD = 137 obyvateľov

- lokalita 12, navrhované plochy výroby – 30 pracovných miest

- lokalita 13, navrhované plochy výroby – 50 pracovných miest

Výpočet potreby vody

Potreba vody je vypočítaná podľa vyhlášky. č. 684/2006 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, zo dňa 14.11.2006, Celková potreba vody stavby, objekty a činnosti bytového fondu, občianskej vybavenosti, technickej vybavenosti, živočíšnej výroby v poľnohospodárstve a v priemysle.

Základné údaje:

- bytový fond  ..........................................................	q =135 l/ os * deň

- občianska vybavenosť ..........................................  q =  25 l/ os * deň

- administratíva, obchody, sklady, zamestnanci

každého druhu         ..............................................	q = 60 l/zamestnanec * deň

- prevádzky .............................................................. q = 120 l/zamestnanec * deň

Počet  obyvateľov, zamestnancov............................	n

Súčiniteľ dennej nerovnomernosti............................	kd= 1,6

Súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti.......................  kh= 1,8

Potreba vody :

Priem. den. potreba vody:	Qp = q * n    l/deň

Max. den. potreba vody :	Qm = Qp * kd l/deň

Max. hod. potreba vody : 	Qh = Qm * kh / 24*3 600   l/s

Ročná potreba vody :      	Qroč= Qp * 365/1000  (Qroč= Qp * 255/1000)   m3/rok

|  | Počet obyv. | Qp (l/deň) | Qm (l/deň) | Qh (l/s) | Qroč m3/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jest. vodovod | 1 574 | 251 840 | 402 944 | 8,390 | 91 920 |
| Lokalita 01 | 81 | 12 960 | 20 736 | 0,432 | 4 730 |
| Lokalita 02 | 70 | 11 200 | 17 920 | 0,373 | 4 088 |
| Lokalita 05 | 252 | 40 320 | 64 512 | 1,344 | 14 720 |
| Lokalita 06 | 15 | 900 | 1 440 | 0,200 | 230 |
| Lokalita 07 | 105 | 16 800 | 26 880 | 0,560 | 6 130 |
| Lokalita 08 | 15 | 900 | 1 440 | 0,200 | 230 |
| Lokalita 09 | 122 | 19 520 | 31 232 | 0,651 | 7 125 |
| Lokalita 11 | 137 | 21 920 | 35 072 | 0,731 | 8 000 |
| Lokalita 12 | 30 | 3 600 | 5 760 | 0,800 | 920 |
| Lokalita 13 | 50 | 6 000 | 9 600 | 1,333 | 1 530 |

Dĺžka, materiál, profil vodovodnej siete v obci.

| Profil DN mm | Jest. potrubie | Navrh. potrubie vyprojektovan | Navrh. potrubie rozšírenie | Dĺžka celkom m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150, 100 LT | 5 401 | - | - | 5 401 |
| 150,100 PVC | 4 655 | 1530 | 5 355 | 11 540 |
| CELKOM | 10 056 | 1530 | 5 355 | 16 941 |

Poľnohospodárstvo

Roľnícke družstvo je zásobované z obecného vodovodu.

Priemysel

V katastri obci sa nenachádzajú žiadne priemyselné podniky, sú navrhnuté 2 lokality

- výrobno prevádzkový areál

- sklad stavebného materiálu

Diaľkovod – skupinový vodovod - oceľ DN 700,Jelka – Galanta – Nitra a  uzáverová šachta  sú v správe Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra.

Zdroje pitnej vody

Všetky pôvodné podzemné zdroje vody využívané na idividuálne zásobovanie obyvateľov pitnou vodou sú kvôli zhoršujúcej sa kvalite vody nevhodné. Väčšinou vykazujú zvýšený obsah Fe, Mn, NH4+.

V obci sa nachádza  artézka studňa, ktorá je hlboká 234 m, s výdatnosťou q=0,5 l/s, ktorá sa pravidelne kontroluje.

# Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

Súčasný stav

V súčasnosti sa v obci realizuje kanalizačná sieť, ktorá je pred ukončením.

Vybudovaním splaškovej kanalizácie obce je zabezpečené odvedenie splaškových odpadových vôd a ich čistenie na ČOV Šaľa. Vybudovaním splaškovej kanalizácie bude odstavením žúmp a septikov zabezpečená ochrana povrchových a podzemných vôd. Stavba  splaškovej kanalizácie je v súčasnosti realizovaná.

Územie obce je mierne členité až rovinaté , pričom klesá vodnému toku, ako i k bývalému ramenu   rieky Váh . Konfigurácia terénu si vyžaduje kanalizačnú sieť gravitačnú, tlakovú, malé prečerpávacie stanice (MČS)a stredné čerpacie stanice (SČS).

Meranie množstiev odpadových vôd z obce Kráľová nad Váhom  je zabezpečené za ČS-11, v rámci Výtlakového potrubia Kráľová nad Váhom – Šaľa.

Malé čerpacie stanice MČS

Sú osadené pri jednotlivých rodinných domoch. Do čerpacej šachty je voda privedená potrubím s gravitačným prítokom a je prečerpávaná do systému tlakovej kanalizácie so zaústením do najbližšej kanalizačnej šachty gravitačnej stokovej siete.

Šachty sú nepriepustné, o priemere d= 1000 mm, s hĺbkou do 2,0 m.

Stredné čerpacie stanice SČS

Sú umiestnené na obecnom pozemku, do ktorých sú zaústené splaškové vody privedené gravitačnou a tlakovou kanalizáciou. Splaškové vody sú ponornými čerpadlami a potrubím dopravované do kanalizačnej siete mesta Šali.

Kanalizačné stoky a objekty:

| Kanalizačný zberač | Dĺžka (m) | ČS ks |
| --- | --- | --- |
|  | PVC 300 | Výtlačné potrubie z PE DN | Spolu |  |
|  |  | 32 | 40 | 50 | 63 | 90 | 110 | 150 |  |  |
| Privádzač Kráľova n/V Šaľa | - |  | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 | ČS-11 |
| gravitačné | 4965 |  | - | - | - | - | - |  | 4965 | - |
| Tlak.kan. MČS | - |  | 1972 | 1455 | - | - | - |  | 3427 | 160 |
| Tlak.kan. SČS | - |  | 730 | 500 | 135 | 305 | 716 | 590 | 2976 | 10 |
| Prípojky z RD |  | 1600 |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |
| CELKOM Gravitačne Tlakové | 4965 | 1600 | 2702 | 1955 | 135 | 305 | 716 | 1790 | 4965 9203 |  |

Projektovú dokumentáciu na stavbu Kanalizácia - Kráľová nad Váhom vypracoval v r. 2002 SUPRAMS Levica, realizovala fy OMS – SLOVENSKO s.r.o. Levice

Rozšírenie kanalizácie v navrhovaných lokalizách 1-13

| Lokalita | Grav. kanal. | Tlak. kanal. | ČS |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 145 | 150 | 1 |
| 02 | 700 | - | - |
| 05 | 320 | 225 | 1 |
| 06 | 165 | - | 1 |
| 07 | 55 | - | - |
| 08 | 180 | - | - |
| 09 | 330 | 165 | 1 |
| 11 | 500 | - | - |
| 12,13 | 315 | 1 650 | 1 |
| spolu | 3 710 | 2 190 | 5 |

# Zásobovanie úžitkovou vodou z povrchových zdrojov

Potreba úžitkovej vody pre poľnohospodárstvo - závlahy

V okrese je vybudovaných 15 248 ha závlah. Odber závlahovej vody na uvedenú plochu v jednotlivých rokoch kolíše, nakoľko ide o doplnkovú závlahu, t.j. odber vody je závislý od zrážok. V priemernom roku sa odoberá cca 10 673,6 tis.m3 vody, čo predstavuje priemerný odber 700,0 m3.ha-1. Pri plnom využívaní závlahových sústav potreba vody v suchom roku by predstavovala 27 446,4 tis.m3. Na základe prehodnotenia normy a skutočných odberov pre smerodajne suchý rok sa predpokladá dávka v množstve 1 800 m3.ha-1.

Odber vody z Vodného diela Kráľová na pravú stranu Váhu do Kráľovského kanála na závlahy Šaľa – Kolárovo, Závlahový kanál “A“, ktorý je lichobežníkového tvaru, dno a svahy sú vybetónované.

Na spomínanom kanále je vybudované:

- v km 0,000 odberný objekt (pri Váhu)

- v km 0,358, ČS 11, Q=273 l/s, zavlažovaná plocha 607 ha

- v km 2,995, ČS 13 (mimo katastra obce), Q=378 l/s, zavlažovaná plocha 772 ha

- závlahová sieť DN 400-150

Návrhový stav

V najbližšej dobe sa nechystá rozšírenie závlah.

# Minerálne vody, geotermálne a banské vody

V katastri obce sa spomínané vody nevyskytujú.

A2.12.3. Zásobovanie elektrickou energiou

Obec  je  zásobovaná  elektrickou  jednotkou  z jednej  linky  č. 418.  Z tohto  vedenia  je  štyrmi  prípojkami  napojených  päť  trafostaníc.

Číslo TS	Typ	Výkon TS (kVA)	Majiteľ

TS 0823 - 001	PTS	400	ZSE

TS 0823 - 002	4  stĺpová	250	ZSE

TS 0823 - 003	2  stĺpová	250	ZSE

TS 0823 - 010	2,5  stĺpová	160	nie  ZSE

TS 0823 - 011	kiosk	250	ZSE

Z uvedených  trafostaníc  je  zásobovaný  bytovo - komunálny  odber okrem  trafostanice 010,  ktorá  slúži  pre  priemysel.

V obci  je  trvale  obývaných  547 bytov.  Tieto  nemajú  jednotný  stupeň  elektrifikácie  a sú  rozdiely  v stupňoch  odberov  elektrickej  energie.  Elektrická  energia  je  v domácnostiach  využívaná  na  umelé  osvetlenie,  pranie,  varenie  a  ohrev  vody.  Vykurovanie  je  minimálne  využívané,  pretože  obec  je  plynofikovaná.

Priemysel  je  zastúpený  firmou  DEMOX  s vlastnou  trafostanicou  s výkonom  160 kVA.

Poľnohospodárske  družstvo  je  napojené  z  NN  rozvodu  z obce.

Výkonovo  v súčasnosti  je  elektrický  odber  pokrytý  a nie  sú  problémy  s dodávkou  elektrickej  energie.  Zvýšenie  spoľahlivosti  a zníženie  úbytkov  napätia  by  sa  dosiahlo  rekonštrukciou  starších  trafostaníc  a  kompletnou  rekonštrukciou  NN  rozvodov  a prípojok.

Návrh  rozvoja  obce  z hľadiska  zásobovania  elektrickou  energiou.

V návrhu  územného  plánu  je  uvažované  s výstavbou  rodinných  domov (celkove  147) a  bytov  (36 b.j.)  a sú  vyčlenené  plochy  pre  podnikateľské  aktivity.  V návrhu  nie  je  uvažované  s občianskou  vybavenosťou.

Rast  spotreby  elektrickej  energie  pre  nové  byty  bude  predstavovať  iba  potreby  pre  umelé  osvetlenie,  čiastočne  varenie  a domáce  spotrebiče (práčky,  televízory, vysávače),  pretože  sa  predpokladá  vykurovanie  a  príprava  teplej  vody  plynovými  spotrebičmi. Pre  nové  byty  (v lokalite  01, 07) a priľahlé  podnikateľské  plochy  (lokalita 04, 08) sa  uvažuje  s výstavbou  novej  trafostanice.  Všetky  ostané  existujúce  trafostanice  bude  nutné  rekonštruovať  a napojiť  rekonštruovanými  VN  prípojkami (zmeny  vzdušných  vedení  na  káblové  zemné).

Pre  plochy  výroby  (lokalita  12  a 13)  sa  uvažuje  s novými  trafostanicami  a ich napojením  novými  VN  prípojkami.

Vzhľadom  k dnešnému  rozmiestneniu  trafostaníc  a  vzdušných  22 kV  prípojok  je  potrebné :

- rekonštrukcia  trafostanice  TS 001 - jej  zmena  na  kioskovú,  ktorá  by  sa  umiestnila  na  vhodnejšom  mieste  a  zmena  jej  vzdušnej  22 kV prípojky  na  káblovú  uloženú  v zemi,  upraviť  NN  rozvod  do  novoumiestnenej  TS

- rekonštrukcia  trafostanice  TS 002 - jej  zmena  na  kioskovú,  zvýšenie  výkonu  transformátora  na  400 kVA (630 kVA)  a zmena  jej  vzdušnej  22 kV prípojky  na  káblovú  uloženú  v zemi

- rekonštrukcia  trafostanice  TS 003 - jej  zmena  na  kioskovú,  zvýšenie  výkonu  transformátora  na  400 kVA (630 kVA)  a zmena  jej  vzdušnej  22 kV prípojky  na  káblovú  uloženú  v zemi

- rekonštrukcia  trafostanice  TS 011 - zvýšenie  výkonu  transformátora  na  630

- vybudovanie  novej  trafostanice  TS 013  pre  potreby  lokality  07  a lokality  08.  Táto  trafostanica  by  sa  napojila  na  novú  káblovú  VN  prípojku  pre  TS 002.  Výkon  transformátoru  zvoliť  podľa  známych  potrieb (rodinné  domy  cca  200 kVA)  a potreby  lokality 08 (jej  požadovaný  príkon  v súčasnosti  nie  je  známy)

- rekonštruovať  NN  vzdušné  rozvody  s prípadným  zväčšením  prierezov  vodičov (zvyšovanie  odberu  v existujúcich  odberných  miestach)

Dĺžka  demontovaných  vzdušných  22 kV  vedení :  k TS 001 - cca  100 - 500m (podľa nového  umiestnenia  TS),  k TS 002 cca 1200m,  k TS 003 cca  200 - 300m.

Dĺžka  nových  káblových  22 kV  vedení  uložených  v zemi : k TS 001 - cca  100 m,  k TS 002  cca  1200m,  k TS 003 cca  300m,  k TS 012 cca 2 x 250m, k TS 013  cca  2 x 300m.

Týmto  návrhom  by  sa  zdemontovali  všetky  vzdušné  22 kV  vedenia  vrátane stožiarových  trafostaníc  v zastavanom  území  obce.

Popis  riešenia  jednotlivých  lokalít :

Lokalita  01 - bývanie

Uvažovaná  výstavba  20 rodinných  domov

Predpokladaný  požadovaný  príkon :  180 kW

Príkon  sa  zabezpečí  z novej  kioskovej  trafostanice  TS 012,  ktorá  sa  napojí  zemným  káblom  z TS 011.

Lokalita  02 - bývanie

Uvažovaná  výstavba  23 rodinných  domov

Predpokladaný  požadovaný  príkon :  160 kW

Príkon  sa  zabezpečí  zo  zrekonštruovanej  trafostanice  TS 003.  Táto  stožiarová  stanica  sa  nahradí  novou  kioskovou  trafostanicou  s  výkonom  transformátoru 400 kVA (630 kVA).  Trafostanica  sa  napojí  novou  káblovou  22 kV  prípojkou,  ktorá  nahradí  existujúcu  vzdušnú  prípojku.

Lokalita  03 - rozvoj  podnikateľských  aktivít

Na  ploche  sa  už  nachádza  predajňa  stavebnín

Objekt  je  zapojený  na  existujúci  NN  rozvod.

Lokalita  04 - plocha  priemyselného  parku

Využitie  nie  je  známe - preto  nie  je  možné  určiť  potrebu  elektrického  príkonu.

Príkon  sa  zabezpečí  buď  z existujúceho  NN  rozvodu  alebo  novým  NN  vývodom  z TS 011  .

Lokalita  05 - viacpodlažné  bývanie

Uvažovaná  výstavba  36 bytových  jednotiek

Predpokladaný  požadovaný  príkon :  200 kW

Príkon  sa  zabezpečí  zo  zrekonštruovanej  kioskovej  trafostanice  TS 011.

Lokalita  06 - rozvoj  podnikateľských  aktivít

Využitie  nie  je  známe - preto  nie  je  možné  určiť  potrebu  elektrického  príkonu.

Príkon  sa  zabezpečí  zo  zrekonštruovanej  kioskovej  trafostanice  TS 011.

Lokalita  07 - nájomné  byty  a verejná  zeleň

Uvažovaná  výstavba  30 rodinných  domov

Predpokladaný  požadovaný  príkon :  240 kW

Príkon  sa  zabezpečí  z  novej  kioskovej  trafostanice  TS 013.

Lokalita  08 - rozvoj  podnikateľských  aktivít

Využitie  nie  je v súčasnosti  známe.

Predpokladaný  požadovaný  príkon :  nedá  sa  určiť

Príkon  sa  zabezpečí  z  novej  kioskovej  trafostanice  TS 013.

Lokalita  09 - bývanie (IBV)

Uvažovaná  výstavba  35 rodinných  domov

Predpokladaný  požadovaný  príkon :  300 kW

Príkon  sa  zabezpečí  zo  zrekonštruovanej  kioskovej  trafostanice  TS 002.  Táto  stožiarová  stanica  sa  nahradí  novou  kioskovou  trafostanicou  s  výkonom  transformátoru 400 kVA (630 kVA).  Trafostanica  sa  napojí  novou  káblovou  22 kV  prípojkou,  ktorá  nahradí  existujúcu  vzdušnú  prípojku.

Lokalita  10 - plocha  pracovných  aktivít

Využitie  nie  je  známe - preto  nie  je  možné  určiť  potrebu  elektrického  príkonu.

Príkon  sa  zabezpečí  zo  zrekonštruovanej  kioskovej  trafostanice  TS 002.

Lokalita  11 - bývanie (IBV)

Uvažovaná  výstavba  39 rodinných  domov

Predpokladaný  požadovaný  príkon :  330 kW

Príkon  sa  zabezpečí  zo  zrekonštruovanej  kioskovej  trafostanice  TS 003.

Lokalita  12 - navrhované  plochy  výroby

Predpokladá  sa  priemyselná  výroba

Predpokladaný  požadovaný  príkon :  2000 kW

Príkon  sa  zabezpečí  novými  trafostanicami  a novou  VN  prípojkou.  Bod  napojenia  určí  ZSE  pri  konkrétnej  požiadavke.

Lokalita  13 - navrhované  plochy  výroby

Predpokladá  sa  priemyselná  výroba

Predpokladaný  požadovaný  príkon :  1000 kW

Príkon  sa  zabezpečí  novými  trafostanicami  a novou  VN  prípojkou.  Bod  napojenia  určí  ZSE  pri  konkrétnej  požiadavke.

Ochranné pásmo elektrických vedení a transformátorových  staníc treba dodržať v zmysle zákona o energetike č.656/2004. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenia jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného  vodiča . Táto vzdialenosť je :

-  10 m  pri napätí 22 kV  a  u  stožiarovej TS.

-  15 m  pri napätí 110 kV

-  1 m pri  zemnom  káblovom  vedení do 110 kV

Ochranné pásmo transformátorových  staníc je vymedzené zvislými rovinami po  okrajoch

staníc.  Táto  vzdialenosť  je :

-  10 m  od  stožiarovej TS

A2.12.4.  Telekomunikačné zariadenia

V rámci ÚP obce  Kráľova  nad  Váhom (počet bytov : 547, počet obyvateľov 1531) je spracovaný prieskum telekomunikačných zariadení na úrovni miestnej telefónnej siete (MTS) a DK a súpis ochranných pásiem.

Telefonizácia obce je zabezpečená napojením  na  automatickú  telefónnu  ústredňu v  Šali. Počet HTS je 246. Hustota HTS na 100 obyvateľov je 16%, na 100 bytov je 44,9%.

Miestna telefónna sieť v obci je urobená samonosnými káblami na drevených stĺpoch  s účastníckymi rozvádzačmi  a  ďalej zemnými káblami  do  sieťového  rozvodu  cez  sieťový  rozvádzač  pri  obecnom  úrade.  Pre ďalší  rozvoj  miestnej  siete  a hlavne  jej  skvalitnenia (zvyšovanie  rýchlosti  internetu)   je  potrebné,  aby  sa  miestna  sieť  zrekonštruovala a káble  sa  uložili  do  zeme.  Po  vyčerpaní  kapacity  existujúceho  napojenia  by  sa  mala  v obci  zriadiť  samostatná  ústredňa,  ktorá  by  sa  napojila  na  optický  kábel.

V obci sa nachádzajú dva verejné telefónne automaty  na  jednom  mieste.

Cez katastrálne územie obce prechádzajú diaľkové telefónne káble T - Comu  a Vodných  elektrární  Trenčín.

Káble  T - Comu - cez  obec  prechádzajú  metalické,  popri  hlavnej  ceste Šaľa - Galanta optický kábel.

Telefónne  káble  Vodných  elektrární  Trenčín  Do  elektrárne  prichádza  metalický  a optický  kábel,  z elektrárne  pokračuje  optický  kábel.

Na Obecnom úrade (OÚ) je zriadená stanica miestneho rozhlasu. Rozvod MR je urobený vzdušnými vodičmi.

Na území obce sa nenachádzajú zosilovacie stanice  mobilných  operátorov.

V zmysle zákona č. 610 / 2003 podľa § 67 o elektronických komunikáciách sú vedenia  telekomunikačných sietí chránené ochranným pásmom.  Ochranné pásmo  je široké 1 m od osi jeho trasy. Hĺbka a výška OP je 2 m od úrovne zeme pri podzemných vedeniach a v okruhu 2 m pri nadzemných vedeniach.

V ochrannom pásme nemožno :

-  umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť telekomunikačné zariadenie

-  vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku telekomunikačných zariadení, alebo poskytovanie verejných telekomunikačných služieb.

Návrh  územného  plánu  neuvažuje  s výstavbou  v blízkosti  existujúcich  podzemných  diaľkových  vedení.

Nové  riešené  lokality  sa  napoja  zemnými  káblami  zo  sieťového  rozvádzača  pri  obecnom  úrade.

A2.12.5. Zásobovanie plynom

Širšie vzťahy

Zdrojom plynu je jestvujúca VTL regulačná stanica plynu.

Z regulačnej stanice je vyvedené STL potrubie, Aktoré je privedené do riešeného územia.

Plynové médium je zemný plyn, naftový o prevádzkovom tlaku do 400 kPa.

Východisková situácia

Králová nad Váhom je na 99 % plynofikovaná. Plyn je využívaný pre potrebu vykurovania, varenia a prípravu TUV pre rodinné domy a menšie prevádzky a služby miestneho významu. Dominantným odberateľom zemného plynu sú plynofikované rodinné domy.

Trasa STL plynovodov je zrejmá z grafickej časti.

Potrubie je uložené v prevažnej miere v rastlom teréne, časť trás je pod miestnymi komunikáciami. Pre rodinné domy a ostatné objekty sú zrealizované STL plynovodné prípojky. Každé odberné miesto má vlastný STL domový regulátor. Pre meranie množstva plynu má každé odberné miesto v oplotení, v skrinke, umiestnený plynomer. V skrinkách sú umiestnené aj regulátory.

Materiál plynovodov : potrubie z PE.

Odberatelia plynu

Domácnosti

Počet plynofikovaných rodinných domov je 490.

Maloobchod a služby

V obci pôsobia štyri predajne potravín, jedna predajňa priemyselného tovaru a elektroniky, kvetinárstvo, tri reštaurácie. Ďalej tu pôsobia autoelektrikári, tesári, nákladná doprava, výkup psov, opravár spotrebnej elektroniky, opravári chladiacich zariadení, klampiarstvo, servis hasiacich prístrojov.

Školské a výchovné zariadenia

• základná škola s vyučovacím jazykom maďarským prvý stupeň

• prvý stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským

• materská škola s výchovným jazykom slovenským a maďarským. Jej súčasťou je aj kuchyňa, ktorá zároveň pripravuje obedy aj pre obe základné školy.

Verejné stravovanie

• tri reštaurácie poskytujúce služby pohostinstva s celkovou kapacitou cca 190 miest,

• školská jedáleň pri ZŠ a MŠ poskytuje stravu pre žiakov s kapacitou do 40 obedov, pričom      v účasnosti poskytuje obedy pre 70 stravníkov.

Kultúrne zariadenia

• kultúrny dom

• obecná knižnica

Športové a rekreačné zariadenia

• miestnosť pre pohyb

- športový areál – štadión s futbalovým ihriskom

Maloobchodná sieť

• predajňa potravín Jednota COOP,

• predajňa potravín Bala s. r. o. – Potraviny BEBA,

• predajňa potravín Nezirová,

• predajňa potravín Pozsonyiová,

• predajňa priemyselného tovaru a elektroniky DAV,

• reštauračné zariadenie – majiteľ Patrik Polák,

• reštauračné zariadenie Tropikana,

• reštauračné zariadenie Pod orechom.

Služby

• kvetinárstvo Verbena

• autoelektrikár Kubičko,

• autoelektrikár Tipo-Car Elektro,

• tesárske práce ÁCS,

• nákladná doprava Jupotrnas,

• nákladná doprava Birkus,

• výkup psov Morovičová,

• oprava spotrebnej elektroniky Vincze,

• oprava chladiarenských zariadení Takáč,

• klampiarstvo HAKL,

• servis hasiacich prístrojov Vincze,

- služby obce:

•  poštový úrad a Poštová banka,

• digitálna telefónna ústredňa,

Administratíva a samospráva obce

• obecný úrad je umiestnený v centrálnej časti obce,

Spotreba  plynu

Počet plynofikovaných rodinných domov je 490.

Maximálna hodinová spotreba plynu pre rodinné domy je 1.372 m3/hod.

Ročná spotreba plynu pre rodinné domy je 1,715.000 m3/rok.

Ročnú a hodinovú spotrebu plynu pre menšie prevádzky a služby neuvádzame.

Návrh zásobovania plynom

V obytnej zóne Králová nad Váhom navrhujem zrealizovať viac nových vetiev STL distribučných plynovodov. Tieto sa napoja na už jestvujúce STL plynovody, resp. na VTL plynovod.

Lokalita 1 – nie je potrebné realizovať nové plynovody. Jestvujúce plynovody budú slúžiť pre potrebu bývania ( 23RD/81 obyvateľov ).

Lokalita 2 – zrealizujú sa nové vetvy, napojené v jednom bode na jestvujúci plynovod. Nové potrubia budú slúžiť pre potrebu navrhovaných rodinných domov ( 20 RD/70 obyvateľov ).

Lokalita 5 – zrealizuje sa jedna nová vetva, napojená v jednom bode na navrhovaný plynovod. Nové potrubie budú slúžiť pre potrebu bývania ( 72b.j./252 obyvateľov ).

Lokalita 6 – pre potrebu lokality navrhujem použiť nové potrubie, vedené do lokalít 3 a 4. Nové potrubie budú slúžiť pre potrebu podnikateľských aktivít ( 15 pracovných miest ).

Lokalita 7 – nie je potrebné realizovať nové plynovody. Jestvujúce plynovody budú slúžiť pre potrebu bývania ( 30 RD/105 obyvateľov ).

Lokalita 8 – zrealizujú sa dve nová vetvy, napojené v dvoch miestach na jestvujúci plynovod. Nové potrubie budú slúžiť pre potrebu podnikateľských aktivít ( 15 pracovných miest ).

Lokalita 9 – zrealizujú sa dve nové vetvy, napojená v dvoch bodoch na jestvujúci plynovod. Jedna vetva bude vedená cez lokalitu 10. Nové potrubie budú slúžiť pre potrebu bývania ( 35RD/122  obyvateľov ).

Lokalita 11 – zrealizuje sa jedna nová vetva, napojená v dvoch bodoch na jestvujúce plynovody. Nové potrubie budú slúžiť pre potrebu bývania ( 39RD/137obyvateľov ).

Lokalita 12 a 13 – navrhujem zrealizovať jednu VTL prípojku, napojenú na jestvujúci VTL plynovod. Na konci prípojky sa umiestni VTL regulačná stanica. Z nej povedú STL vetvy do lokalít 12 a 13. Nové potrubia budú slúžiť pre potrebu výroby ( lokalita 12- 30 pracovných miest, lokalita 13- 50 pracovných miest ).

Zemný plyn bude základným médiom vzniku tepelnej energie. Vykurovanie nízko-podlažnej zástavby (rodinné domy a občianska vybavenosť) je navrhované formou individuálneho vykurovania z drobných kotolní pre každý byt – objekt - prevádzku. Okrem potreby plynu pre vykurovanie je do bilancie zaťaženia plynovodov zahrnutá potreba plynu na varenie a ohrev vody pre byty, resp. technologická potreba v objektoch vybavenosti.

Nové distribučné plynovody sa napoja na jestvujúcu sieť STL plynovodov..

Pre jednotlivé odberné miesta sú zrealizujú STL prípojky. Súčasťou každej prípojky bude aj STL domový regulátor a plynomer potrebnej veľkosti.

Potrubie sa uloží v prevažnej miere v rastlom teréne, časť trás bude pod miestnymi komunikáciami.

Materiál plynovodov a prípojok : potrubie z PE.

Nárast spotreby plynu :

Lokalita 1 ...................... Qhmax = 57,5 m3/hod

Qrok = 80.500 m3/rok

Lokalita 2 ...................... Qhmax = 56,0 m3/hod

Qrok = 70.000 m3/rok

Lokalita 5 ...................... Qhmax = 172,8 m3/hod

Qrok = 216.000 m3/rok

Lokalita 6 ...................... neuvádzam

Lokalita 7 ...................... Qhmax = 84,0 m3/hod

Qrok = 105.000 m3/rok

Lokalita 8 ...................... neuvádzam

Lokalita 9 ...................... Qhmax = 63,0 m3/hod

Qrok = 122.500 m3/rok

Lokalita 11 ..................... Qhmax = 109,2 m3/hod

Qrok = 136.500 m3/rok

Lokalita 12 ..................... neuvádzam

Lokalita 13 ..................... neuvádzam

Spotreba plynu spolu :

- maximálna hodinová spotreba plynu je 542,5 m3/hod

- ročná spotreba plynu je 730.500 m3/rok

Ochranné a bezpečnostné pásma

###### Ochranné  pásma

Plynovod do DN 200 mm –   4 m od osi na každú stranu

Plynovod do DN 500 mm –   8 m od osi na každú stranu

VTL regulačná stanica – 8 m od okraja RS zo všetkých strán

###### Bezpečnostné  pásma

Plynovod s tlakom do 0,4 MPa – 10 m od osi na každú stranu

Plynovod s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a do DN 350 – 20 m od osi na každú stranu

Plynovod s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a nad DN 350 – 50 m od osi na každú stranu

Plynovod s tlakom nad 4 MPa a do DN 150 – 50 m od osi na každú stranu

Plynovod s tlakom nad 4 MPa a do DN 300 – 100 m od osi na každú stranu

VTL regulačná stanica – 50 m od okraja RS zo všetkých strán

A2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

Z kapitoly A2.11. Návrh ochrany prírody a krajiny vyberáme podstatnú časť aj pre koncepciu starostlivosti o životné prostredie. Týka sa opatrení, ktoré je nutné v návrhovom období ÚPN-O realizovať v jednotlivých prvkoch lokálneho územného systému ekologickej stability.

Opatrenia na predchádzanie erózie pôdy

Plocha riešeného územia je mierne až stredne náchylná na eróziu veternú. Na poľnohospodárskom pôdnom fonde by zníženie obsahu humusu mohlo nebezpečie erózie podstatne zvýšiť. Obsah humusu v pôde by sa mal teda udržovať prinajmenšom na súčasnej úrovni. Na predchádzanie pôdnej veternej erózii je potrebné:

- prehodnotiť osevné plány a podľa možnosti nahradzovať silážne plodiny plodinami poskytujúcimi po rozklade svojich zvyškov tmavý humus,

- prehodnotiť spôsob výživy hospodárskych zvierat z hľadiska dostatku sena a kŕmnej repy v ich kŕmnej dávke a teda aj podielu trvalých trávnych porastov viacročných krmovín a plodín vyžadujúcich hnojenie maštaľným hnojom na poľnohospodárskom pôdnom fonde,

- maštaľný chov prežúvavcov nahrádzať podľa možnosti chovom pastevným,

- vhodné kategórie hospodárskych zvierat pásť organizovanou pastvou a na zavlažovaných pasienkoch. Tento spôsob pastvy umožňuje regeneráciu mačiny pastevného porastu, jeho zahusťovanie a minimalizuje nebezpečie devastácie pastevného porastu v čase prísuškov. Obe opatrenia umožnia nahradiť určitý podiel pôdy ekologicky stabilnejšími trvalými trávnymi porastami alebo viacročnými krmovinami,

- udržať minimálne zaťaženie ornej pôdy prežúvavcami kvôli návratu organickej hmoty do pôdy,

- zabezpečiť hnojenie oraných alebo rýľovaných pozemkov maštaľným hnojom alebo kompostom,

- prehodnotiť výmeru trvalých porastov a ich rozmiestnenie v extraviláne vzhľadom na trvalo udržateľný a zdravý spôsob výživy obyvateľov obce a ich prípadnú výsadbu umiestňovať na pozemky v bezprostrednom okolí intravilánu,

- prehodnotiť veľkosť parciel ornej pôdy a ich orientáciu vzhľadom na smer prevládajúcich vetrov,

- na hraniciach parciel nahusto vysadiť alebo podsadiť mozaikovitým spôsobom ako vetrolamy porasty pôvodných druhov drevín s dôrazom na vyplnenie priestoru všetkých poschodí.

Na lesnom pôdnom fonde je potrebné dodržiavať platný lesný zákon a vyvarovať sa ťažby veľkoplošnými holorubmi.

Opatrenia proti šíreniu inváznych a kalamitných druhov organizmov

- Nenechávať podľa možnosti pôdu ležať ladom ani na PPF a ani v intraviláne.

- Pozemky neobrábané aspoň 2x za vegetačnú sezónu skosiť pred vysemenením inváznych druhov bylín.

- Naletené druhy inváznych rastlín ničiť mechanicky i chemicky.

- Pri kalamitnom výskyte škodcov používať technológie ich eliminácie šetriace životné prostredie.

Opatrenia proti znečisťovaniu vody

- Zabezpečiť vodotesnosť kanalizácie a žúmp.

- Racionalizovať používanie agrochemikálií na poľnohospodárskom pôdnom fonde.

- Rešpektovať ochranné pásma vodných tokov (pobrežné pozemky neorať po brehovú čiaru vodných tokov alebo po vonkajšiu pätu ochrannej hrádze a  nepoužívať v ochranných pásmach vodných tokov chemikálie).

- Na čerpanie rastlinných živín zo znečistených spodných vôd využívať hlbokokoreniace rastliny – lucernu siatu a všetky druhy drevín zvýšením ich plošného zastúpenia v kultúrnej krajine riešeného územia na únosnú mieru.

Opatrenia proti znečisťovaniu vzduchu

- Orientovať umiestňovanie nových zdrojov znečisťovania vzduchu tak, aby sa tieto nenachádzali na náveternej strane sídla.

- Medzi jestvujúce zdroje znečistenia a obytné zóny umiestniť dostatočne široké enklávy vysokej zelene s posilnenou hygienickou funkciou (uprednostňovať dreviny s hustými korunami a chlpatými listami, druhy do výsadieb umiestňovať mozaikovito, výsadbou vhodných druhov drevín vyplniť priestor všetkých poschodí porastov). Týka sa to aj priestoru medzi štátnou cestou a západným okrajom intravilánu.

Opatrenia na zabezpečenie dostatku vody v krajine

Pre prípad dlhotrvajúcich období sucha v záujme existenčného zabezpečenia miestnych podnikateľov na pôde:

- Dobudovať veľkoplošné závlahy a zabezpečiť ich bezporuchovú funkciu.

Opatrenia v poľnohospodárskej krajine.

- V súlade s potrebami ochrany PPF pred veternou eróziou a potrebami ÚSES a v súlade s projektom pozemkových úprav postupne rekonštruovať jestvujúce a zakladať nové líniové a iné výsadby drevín na hraniciach parciel. Tieto pásy drevín menežovať k vysokej druhovej a štrukturálnej variabilite.

- Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu  zaburinených plôch.

- Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu divokých skládok odpadov a proti vzniku nových skládok (napríklad osadením rámp na vjazdy na poľné cesty z ciest štátnych, angažovaním poľnej vodnej, rybárskej lesnej a poľovnej stráže v danej veci).

Opatrenia v lesnej krajine.

- Prísne prehodnotiť ekonomickú výhodnosť a ekologickú vhodnosť výsadby nepôvodných druhov lesných drevín na lesnom pôdnom fonde v rámci obnovy po ťažbe na plochách výnosových hospodárskych lesov, podľa možnosti tam zaradiť aj perspektívne druhy a odrody lesných drevín, vhodných na dané stanovište (topoľ biely, topoľ čierny, vŕba biela, dub letný, brest väzový, jaseň úzkolistý, jaseň štíhly, dub zimný a pod.) a zabezpečiť tak druhovou rôznorodosťou porastov zvýšenie estetickej hodnoty krajiny.

- Zabezpečiť v porastoch aj rôznorodosť vekovú za rovnakým účelom.

Podotýkame, že v riešenom katastrálnom území navrhujeme zalesnenie územia pozdĺž rieky Váh a vodného diela Kráľová n/V, ako aj vôkol rybníka Morotva.

A2.14. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území,   chránených ložiskových území a dobývacích priestorov

V katastrálnom území Kráľová nad Váhom sa nenachádzajú prieskumné územia, chránené ložiskové územia, ani dobývacie priestory.

A2.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

Zvýšenú ochranu vyžaduje obecne zeleň, presnejšie sústava MUSES, biokoridorov a biocentier. Pozornosť je nutné venovať poľnohospodárskej pôde, aby sa zabránilo jej zvetrávaniu a erózii.

Chrániť treba obytnú zónu pred negatívnymi vplyvmi výroby.

A2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely

Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie

Súčasťou spracovania územnoplánovacej dokumentácie formou územného plánu je i vyhodnotenie  záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu ( ďalej PPF ) pre nové funkčné využitie územia podľa navrhovaných lokalít. Ich riešenie bolo schválené v zadaní, ktoré bolo vypracované pred vlastným spracovaním s konkrétnym grafickým výstupom.

Vyhodnotenie predpokladaného úseku PPF je spracovávané podľa metodického usmernenia pre územný plán obce a obsahuje textovú, tabuľkovú a grafickú časť. Grafická časť je spracovaná na mapovom podklade M  1: 5000 tak ako sú i ostatné hlavné výkresy územnoplánovacej dokumentácie.

Je potrebné uviesť, že zaväzujúcimi údajmi a podkladmi sú:

- hranica zastavaného územia k 1.1.1990

- hranice jednotlivých lokalít, v rámci ktorých bol záber PPF vyhodnocovaný

- údaje s katastra – KÚ Register C, z ktorého sú prevzaté základné informácie o dotknutých pozemkoch ( údaje poskytol Obecný úrad Kráľová nad Váhom)

- hranica bonitovaných pôdnoekologických jednotiek so sedemmiestnym kódom

- platná legislatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy

Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

Táto časť je spracovaná ako súčasť  ÚPN obce a slúži na vyhodnotrenie trvalého záberu  poľnohospodárskej pôdy pre účely vybudovania komunikácii, chodníkov a pridružených zelených pásov ,rodinných domov, a objektov občianskej vybavenosti a priemyslu. je spracopvaná v súlade so zákonom          č. 220/2004 Z.z.,o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých  zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.5.2004

Vzhľadom na skutočnosť, že dochádza k dynamickému rozvoju obce ako aj na skutočnosť že obec Kráľová nad Váhom naväzuje na okresné mesto Šaľa , je potrebné rešpektovať demografický výhľad a stanoviť plochy na rozvoj sídelného útvaru . Tieto plochy delíme na 2 druhy ,jednak sú to vnútorné priestorové rezervy a ďalej sú to plochy , ktoré budú získané v odôvodnených prípadoch z okolitých plôch, pričom sa budú uprednostňovať lokality menej vhodné na poľnohospodársku výrobu.

Lokalita č. 1

Výstavbou rodinných domov a prislúchajúcej infraštruktúry dôjde v lokalite č.1/Jozefov hon/  k záberu cca 1,8 ha poľnohospodárskej pôdy. Je tu plánovaná výstavba 25 rodinných domov , s prístup .komunikáciou.

Poľnohospodárska pôda je zaradená  do  2. skupiny BPEJ s kódom 0002002.Podľa toho môžeme hovoriť o veľmi teplom , suchom nížinnom, klimatickom regióne , fluvizemiach typických karbonátových , stredne ťažkých.

Skrývka ornice bude vykonávaná na plochách, ktoré budú zastavané a inak spevnené pre potreby užívania. Hrúbka skrývky je navrhovaná na  30cm.

S ornicou bude naložené tak, ako to bude spracované v „ Bilancii skrývky humusového horizontu “ktorú predložia fyzické osoby pri žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa § 17 zákona č.220/2004.

Odôvodnenie:

Ide o záber poľnohospodárskej pôdy z dôvodu výstavby IBV, cca 25 stavebných pozemkov. Predmetná lokalita sa nachádza v priamej náväznosti na už jestvujúcu bytovú zástavbu v rámci ZÚO, a súčasne sa nachádza medzi dvoma komunikáciami ktoré spájajú obec a okresné mesto. Na základe týchto skutočností dôjde k minimalizovaniu potrieb pre záber poľnohospodárskej pôdy pre komunikácie a inžinierske siete. Predmetná lokalita je situovaná tak, že je z nej veľmi krátka dochádzková vzdialenosť do  okresného  mesta.

Lokalita  č.2

Výstavbou rodinných domov a prislúchajúcej infraštruktúry dôjde v lokalite č.2/Pánsky diel/ k záberu cca 5,8 ha. Je tu plánovaná výstavba 25 rodinných domov , s prístup .komunikáciou.

Nakoľko sa  predmetná lokalita nachádza na nepoľnohospodárskej pôde, nie je potrebné postupovať v zmysle zákona č.220/2004 Z.z.

Lokalita č. 5

Výstavbou rodinných domov a prislúchajúcej infraštruktúry dôjde v lokalite č.5 k záberu cca 1,9 ha poľnohospodárskej pôdy. Je tu plánovaná výstavba viacpodlažného bývania , s prístup. komunikáciou. Časť pozemku o výmere 0,95 ha sa nachádza v rámci ZUO a je evidovaná ako zastavaná plocha p.č.825/29 a p.č.825/28.Zvyšná časť o výmere 0,95 ha je užívaná ako poľnohospodárska pôda – orná pôda- p.č.825/1.

Poľnohospodárska pôda je zaradená  do 3.skupiny BPEJ s kódom 0003003.Podľa toho môžme hovoriť o veľmi teplom, suchom nížinnom, klimatickom regióne, fluvizemiach typických karbonátových, ťažkých.

Skrývka ornice bude vykonávaná na plochách, ktoré budú zastavané a inak spevnené pre potreby užívania. Hrúbka skrývky je navrhovaná na 20.cm.

S ornicou bude naložené tak, ako to bude spracované v „ Bilancii skrývky ornice..“ , ktorá bude  predložená pri žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa § 17 zákona č.220/2004.Z.z.

Odôvodnenie:

Ide o záber poľnohospodárskej pôdy z dôvodu výstavby viac podlažných obytných budov.

Predmetná lokalita sa nachádza v priamej náväznosti na už jestvujúcu bytovú zástavbu v rámci ZÚO a je veľmi výhodná práve pre takýto druh výstavby o ktorú je v tejto dobe mimoriadny záujem vzhľadom na štátne príspevky .Navrhovaný pozemok je situovaný tak, že je z neho  krátka dochádzková vzdialenosť do okresného mesta a súčasne je možné využiť už jestvujúce inžinierske siete.

Lokalita č.6

V tejto lokalite dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy o výmere 1,5 ha pre potreby výstavby podnikateľských aktivít, priemyselného parku .

Jedná sa o p.č 825/1,824,823,822/200 orná  pôda, ktorá sú zaradené do 3. a 2.skupiny BPEJ s kódom 0003003 a 0002002,pričom je 20% / 3.skup/ a80%/2.skup./ Hrúbka skrývky ornice je navrhovaná na cca 20-30cm podľa BPEJ.

Podľa bonitného kódu môžeme hovoriť o veľmi teplom, suchom, nížinnom  klimatickom regióne,  fluvizemiach typicky karbonátových, ťažkých až stredne ťažkých.

S  poľnohospodárskou pôdou bude naložené tak, ako to bude uvedené   v “Bilancii skrývky humusového horizontu..“ a vypracovanej poľnohospodárskej časti v zmysle zákona č.220/2004 Z.z., ktoré budú predložené správnemu orgánu k žiadosti o odňatie poľnohospodárskej pôdy .

Odôvodnenie:

Ide o priestor, ktorý  je určený v rámci obce  pre zriadenie priemyselného parku. Z toho dôvodu je aj situovaný  v priamej náväznosti na lokality č.3 a 4 , ktoré sú navrhnuté na plánovaný priemyselný park. Výhodou sú aj jestvujúce komunikácie ako aj prístupnosť na  inžinierske siete, čo má vplyv na zníženú potrebu množstva odňatej poľnohospodárskej pôdy

Lokalita č. 7

Výstavbou nájomných  bytov a zriadenia verejnej zelene dôjde v lokalite č. 7 v rámci  ZUO k záberu cca 1,0 ha .Výstavbou dotknuté parcely nie sú evidované a ani užívané ako poľnohospodárska pôda, čo znamená, že    nie je potrebné postupovať v zmysle zákona o ochrane pp.

Lokalita č.8

Výstavbou priemyselnej zóny a prislúchajúcej infraštruktúry dôjde v lokalite č.8 k záberu cca 1,5 ha. Je tu plánovaná výstavba  podnikateľských aktivít , Časť pozemku o výmere cca 0,25 ha sa nachádza v rámci ZUO a je evidovaná ako zastavaná plocha p.č.288/2 a p.č288/3 a časť p.č. 301 je orná pôda .Zvyšná časť o výmere 1,20 ha je užívaná ako poľnohospodárska pôda – orná pôda- p.č. 302,309/3,309/4,310,311, nachádzajúca sa mimo hranicu ZÚO.

Poľnohospodárska pôda je zaradená  do 2.skupiny BPEJ s kódom 0002002.Podľa toho je môžeme hovoriť o veľmi teplom , suchom nížinnom, klimatickom regióne, fluvizemiach typických karbonátových, stredne ťažkých.

Skrývka ornice bude vykonávaná na plochách, ktoré budú zastavané a inak spevnené pre potreby užívania. Hrúbka skrývky je navrhovaná na 30cm.

S ornicou bude naložené tak, ako to bude spracované v „Bilancii skrývky ornice..“, ktorá bude  predložená pri žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa § 17 zákona č.220/2004.Z.z., spolu s vypracovanou poľnohospodárskou časťou.

Odôvodnenie:

Ide o záber poľnohospodárskej pôdy z dôvodu  budúcej realizácie podnikateľských aktivít.

Predmetná lokalita sa nachádza v juhozápadnej časti obce Kráľová nad Váhom na hlavnej komunikácii spájajúcej dve okresné mestá Galanta a Šaľa, v  priamej náväznosti na ZÚO a je veľmi výhodná práve pre takýto druh výstavby, o ktorú je v tejto dobe mimoriadny záujem vzhľadom na zvyšovanie zamestnanosti v tomto regióne .Navrhovaný pozemok je situovaný tak, že je z neho  krátka dochádzková vzdialenosť do okresného mesta a súčasne je možné využiť už jestvujúce inžinierske siete

Lokalita č. 9

Výstavbou rodinných domov a prislúchajúcej infraštruktúry dôjde v lokalite č.9 k záberu cca 3,9 ha poľnohospodárskej pôdy. Je tu plánovaná výstavba 35 rodinných domov , s prístup .komunikáciou.

Poľnohospodárska pôda je zaradená  do  2 .skupiny BPEJ s kódom 0002002.Podľa toho môžeme hovoriť o veľmi teplom , suchom nížinnom klimatickom regióne, fluvizemiach typických karbonátových, stredne ťažkých.

Skrývka ornice bude vykonávaná na plochách, ktoré budú zastavané a inak spevnené pre potreby užívania. Hrúbka skrývky je navrhovaná na  30cm.

S ornicou bude naložené tak, ako to bude spracované v „Bilancii skrývky humusového horizontu“, ktorú predložia fyzické osoby pri žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa § 17 zákona č.220/2004.

Odôvodnenie:

Ide o záber poľnohospodárskej pôdy z dôvodu výstavby IBV, cca 35 stavebných pozemkov. Predmetná lokalita sa nachádza v priamej náväznosti    na už jestvujúcu bytovú zástavbu v rámci ZÚO. Na základe tejto skutočnosti dôjde k minimalizovaniu potrieb pre záber poľnohospodárskej pôdy  pre komunikácie a inžinierske siete.

Vzhľadom na zvyšovanie zamestnanosti v danom katastrálnom území z dôvodu budovania priemyslu, má opodstatnenie aj zvyšovanie plôch pre IBV.

Lokalita č. 11

V tomto prípade sa jedná o lokalitu, ktorá sa nachádza celá v rámci ZÚO obce. Výstavbou rodinných domov a prislúchajúcej infraštruktúry dôjde v lokalite č.10,  k záberu cca 4,2 ha poľnohospodárskej pôdy. Predmetné parcely sú  evidované ako záhrady a orná pôda,  v užívaní fyzických osôb. Je tu plánovaná výstavba 40 rodinných domov , s prístupovou komunikáciou.

Poľnohospodárska pôda je zaradená  do  2 .skupiny BPEJ s kódom 0002002. Podľa toho môžme hovoriť o veľmi teplom, suchom nížinnom, klimatickom regióne, fluvizemiach typických karbonátových, stredne ťažkých.

Skrývka ornice bude vykonávaná na plochách, ktoré budú zastavané a inak spevnené pre potreby užívania. Hrúbka skrývky je navrhovaná na  30cm.

S ornicou bude naložené tak, ako to bude spracované v „Bilancii skrývky humusového horizontu“, ktorú predložia fyzické osoby pri žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa § 17 zákona č.220/2004.

Odôvodnenie:

Ide o záber poľnohospodárskej pôdy z dôvodu výstavby IBV, cca 40 stavebných pozemkov. Predmetná lokalita sa nachádza v priamej náväznosti na už jestvujúcu bytovú zástavbu, ktorá sa nachádza  v rámci ZÚO. Na základe týchto skutočností dôjde k minimalizovaniu potrieb pre záber poľnohospodárskej pôdy pre komunikácie a inžinierske siete. Plánovanou výstavbou IBV v rámci  tejto lokality dôjde k využitiu  časti zastavaného územia obce.

Lokalita č.12 a 13

V tejto lokalite dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy o výmere 8,0 ha pre potreby výstavby podnikateľských aktivít.

Jedná sa o p.č 2740 a p.č. 2878  evidované ako orná  pôda, ktoré sú zaradené do 1.skupiny BPEJ s kódom 0017005. Hrúbka skrývky ornice je navrhovaná na cca 25-35 cm. Podľa bonitného kódu môžeme hovoriť o veľmi teplom, suchom, nížinnom  klimatickom regióne, černozeme černicové, prevažne karbonátové,   stredne ťažké.

S  poľnohospodárskou pôdou bude naložené tak, ako to bude uvedené  v “Bilancii skrývky humusového horizontu..“ a vypracovanej poľnohospodárskej časti v zmysle zákona č.220/2004 Z.z., ktoré budú predložené správnemu orgánu k žiadosti o odňatie poľnohospodárskej pôdy .

Odôvodnenie:

Ide o priestor, ktorý  je určený v rámci obce  pre zriadenie  podnikateľských aktivít.  Výhodou sú aj jestvujúce komunikácie ako aj prístupnosť na  inžinierske siete, čo má vplyv na zníženú potrebu množstva odňatej poľnohospodárskej pôdy.

ZÁVER :

Pri spracovaní tohto návrhu územného plánu nie je počítané s alternatívnym  riešením, čo  znamená že je využitý tzv. nulový variant riešenia plánovaných lokalít.

Všetky lokality , ktoré sú  plánované na poľnohospodárskej pôde, sa  nachádzajú na 1. až 3. skupine BPEJ, ktorá je osobitne chránenou v zmysle zákona. Po preskúmaní skupín BPEJ v rámci katastrálneho územia obce môžeme konštatovať , že sa tu nenachádzajú iné – nižšie - skupiny BPEJ. Na základe tejto skutočnosti nie je možné hľadať iné lokality.

|  | Lokalita č. | K.Ú. | Funkčné využitie | Výmera lok. | Predpokladaná výmera PP | Užívateľ PP | Závlahy | Časová etapa | Informácia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | spolu v ha | spolu v ha | z toho |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | skupina BPEJ | výmera v ha |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Králová nad Váhom | IBV | 1,7795 | 1,7795 | 2 | 1,7795 | Fyzické osoby | nie | I. | Alter . 0 |  |
|  | 2 | " | IBV | 5,7571 | 0 | - | 0 | Fyzické osoby | áno | I. | - |  |
|  | 5 | " | Viacpodlažné bývanie | 1,8862 | 0,9431 | 3 | 0,9431 | Fyz. osoby | nie | I. | Alter . 0 |  |
|  | 6 | " | Podnikatelské aktivity | 1,5170 | 1,5170 | 2 3 | 1,2136 0,3034 | Poln.družstvo | nie | I. | Alter . 0 |  |
|  | 7 | " | IBV | 0,9542 | 0 | - | 0 | Fyz. osoby | nie | I. | - |  |
|  | 8 | " | Podnikatelské aktivity | 1,4854 | 1,2354 | 2 | 1,2354 | Poln.družstvo | áno | I. | Alter . 0 |  |
|  | 9 | " | IBV | 3,8785 | 3,8785 | 2 | 3,8785 | Poln.družstvo | áno | I. | Alter . 0 |  |
|  | 11 | " | IBV | 4,2135 | 4,2135 | 2 | 4,2135 | Fyz.osoby | nie | I. | - |  |
|  | 12 | " | Podnikatelské aktivity | 2,9346 | 2,9346 | 1 | 2,9346 | Náhrad.užív. | áno | I. | Alter . 0 |  |
|  | 13 | " | Podnikatelské aktivity | 5,0450 | 5,0450 | 1 | 5,0450 | Náhrad.užív. | áno | I. | Alter . 0 |  |

A2.17. Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska enviromentálnych, ekonomických, sociálnych a územno – technických dôsledkov

Riešenie z hľadiska enviromentálneho rešpektuje koncepciu regionálneho USES, koncepciu MUSES. Vyhotovili sme Krajinnoekologický plán, ktorý usmernil naše zámery v riešenom území. Dávame do jednoty umelé zásahy človeka s prírodnými prvkami tak, aby vzniklo vyvážené územie vhodné pre život ľudí, rastlín i živočíchov.

Aby riešené územie žilo, navrhujeme v ňom pracovné príležitosti. Bude potrebné pripraviť preň územie a infraštruktúru. Sekundárne rozvojom pracovných príležitostí vzniknú požiadavky na plochy pre bývanie, vybavenosť, sociálnu a technickú infraštruktúru. Koncepcia je pripravená, harmonizuje do celku vzájomne previazaných počinov v území katastra obce.

A2.18. Návrh záväznej časti

A2.18.1. Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia  vrátane limitov využitia územia

Regulatívy vychádzajúce z potrieb riešeného územia

01.

Plocha primárneho vybavenostného centra obce s centrotvornými funkciami. Pri existujúcich plochách bývania doporučenie postupného budovania polyfunkcií. Pri novonavrhovaných plochách zástavby situovať vybavenosť do parteru a bývanie a administratívu vo vyšších podlažiach nad ňou.

Limity:

-zástavba o výške max. 3n.p.

- požiadavka zvýšenej kvality prostredia a architektúry

- neprípustnosť priemyselnej a živočíšnej výroby

- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach,   zápach a iný   negatívny dopad na

obytnú zónu.

- pre zvýraznenie kvality prostredia venovať pozornosť aj prvkom drobnej architektúry,

ako sú napr. lavičky, svietiace telesá, smetné nádoby. Umelecké dotvorenie a pod.

- uchovať a rozvíjať plochu existujúceho parku a jeho vysokej zelene - platanov

02.

Plocha sekundárneho vybavenostného centra obce.

Umiestnenie existujúcich a navrhovaných druhov základnej občianskej vybavenosti pre dennú obsluhu obyvateľstva v kratšej vzdialenosti, než primárne centrum obce. V navrhovaných plochách  doporučené polyfunkcie s bývaním. V existujúcich plochách bývania doporučenie postupnej prestavby na bývanie s vybavenosťou v parteri.

Pri novonavrhovaných plochách zástavby situovať vybavenosť do parteru a bývanie a administratívu vo vyšších podlažiach nad ňou.

Limity:

-zástavba o výške max. 3 n.p.

- požiadavka zvýšenej kvality prostredia a architektúry

- neprípustnosť priemyselnej a živočíšnej výroby

- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach,   zápach a iný   negatívny dopad na

obytnú zónu

- zachovať uličnú čiaru

- pre zvýraznenie kvality prostredia venovať pozornosť aj prvkom drobnej architektúry,

ako sú napr. lavičky, svietiace telesá, smetné nádoby a pod.

03.

Plochy obytnej zástavby vôkol cesty triedy III/0753 mimo vybavenostných centier. Jedná sa o dotykovú zónu prostredia obce s prechádzajúcimi pasantami obcou, preto treba dbať na kvalitu architektúry zástavby.

- požiadavka zvýšenej kvality prostredia a architektúry

- neprípustnosť priemyselnej a živočíšnej výroby nad rámec samozásobovania

- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach,   zápach a iný   negatívny dopad na

obytnú zónu

- zachovávať uličnú čiaru

- v 1.N.P. objektov možnosť umiestňovať aj občiansku vybavenosť

04.

Plochy bývania mimo trasy štátnej cesty a mimo vybavenostných centier

- neprípustnosť živočíšnej výroby nad rámec samozásobovania

- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach,   zápach a iný   negatívny dopad na

obytnú zónu

- výška zástavby max. 2 n.p. plus zapustený suterén

05.

Plochy bývania medzi primárnym a severným sekundárnym vybavenostným centrom. Jedná sa o zástavbu rodinných domov na pôvodnej historickej parcelácii typickej úzkymi parcelami, úzkym koridorom pre vozidlovú komunikáciu, mäkkými krivkami ciest a sprievodnej zástavby, čo dodáva prostrediu svojský kolorit.

- zachovávať pôvodnú parceláciu

- úzky koridor pre cestu dáva možnosť len jednosmernej vozidlovej doprave

- neprípustnosť živočíšnej výroby nad rámec samozásobovania

- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach,   zápach a iný   negatívny dopad na

obytnú zónu

- výška zástavby max. 2 n.p. plus zapustený suterén

- vrámci možností uchovať pôvodný štýl zástavby s úzkymi dlhými domami

06.

V súčastnosti voľné priestranstvo vnútri zastavaného územia obce. V návrhu ÚPN-O sa táto lokalita č. 07 rezervuje pre výstavbu nájomných bytov a verejnej zelene

- výška zástavby max. 4 nadzemné podlažia

- prípustné zastrešenie aj plochou strechou

- nezastavanú plochu realizovať ako verejnú zeleň

- neprípustnosť živočíšnej výroby

- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach,   zápach a iný   negatívny dopad na

obytnú zónu

07.

Zóna podnikateľských aktivít vovnútri ochranného pásma cintorína.

- umožniť existenciu len prevádzkam zabezpečujúcim vedľajšiemu cintorínu kľud, pietu, ticho,

ovzdušie bez zápachu

- nepovolená živočíšna výroba

- prevádzky nesmú znečisťovať miestne komunikácie

08.

Zástavba v realizácii – Nový stavebný obvod Jozefovský Hon. Jedná sa o výstavbu rodinných domov. V ÚPN-O je zástavba označená ako lokalita 01.

- pri realizácii sa riadiť platnou schválenou projektovou dokumentáciou

09.

Zástavba označená v ÚPN-O ako lokalita 02. Jedná sa o plochu územia, na ktorú je už vyhotovená projektová dokumentácia pre realizáciu výstavby rodinných domov.

- pri realizácii sa riadiť platnou schválenou projektovou dokumentáciou

10.

Plochy lokalít rozvoja č. 03 a 04. Jedná sa o priemyselný park a rozvoj podnikateľských aktivít

- neprípustná živočíšna výroba

- neprípustná výstavba čerpacej stanice pohonných hmôt

- prípustnosť len takých funkcií výroby a podnikateľských aktivít, ktoré sú zlučiteľné s kvalitným  rozvojom susednej obytnej zóny

- navrhované funkcie oddeliť od obytnej zóny izolačnou zeleňou

11.

Plochy rekreácie a športu pozdĺž rieky Váh a zastavaného územia obce.

- neprípustnosť výstavby stavebných objektov

- možnosť výstavby športových plôch a ich zázemia /napr. zázemie pre minigolf a pod./

- možnosť výstavby drobných stavieb pre rekreáciu, ako ohniská, lavičky, prístrešky, altánky

- neprípustná živočíšna a priemyselná výroba

- neumožniť výstavbu a rozvoj takej funkcie, ktorá by znehodnocovala životné prostredie

a zasahovala negatívne do flóry a fauny

- pri návrhu vybavenosti lokality zohľadniť bezprostrednú blízkosť cyklistickej trasy

12.

plocha pre viacpodlažnú zástavbu v lokalite č. 05 južne od športového štadióna

- pri realizácii sa riadiť platnou schválenou projektovou dokumentáciou

- pre druhú polovicu lokality na jej južnej strane dodržiavať totožné zásady, ako na severnej strane lokality

- neprípustnosť živočíšnej výroby

- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach,   zápach a iný   negatívny dopad na

obytnú zónu

13.

Plocha strediska Poľnohospodárskeho družstva

- neposilňovať živočíšnu výrobu tak, aby sa rozširovalo jej ochranné pásmo do obytnej zóny obce

- naopak, časom riešiť objekty so živočíšnou výrobou vo vzdialenejšej polohe od obytnej zóny, aby

ochranné pásmo oproti súčastnému stavu vôbec nezasahovalo do obytnej zóny

- zaviesť opatrenia, aby mechanizmy strediska neznečisťovali štátnu cestu

- požiadavka budovania izolačnej zelene medzi živočíšnou výrobou a obytnou zónou

14.

uličný priestor s peknou existujúcou vysokou líniovou zeleňou

- ochraňovať a zveľaďovať existujúcu líniovú zeleň

- možnosť priradenia exteriérového mobiliára k vysokej zeleni /lavičky, smetné koše, pútače a pod./ pre vytvorenie uceleného uličného mikropriestoru

15.

uličný priestor dostatočne šírkovo usporiadaný pre založenie líniovej vysokej zelene s funkciou:

- prvku ekologickej stability

- estetickej funkcie obytného mikropriestoru

- interaktívneho prvku spojujúceho primárne vybavenostné centrum so zónou rekreácie pri Váhu

- možnosť priradenia exteriérového mobiliára k vysokej zeleni /lavičky, smetné koše, pútače a pod. / pre vytvorenie uceleného uličného mikropriestoru

16.

Plocha vyhradená cyklistickej trase

- zabezpečiť šírkové usporiadanie pre obojstrannú premávku cyklistov, prípadne peších

- min. jeden jazdný pruh z dvoch realizovať s vhodným povrchom aj pre on-line skating

17.

Plocha zastavaného územia obce nachádzajúca sa vnútri ochranného pásma živočíšnej výroby PD. Plocha je zastavaná rodinnými domami. Tieto majú právo na existenciu, rekonštrukciu, prípadné využitie RD na polyfunkciu, alebo podnikanie za podmienok nezhoršenia obytného prostredia hlukom, prachom, zápachom a pod.

-  za súčasnej  legislatívy a  ochranného pásma nie je možné v tomto území zahájiť novú   výstavbu RD.

18.

Plocha novonavrhovanej lokality č. 06 pre rozvoj podnikateľských aktivít.

Jedná sa o priemyselný park a rozvoj podnikateľských aktivít

- neprípustná živočíšna výroba

- prípustnosť len takých funkcií výroby a podnikateľských aktivít, ktoré sú zlučiteľné s kvalitným  rozvojom susednej obytnej zóny

- navrhované funkcie oddeliť od obytnej zóny izolačnou zeleňou

19.

Plocha novonavrhovanej lokality č. 08 pre rozvoj podnikateľských aktivít.

- neprípustná živočíšna výroba

- prípustnosť len takých funkcií výroby a podnikateľských aktivít, ktoré sú zlučiteľné s kvalitným  rozvojom susednej obytnej zóny

- navrhované funkcie oddeliť od obytnej zóny izolačnou zeleňou

20.

Plocha novonavrhovanej lokality č. 09 a č.11 pre rozvoj bývania formou IBV.

- neprípustnosť živočíšnej výroby nad rámec samozásobovania

- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach,   zápach a iný   negatívny dopad na

obytnú zónu

- výška zástavby max. 2 n.p. plus zapustený suterén

- dodržiavať uličnú čiaru

22.

Plochy existujúcich výrobných zariadení obce v areáli bývalého dvoru Hydrostavu a bývalého areálu pre výstavbu vodného diela Kráľová nad Váhom. Možnosť a potreba intenzifikovania plôch za účelom zvýšenia kapacít výroby a počtu pracovných príležitostí.

- ďaľšie stavebné zásahy odsúhlasiť   v   súlade so   Stavebným zákonom s orgánmi obce,

hygieny a životného   prostredia.

- navrhované druhy výroby nesmú negatívne ovplyvňovať ekológiu životného prostredia – nadregionálny biokoridor rieku Váh a biocentrá

- požiadavka budovania izolačnej zelene, v prípade potreby lapačov olejov a pod.

23.

Na celom území katastra obce rešpektovať navrhnuté ekostabilizačné opatrenia podľa návrhu krajinno – ekologického plánu.

24.

Plocha novonavrhovanej lokality č. 12 a 13 pre rozvoj výroby.

- rešpektovať trasovanie existujúcej technickej infraštruktúry, alebo sa na vlastné náklady postarať   o ich prekládku. Jedná sa hlavne o plynový VTL rád, telefónny kábel – vod. elektr. a závlahové vetvy

- pri výstavbe areálov rešpektovať existujúcu cestu k vodnému dielu

- ponechať voľný pruh územia pre navrhované inžinierske siete pozdĺž cesty, ako gravitačná kanalizácia a vodovod

- mať na zreteli možnú výstavbu obchvatu cesty I/75 v jej variante č.5, ktorého navrhované trasovanie je v bezprostrednej blízkosti lokality č. 12 a 13

- uvažovať na lokalitách s umiestnením regulačnej stanice plynu, ktorá zabezpečí pre lokalitu č.12 a 13 zásobovanie plynom

- dbať na kvalitu priemyselnej architektúry areálov, ktoré budú vnímané z cesty I/75

Neoznačené plochy bývania číslom

Plochy s prevažnou funkciou bývania. prípustné umiestnenie služieb, doplnkovej vybavenosti centier obce, ktoré nezaťažia obytnú zónu negatívnym dopadom, ako prach, hluk, zápach, znečistenie komunikácií a pod.

Limity:

- zástavba max. do výšky 2 n.p. plus zapustený suterén

- dodržiavať pri zástavbe uličnú čiaru

- návrhom zastrešenia brať zreteľ na charakter architektúry  susedných  domov

Regulatívy vychádzajúce z ÚPD Nitrianskeho kraja

## Táto kapitola reprezentuje výpis z územného plánu veľký územný celok  Nitrianskeho kraja z roku 2002, ktorého záväzná časť bola vyhlásená nariadením vlády SR č. 188/1998 zo dňa 28.4.1998 a so zmenami a doplnkami ÚPN veľký územný celok NK, ktorých záväzná časť bola schválená zastupiteľstvom NSK uznesením č. 339/2004 zo dňa 8.11.2004. Pre možnosť konfrontácie predložených údajov s predmetnou územnoplánovacou dokumentáciou sme ponechali v tejto kapitole  pôvodné číslovanie z ÚPN – veľký územný celok Nitrianskeho kraja. Pre stručnosť sme vypísali len tie požiadavky zo záväznej časti územného plánu veľký územný celok  Nitrianskeho kraja, ktoré sa týkajú  obce a katastrálneho územia Kráľovej nad Váhom.

## Medzičasom sa niektoré predpisy zmenili, z toho automaticky vyplýva pre územný plán obce ich aktualizácia na platné predpisy.

## 2.19	Záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Nitrianskeho kraja

### 2.19.1	Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

Pri riadení využitia a usporiadania územia kraja je potrebné dodržať tieto záväzné regulatívy:

1.	V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry:

1.11.	podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvorenia rovnocenných životných podmienok obyvateľov,

2.	V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu:

2.1.	usmerňovať funkčno – priestorový subsystém turizmu a rekreácie v zhode s prírodnými a civilizačnými danosťami a v súbežnom zabezpečovaní nárokov obyvateľov kraja, najmä mesta Nitry a ostatných väčších miest, na každodennú a koncomtýždennú rekreáciu, ako aj nárokov účastníkov širšieho aj cezhraničného turizmu na poznávací a rekreačný turizmus,

2.2.	usmerňovať tvorbu funkčno – priestorového systému na vytváranie súvislejších rekreačných území, tzv. rekreačných krajinných celkov,

2.3.	v poľnohospodárskej krajine podporovať bodové lokality, predovšetkým areály termálnych kúpalísk, vodné plochy,

2.4.	dosiahnuť čo najužšie prepojenie rekreačnej turistiky s poznávacou turistikou,

2.6.	vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a jej formy agroturistiky,

2.7.	lokalizovať potrebnú vybavenosť do obcí ležiacich v blízkosti rekreačných cieľov, do voľnej krajiny umiestňovať len tú vybavenosť, ktorá sa viaže bezprostredne na uskutočňovanie činností závislých na prírodných danostiach,

2.12.	podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Dunaja s trasami smerom na Považie, Pohronie a Poiplie.

3.	V oblasti rozvoja sociálnej infraštruktúry:

3.1.	Školstvo:

3.1.1.	rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch, dobudovať absentujúcu materiálno–technickú základňu, optimálne riešiť školstvo v národnostne zmiešanom území,

3.2.	Zdravotníctvo:

3.2.1.	rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých oblastiach – preventívnej, liečebnej a rehabilitačnej,

3.3.	Sociálna starostlivosti:

3.3.1.	zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové, zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej starostlivosti tak, aby územie Nitrianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné,

3.3.2.	vo väzbe na predpokladaný demografický vývoj očakávať nárast obyvateľov v poproduktívnom veku a zabezpečiť adekvátne nároky na ubytovacie zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby,

3.4.	Duševná a telesná kultúra:

3.4.1.	podporovať rozvoj zariadení kultúry v celom priestore Nitrianskeho kraja a nadviazať na prerušenú kontinuitu rozvíjania tradícií v kultúrno-spoločenskej oblasti jednotlivých regiónov kraja,

3.4.2.	podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení lokálneho významu, predovšetkým siete knižníc, ktoré predstavujú významný článok v kultúrno-vzdelávacom procese najširších vrstiev obyvateľstva, ako aj ďalších zariadení kultúrno-rekreačného charakteru,

3.4.3.	rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky nielen vo vidieckom zázemí, ale aj v urbanizovanom prostredí, čo je dôležité pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a možnosti uplatnenia stratégie Národného programu podpory zdravia,

4.	V oblasti poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva:

4.1.	rešpektovať pri ďalšom rozvoji poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako jeden z faktorov limitujúcich urbanistický rozvoj,

4.2.	rešpektovať pri rozvoji územia ochranu trvalých kultúr vo vyhlásených vinohradníckych a chmeľových oblastiach,

4.3.	zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu prvkami vegetácie v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability,

4.4.	podporovať alternatívne poľnohospodárstvo na chránených územiach, v pásmach hygienickej ochrany a na územiach začlenených do územného systému ekologickej stability (ÚSES),

4.5.	rozširovať výmeru lesného pôdneho fondu (o 3  937,16 ha) na plochách poľnohospodársky nevyužiteľných nelesných pôd a na pozemkoch porastených lesnými drevinami, evidovaných v katastri nehnuteľnosti v druhu poľnohospodárska pôda (biele plochy),

4.6.	na základe zhodnotenia stanovištných podmienok, v súlade s platnou legislatívou v lesnom hospodárstve, zaradiť v rámci aktualizácie lesných hospodárskych plánov do kategórie ochranných lesov relatívne najsuchšie lesné typy dubového lesného vegetačného stupňa,

4.7.	vytvárať územnotechnické predpoklady pre zachovanie stability lesných porastov lužných stanovíšť, zabrániť neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred každým plánovaným zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery, vzhľadom na protipovodňové opatrenia,

4.8.	v lesnom hospodárstve zabezpečovať postupnú obnovu prirodzeného drevinového zloženia porastov, zabezpečovať obnovu porastov jemnejšími spôsobmi, zvyšovať podiel lesov osobitného určenia, zachovať pôvodné zvyšky klimaxových lesov v súvislosti s obnovami lesných hospodárskych plánov,

4.9.	pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a líniových stavieb netrieštiť ucelené komplexy lesov.

5.	V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdneho fondu:

5.1.	v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy vedením prvkov ÚSES a to najmä biokoridorov prevažne v oblastiach Podunajskej pahorkatiny, vlastné fyzické vytvorenie prvkov realizovať v zmysle zákona NR SR č. 330/1991 Z.z.,

5.2.	odstrániť pôsobenie stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v územiach prvkov ÚSES (problematiku riešiť na úrovni konkrétnych projektov ako aj MÚSES),

5.3.	revitalizovať skanalizované toky, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšením podielu trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií čím vzniknú podmienky pre realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov, opatrenia treba realizovať v súlade s projektmi pozemkových úprav území,

5.4.	vhodnými technickými, biologickými, ekologickými, ekonomickými a právnymi opatreniami prinavrátiť pôvodný charakter krajine v územiach dotknutých výraznou výstavbou (napr. pri vodných nádržiach) a ťažbou nerastných surovín (hliniská, štrkoviská, lomy) a území zasiahnutých nepriaznivými vplyvmi z priemyselnej činnosti,

5.7.	realizovať výsadbu lesa v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri prameništiach, podporovať zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie (hlavne pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti svahov Podunajskej pahorkatiny),

5.8.	podporovať zakladanie trávnych porastov, ochranu mokradí a zachovanie prírodných depresií, spomalenie odtoku vody v upravených korytách a zachovanie starých ramien a meandrov v okolí Dunaja, Váhu, Hrona a Ipľa,

5.9.	pri obnove vegetačných porastov uprednostňovať prirodzenú obnovu, dodržiavať prirodzené druhové zloženie drevín pre dané typy (postupná náhrada nepôvodných drevín pôvodnými), na maximálne možnú mieru obmedziť ťažbu veľkoplošnými holorubmi,

5.10.	rekultivácie vo vinohradníckych oblastiach citlivo zvažovať v zmysle zachovania prirodzených biokoridorov a pri veľkoplošných vinohradoch s eróziou zvyšovať podiel ekostabilizačných prvkov

5.11.	regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, v lesných ekosystémoch rekreačný potenciál využívať v súlade s ich únosnosťou,

5.12.	zabezpečiť aby podmáčané územia s ornou pôdou v oblasti Podunajskej roviny a pahorkatiny boli prevedené na TTP, resp. nechať zarásť vlhkomilnou vegetáciou,

5.13.	zabezpečiť sanáciu a rekultiváciu opustených ťažobní a lomov s cieľom ich začlenenia do prírodnej krajiny.

6.	V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno–historického dedičstva:

6.1.	rešpektovať kultúrno – historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené a navrhované na vyhlásenie urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma),

6.3.	pri novej výstavbe akceptovať a nadväzovať na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity a špecifičnosti pôvodného osídlenia,

6.4.	rešpektovať kultúrno – historické urbanistické celky a architektonické objekty až areály, a to nielen dodržiavaním ich ochranných pásiem, ale aj v širšom zábere, než požaduje ochrana pamiatok, tzn. podchytením aj ďalších hodnôt prostredia,

6.5.	rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych a ďalších hodnôt charakterizujúcich prostredie a to v polohe hmotnej aj nehmotnej a vytvárať pre ne vhodné prostredie,

6.7.	uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých sídiel – mestského a malomestského charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia, vrátane rurálnej štruktúry v rozptyle,

6.8.	rešpektovať potenciál takých kultúrno–historických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja (vinohradnícke tradície, etnokultúrne a spoločenské tradície, historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území),

6.9.	akceptovať v diaľkových pohľadoch a v krajinnom obraze historicky utvorené dominanty.

7.	V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry:

7.10.	cesta I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky – zabezpečiť vybudovanie obchvatu Šale medzi Kráľovou a Šaľou v dĺžke 4,15 km s napojením sa na obchvat Trnovca nad Váhom, zabezpečiť odstránenie technických porúch v úseku Šaľa – Trnovec nad Váhom a homogenizovať parametre cesty na kategóriu S11,5/80,

7.11.	cesta I/75 – zabezpečiť vybudovanie obchvatu Trnovca nad Váhom v dĺžke 3,2 km,

7.19.	zabezpečiť homogenizáciu ciest prvej triedy na kategóriu S11,5/80, ciest druhej triedy na kategóriu S9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu S7,5/60,

7.20.	zabezpečiť výhľadové prebudovanie  úrovňových priechodov (ako bodových závad) ciest I. a II. triedy so železničnými traťami na mimoúrovňové,

7.22.	vytvoriť podmienky pre modernizáciu trate 130 Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo na traťovú rýchlosť 160km/h,

8.	V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry:

8.1.	Vodné hospodárstvo

8.1.1.	Na úseku ochrany pred povodňami

a.	vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít

b.	zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov za extrémnych situácií tak povodňových, ako i v období sucha

8.1.2.	Na úseku odvedenia vnútorných vôd

a.	vykonávať pravidelnú údržbu na odvodňovacích kanáloch za účelom zabezpečenia prietočnosti

8.1.4.	Na úseku verejných vodovodov

8.1.5.	Na úseku verejných kanalizácií

V súlade s Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky z roku 1994 treba:

a.	zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd do recipientov v súlade so zákonom č. 138/1973 Zb. a nariadením vlády SR č. 242/1993 Z.z.

b.	budovaním kanalizácií a ČOV zabezpečiť ochranu podzemných zdrojov vody a iných vôd

c.	zabezpečiť odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom, čím sa zníži veľký podiel obyvateľstva na znečisťovaní povrchových a podzemných vôd

d.	zabezpečiť rozvoj odkanalizovania rozvinutých sídiel, čím sa zvýši životná úroveň obyvateľov a súčasne sa zlepší životné prostredie:

3. pripraviť výstavbu verejných kanalizácií so spoločnou ČOV:

m.	do ČOV Šaľa–Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom

8.2.	Energetika

8.2.9.	rešpektovať koridory jestvujúcich vedení

8.2.10.	rešpektovať koridory súčasných plynovodov prechádzajúcich územím,

8.2.11.	zachovať koridor medzištátneho plynovodu Bratstvo DN 700 PN 64,

9.	V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva:

9.1.	riešiť zneškodňovanie odpadov na území Nitrianskeho kraja v súlade so schválenými aktualizovanými Programami odpadového hospodárstva SR, Nitrianskeho kraja a jeho okresov,

9.2.	uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, separovaný zber a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických a legislatívnych nástrojov,

9.3.	riešiť výhľadovo zneškodňovanie odpadov v kraji na skládkach vyhovujúcich technickým podmienkam s orientáciou na existujúce a plánované veľkokapacitné regionálne skládky odpadov,

9.4.	rozšíriť separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu do ďalších obcí kraja, vrátane separácie problémových látok,

9.5.	zabezpečiť lepšie využitie biologických odpadov vybudovaním ďalších kompostovacích zariadení,

9.6.	vybudovať zberné strediská pre nebezpečné odpady a problémové látky vrátane ich kontajnerizácie a zabezpečiť ich vyhovujúce zneškodňovanie,

9.7.	zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva určených na spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach splňujúcich stanovené

9.10.	zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení na zneškodňovanie, zhodnotenie, dotrieďovanie a kompostovanie odpadov,

10.	Požiadavky na spracovanie podrobnejších riešení územného rozvoja vybraných problémových území:

10.1.	štúdia potenciálu územia pre rozvoj turizmu a rekreácie, bonifikácia krajiny a návrh funkčno – priestorového systému rekreačných území kraja a vybraných častí povodí riek Váh, Nitra, Žitava, Hron a Ipeľ,

A2.18.2. Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešné stavby v riešenom území  určené v ÚPN-VUC Nitrianskeho kraja týkajúce sa riešeného územia:

### 2.19.2 Verejnoprospešné stavby Nitrianskeho kraja

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:

1.	V oblasti cestnej dopravy:

1.6.	Vybudovanie obchvatu Šale na I/75 vedením trasy medzi Kráľovou a Šaľou v dĺžke 4,15 km

1.7.	Vybudovanie obchvatu Trnovca na I/75 v dĺžke 3,2 km

2.	V oblasti železničnej dopravy

2.1.	Vybudovanie železničného prepojenia Nitra – Šaľa so zapojením na trať 130 v priestore Trnovca

3.	V oblasti vodnej dopravy

3.3.	Vybudovanie nového prístavu v Šali /Má to súvis s Kráľovou nad Váhom/

5.	V oblasti vodného hospodárstva

5.1.	Odtokové pomery:

5.1.8.	splavnenie Váhu stupeň Kolárovo

5.1.9.	prevod vody z Váhu do Nitry pri Hlohovci

5.3.	Verejné kanalizácie

5.3.3.	výstavba verejných kanalizácií so spoločnou ČOV:

m)	do ČOV Šaľa–Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom

8.	V oblasti odpadového hospodárstva:

8.1.	plochy a zariadenia skládok odpadov vyhovujúcich technickým podmienkam vrátane regionálnych veľkoplošných skládok,

8.2.	stavby a zariadenia na zber zneškodňovanie, recykláciu, dotrieďovanie a kompostovanie odpadov,

Pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 199/1995 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z. a nálezu Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

Verejnoprospešné stavby určené v rámci ÚPN- Kráľová nad Váhom:

- dostavba a rekonštrukcia kultúrneho domu

- rekonštrukcia budovy Obecného úradu, základnej školy

- Vzhľadom na nevyhovujúce šírkové usporiadanie sa v návrhu riešenia uvažuje   s prebudovaním komunikácie v obci na kategóriu MO  8/50 a mimo obce na kategóriu C 8/60.

- V návrhu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vo vhodných podmienkach prestavba miestnych komunikácií na kategórie MO 7,5/60, MO 6,5/50, MO 6/50 a MOU 5,5/40. V stiesnených priestorových podmienkach sa doporučuje zmeniť organizáciu dopravy zjednosmernením niektorých ulíc a prestavbu miestnych komunikácií na kategórie MO 4,25/30. V lokalitách, kde sa uvažuje s novou výstavbou IBV sa navrhujú komunikácie kategórie MO 7,5/60, MO 6,5/50, MO 6/50 a MO 4/30. Na komunikáciách ukončených slepo sa vybudujú obratiská. Miestne komunikácie popri hrádzi, ktoré majú v súčasnosti nespevnený kryt, sa zrealizujú so spevneným krytom a budú jednosmerné v kategórii MO 4,25/30.

- V rámci riešenia navrhujeme na účelových komunikáciách spevniť kryt vozoviek.

- V rámci návrhu riešenia sa navrhuje  vybudovať chodníky pozdĺž novonavrhovaných komunikácií v novej zástavbe s dobudovaním chodníkov pozdĺž jestvujúcich komunikácií, kde to priestorové usporiadanie umožňuje.

- V rámci návrhu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vybudovať autobusové výbočiská na všetkých autobusových zastávkach a taktiež na všetkých osadiť čakárenské prístrešky.

- realizovanie cyklistickej trasy pozdĺž rieky Váh

- V súčasnosti sa ukončuje vodovodné potrubie pre novú individuálnu výstavbu – vetva A-3, z PVC DN 100 o celkovej dĺžke 880 m . Plánované je ešte zokruhovanie existujúceho vodovodného potrubia – vetva B z PVC DN 100 dĺžky 220 m, vetva B-2 z PVC DN 100 dĺžky 245 m, Vetva D z PVC DN 100 dĺžky 185 m, čím sa vodovod zokruhuje a tým sa zvýši kvalita vody. Vetvy A-3, B, B-2, D projektovala MINIPRO projektová  a inžinierska činnosť vodohospodárskych stavieb, v r. 2004.

Všetky nároky na pitnej vody sa aj výhľadovo predpokladá pokrývať prívodom vody zo skupinového vodovodu Šaľa.

- Rozšírenie kanalizácie v navrhovaných lokalizách 1-13

| Lokalita | Grav. kanal. | Tlak. kanal. | ČS |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 145 | 150 | 1 |
| 02 | 700 | - | - |
| 05 | 320 | 225 | 1 |
| 06 | 165 | - | 1 |
| 07 | 55 | - | - |
| 08 | 180 | - | - |
| 09 | 330 | 165 | 1 |
| 11 | 500 | - | - |
| 12,13 | 315 | 1 650 | 1 |
| spolu | 3 830 | 2 345 | 6 |

Vzhľadom  k dnešnému  rozmiestneniu  trafostaníc  a  vzdušných  22 kV  prípojok  je  potrebné :

- rekonštrukcia  trafostanice  TS 001 - jej  zmena  na  kioskovú,  ktorá  by  sa  umiestnila  na  vhodnejšom  mieste  a  zmena  jej  vzdušnej  22 kV prípojky  na  káblovú  uloženú  v zemi,  upraviť  NN  rozvod  do  novoumiestnenej  TS

- rekonštrukcia  trafostanice  TS 002 - jej  zmena  na  kioskovú,  zvýšenie  výkonu  transformátora  na  400 kVA (630 kVA)  a zmena  jej  vzdušnej  22 kV prípojky  na  káblovú  uloženú  v zemi

- rekonštrukcia  trafostanice  TS 003 - jej  zmena  na  kioskovú,  zvýšenie  výkonu  transformátora  na  400 kVA (630 kVA)  a zmena  jej  vzdušnej  22 kV prípojky  na  káblovú  uloženú  v zemi

- rekonštrukcia  trafostanice  TS 011 - zvýšenie  výkonu  transformátora  na  630 kVA

- vybudovanie  novej  trafostanice  TS 013  pre  potreby  lokality  07  a lokality  08.  Táto  trafostanica  by  sa  napojila  na  novú  káblovú  VN  prípojku  pre  TS 002.  Výkon  transformátoru  zvoliť  podľa  známych  potrieb (rodinné  domy  cca  200 kVA)  a potreby  lokality 08 (jej  požadovaný  príkon  v súčasnosti  nie  je  známy)

- rekonštruovať  NN  vzdušné  rozvody  s prípadným  zväčšením  prierezov  vodičov (zvyšovanie  odberu  v existujúcich  odberných  miestach)

Dĺžka  demontovaných  vzdušných  22 kV  vedení :  k TS 001 - cca  100 - 500m (podľa nového  umiestnenia  TS),  k TS 002 cca 1200m,  k TS 003 cca  200 - 300m.

Dĺžka  nových  káblových  22 kV  vedení  uložených  v zemi : k TS 001 - cca  100 m,  k TS 002  cca  1200m,  k TS 003 cca  300m,  k TS 012 cca 2 x 250m, k TS 013  cca  2 x 300m.

Týmto  návrhom  by  sa  zdemontovali  všetky  vzdušné  22 kV  vedenia  vrátane stožiarových  trafostaníc  v zastavanom  území  obce.

Plochy pre verejnoprospešné stavby:

- plochy pre navrhované miestne komunikácie a obratiská

- plochy pre navrhované chodníky

- plochy pre navrhované autobusové výbočiská

- plochy pre navrhované transformovne

- plochy pre navrhované lesné porasty pozdĺž rieky Váh

- plocha pre dostavbu kultúrneho domu

Pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 199/1995 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z. a nálezu Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

Ďalšie požiadavky pre záväznú časť ÚPN-O:

•	Pred začatím údržby, konzervovania, opravy, adaptácie a rekonštrukcie národnej kultúmej pamiatky alebo jej časti (§32 ods. 1 Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení	neskorších	predpisov) je vlastník povinný vyžiadat' si rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Nitre o zámere obnovy podfa § 32 ods. 2 citovaného zákona. V rozhodnutí o zámere obnovy, podfa § 32 ods. 4 citovaného zákona Krajský pamiatkový úrad v Nitre určí, či sú predpokladané práce prípustné, ďalej urči podmienky, za ktorých je možné tieto práce pripravovať a vykonávať a najmä, či tieto práce možno pňpravovať iba na základe výskumov.

•	Podľa § 32 ods. 10 citovaného zákona Krajský pamiatkový úrad v Nitre vydá osobitné rozhodnutie o každej prípravnej a o každej projektovej dokumentácii údržby, konzervovania, opravy, adaptácie a rekonštrukcie národnej kultúmej pamiatky alebo jej časti

•	V zmysle § 32 ods. 11 Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, v súčinnosii s § 126 ods. 1 a 2 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v územnom konaní, v stavebnom konaní, v konaní o povoleni zmeny stavby, v konaní o dodatočnom povolení stavby, v konaní o ohlásení udržiavacích prác, alebo v konani o odstránení nehnuteľnej kultúmej pamialky rozhoduje stavebný úrad po predchádzajúcom súhlase Krajského pamiatkového úradu v Nitre. Stavebný úrad postupuje tak aj vtedy, ak práce možno vykonat' na základe ohlásenia.

Vymedzenie častí územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti – v územnom pláne zóny

Územný plán obce sa vyhotovuje v podrobnosti požadovanej Vyhláškou č.55 z roku 2001. Problematika sa v ňom pojednáva v plochách územia. Územný plán zóny je podrobnejšia územnoplánovacia dokumentácia, už sa musí riešiť objektovo. Takáto územnoplánovacia dokumentácia  nebola objednaná. Doporučujeme v prípade záujmu investorov a nárastu obyvateľov riešiť v podrobnosti územného plánu zóny primárne vybavenostné centrum obce.

UPN-VÚC Nitrianskeho kraja doporučuje vyhotoviť  štúdiu potenciálu územia pre rozvoj turizmu a rekreácie, bonifikácia krajiny a návrh funkčno – priestorového systému rekreačných území kraja a vybraných častí povodí riek Váh, Nitra, Žitava, Hron a Ipeľ. Sem možno zaradiť aj riešené územie katastrálneho územia Kráľová nad Váhom, ktoré je riekou Váh determinované a na ktorého území sa nachádza aj strategická časť vodného diela Kráľová nad Váhom.

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

a/ Cestné ochranné pásma

v zmysle Zák. č. 193/1997 Z. z. (cestný zákon) a Vykonávacej Vyhl. č. 35/84 Zb.

Cesta III. triedy 							                  20 m od osi vozovky

b/ Ochranné pásmo (OP) elektrických vedení a transformovní treba dodržať v zmysle zákona o energetike č.656/2004. OP je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. OP vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je :

- 10 m pre napätí 22 kV aj u stožiarovej TS

- 1 m pri kábelovom vedení (podzemné) do 110 kV

c/ Ochranné pásmo VTS je široké 1 m od osi jeho trasy. Hĺbka a výška OP je 2 m od úrovne zeme pri podzemných vedeniach a v okruhu 2 m pri nadzemných vedeniach.

V ochrannom pásme nemožno :

- umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť telekomunikačné zariadenia

- vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku telekomunikačných zariadení, alebo poskytovanie verejných telekomunikačných služieb.

d/  Ochranné pásma plynárenských zariadení:

- plynové rozvody do DN 200 mm		4 m od osi na každú stranu

- plynové rozvody do DN 500 mm		8 m od osi na každú stranu

- plynové rozvody do DN 700 mm		12 m od osi na každú stranu

- regulačná stanica plynu			8 m od okraja jej stavebnej časti na každú stranu

- tranzitný plynovod				50 m od osi na každú stranu

Bezpečnostné pásma plynárenských zariadení:

- pri tlaku do 0,4 MPa				10 m od osi na každú stranu

- pri tlaku 0,4- 4,0 MPa do DN 350		20 m od osi na každú stranu

- pri tlaku 0,4- 4,0 MPa nad DN 350		50 m od osi na každú stranu

- pri tlaku nad 4,0 MPa do DN 150		50 m od osi na každú stranu

- pri tlaku nad 4,0 MPa do DN 300		100 m od osi na každú stranu

- regulačná stanica plynu			50 m od okraja jej stavebnej časti na každú stranu

- tranzitný plynovod				300 m od osi na každú stranu

e/  od objektov živočíšnej výroby PD								200 m

f/  od  cintorína  / keďže obec už má vybudovaný  vodovod./				5O m

g/ od artézskej studne									25 m

Vymedzenie zastavaného územia obce

Zastavané územie je vymedzené hanicou zastavaného územia k 1.1.1990. Navrhujeme rozvojové lokality aj mimo tohto územia, avšak novú hranicu územia nerieši územný plán, ale ju definuje Krajský poľnohospodársky úrad.

Územie obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých plôch  a intenzitu ich využitia. Určenie regulácie využitia jednotlivých plôch.

b/	Plochy primárneho, sekundárnych centier obce tiež majú v záväznej časti ÚPN-O v regulatívoch a limitoch priestorového usporiadania územia definované špecifické požiadavky pre možný rozvoj.

c/	rekreačné domčeky – platí taktiež zásada, že v záväznej časti ÚPN-O v regulatívoch a limitoch priestorového usporiadania územia sú definované špecifické požiadavky pre možný rozvoj tejto lokality

d/	Ako už bolo spomenuté, obec Kráľová nad Váhom má relatívne vhodne umiestnený existujúci areál strediska PD, ktorého ochranné pásmo od objektov živočíšnej výroby zmrazuje možnosť ďalšej výstavby RD vnútri nepatrného územia zastavanej plochy. Plochy je možné využiť na doterajšiu funkciu, alebo v súlade s regulatívmi a limitmi pre remeselnícke  služby a podnikateľské aktivity nezhoršujúce štandard obytného prostredia.

e/	Obmedzené, resp. zamedzené sú aj možnosti výstavby mimo zastavaného územia

obce. Zastavať bude možné len tie lokality  mimo súčastnej  plochy zastavaného

územia, ktoré sa v tejto UPD schvália.

f) 	navrhované športovo – rekreačné plochy /aj plochy rekreačných domčekov/ mimo zastavaného územia obce majú v záväznej časti ÚPN-O v regulatívoch a limitoch priestorového usporiadania územia definované špecifické požiadavky pre možný rozvoj. Neprípustný je prechod tejto funkcie do funkcie obytnej. V zóne rekreačných domčekov sa nesmie pripustiť výstavba rodinných domov aj z bezpečnostného hľadiska – keďže sa jedná o medzihrádzový priestor rieky Váh.

Záverom tejto kapitoly konštatujeme, že po schválení ÚPN-O sú údaje tejto kapitoly záväzné.

OBSAH:

- TEXTOVÁ A TABUĽKOVÁ ĆASŤ

- GRAFICKÁ ČASŤ

Obsah grafickej časti:

1	širšie vzťahy, M=1:25000

2A	komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenými regulatívmi a limitmi priestorov a usporiadania územia, M=1:10000

2B	komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenými regulatívmi a limitmi priestorov a usporiadania územia, M=1:5000

3	výkres dopravného riešenia, M=1:5000

4	výkres vodného hospodárstva, M=1:5000

5	výkres energetiky, M=1:5000

6	výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov USES, M=1:10000

7	výkres použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely, M=1:10000

8	verejnoprospešné stavby, M=1:5000

OBSAH:

- TEXTOVÁ A TABUĽKOVÁ ĆASŤ

- GRAFICKÁ ČASŤ

Obsah grafickej časti:

1	širšie vzťahy, M=1:25000

2A	komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenými regulatívmi a limitmi priestorov a usporiadania územia, M=1:10000

2B	komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenými regulatívmi a limitmi priestorov a usporiadania územia, M=1:5000

3	výkres dopravného riešenia, M=1:5000

4	výkres vodného hospodárstva, M=1:5000

5	výkres energetiky, M=1:5000

6	výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov USES, M=1:10000

7	výkres použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely, M=1:10000

8	verejnoprospešné stavby, M=1:5000